ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И

ИНВЕСТИЦИОНННОГО РАЗВИТИЯ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

АХВАХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

АХВАХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

# Гос. контракт № 02/08

от 01 августа 2008 г

## Москва - 2009 г

Генеральный директор

ОАО «Гипрогор»							М.Ю. Грудинин

Начальник МТП №1

ОАО «Гипрогор»							Л.И. Гозман

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ АХВАХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ «СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АХВАХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Современное использование территории (опорный план), 1 : 50 000

- Комплексная градостроительная оценка территории, 1 : 50 000

- Проектный план (основной чертеж), 1 : 50 000

- Градостроительное зонирование территории, 1 : 100 000

- Охрана окружающей среды, 1 : 100 000

- Рекреация, туризм, объекты культурного наследия, 
1 : 100 000

- Расселение населения и система социально-культурного обслуживания, М 1 : 100 000.

- Транспортная и инженерная инфраструктура, 1 : 100 000

- Опасные геологические процессы. Инженерно-строительное районирование, М 1 : 100 000

- Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС 
природного и техногенного характера, 1 : 100 000

#### Авторский коллектив:

Л. И. Гозман – начальник Мастерской территориального проектирования №1, руководитель работы,

Е. Г. Кузьмина – гл. архитектор проекта,

Г.Н. Пименова – гл. архитектор проекта,

Н. В. Чельцова – гл. инженер проекта – экономист,

О. Г. Соколова – гл. специалист– геолог, к.г-м.н.,

П.М. Крылов, гл. спец по транспорту, к.г. н.,

Г.Э. Миронов – инженер-экономист,

Л. С. Романкевич - инженер-экономист,

Ю.В. Хохлова – инженер-экономист,

В.В. Осипенко – инженер-экономист,

М.Л. Ефимов – инженер-эколог,

С. В. Пономарев – инженер-эколог,

Е. Д. Протасова – инженер–геодезист 1 к.,

М. А. Вахрамова – зав. группой по организации производства,

М.В. Корабинских – техник-программист,

О.С. Васильева – техник-проектировщик,

И.В. Крючкова – техник – проектировщик,

М.В. Крючкова – техник – проектировщик.

Авторский коллектив приносит большую благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта: Заместителю министра, главному архитектору Республики Дагестан - Камалову У. О., начальнику отдела архитектуры, градостроительства, территориального развития и проектно-изыскательных работ - Джабаеву М. Р., начальнику отдела застройки рекреационных зон побережья Каспийского моря и инженерной защиты территории - Магомедову А.Г., главному специалисту-эксперту отдела архитектуры, градостроительства, территориального развития и проектно-изыскательных работ - Бурзиеву О.Н., специалистам министерств и ведомств, Главе администрации Аминову М. А., главному архитектору Жаражисову Ж.М. и специалистам администраций муниципальных образований.

## ТОМ 2.

## МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ «СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АХВАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ТРАНСПОРТНО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АХВАХСКОГО РАЙОНА. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 		7

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ		12

2.1. Природно-климатические условия				12

2.2.Инженерно-геологические условия и инженерно-
строительное районирование					13

2.3. Природные ресурсы 						17

- ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			20

3.1. Демографические ресурсы 					20

3.2. Трудовые ресурсы и их использование			27

3.3. Прогнозная оценка численности населения 		30

- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ		34

4.1. Сельское хозяйство и объекты АПК				34

4.2. Промышленность							54

4.3. Строительная деятельность					55

4.4. Инвестиции								57

- РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ									59

5.1 Рекреация и туризм						59

5.2 Объекты культурного наследия				61

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ		64

6.1. Поселенческая сеть и система расселения 		64

6.2. Территориальная организация социальной

инфраструктуры 								68

6.3. Планировочная структура					77

6.4. Градостроительное зонирование и 
функциональные зоны 							78

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ				82

- ТРАНСПОРТНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, 
СВЯЗЬ										88

8.1 Транспортная инфраструктура 					88

8.2 Связь 									93

8.3 Инженерная инфраструктура					97

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ			99

- ТЕРРИТОРИИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА			107

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АХВАХСКОГО РАЙОНА. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

(отражено на карте-схеме «Современное использование территории»)

Ахвахский муниципальный район входит в состав Горной зоны Республики Дагестан, и является высокогорным районом.

Граничит: на севере и северо-западе– с Ботлихским районом, на востоке – с Хунзахским районом, на юго-востоке  – с Шамильским районом, на юго-западе – с Цумадинским районом.

Территория – 291,1 кв. км, или 0,6% от общей площади республики.

Население – 21,7 тыс. чел (на 01.01.2008 г.), или 0,8%  от общей численности населения республики.

Все население района – сельское.

Плотность населения составляет 72,1 чел/кв. км. (53,7 чел/кв. км в среднем по республике).

Плотность поселений составляет 85,9 ед./1000 кв. км (32,2 ед./1000 кв. км в среднем по республике).

Национальная структура населения:

аварцы – 44,3%, ахвахцы – 30,1%, каратинцы – 25,4%, другие – 0,2%.

Районный центр – село Карата, с численностью населения 4,1 тыс. человек, или 18,9 % от общей численности населения района.

Расстояние до республиканского центра –320 км

Расстояние до ж/д станции Буйнакск– 264 км

На территории Ахвахского муниципального района образовано 13 сельских муниципальных образований – сельских поселений, с общим числом сельских населенных пунктов – 25.

Из 25 населенных пунктов - один крупный,- районный центр с Карата , 2 населенных пунктов – до 100 чел. Населенных пунктов без населения - нет.

ЧИСЛО И СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

| Сельские поселения | Число населенных пунктов | Численность населения (01.01. 2008 год) |
| --- | --- | --- |
| с/с.Анчикский | с.Анчик с.Цумали с.Индира с.Андуз | 836 170 86 413 |
| с.Арчо | с.Арчо | 352 |
| с/с Верхнеинхелинский | с.Инхело с.Верхнее Инхело с.Маштада с.Рацитль | 886 449 213 97 |
| с.Изано | с.Изано | 1250 |
| с/с Ингердахский | с.Ингердах с.Хариб | 1070 530 |
| с/с Каратинский | с.Карата с.Рачабулда | 4118 125 |
| с.Кудиябросо | с.Кудиябросо | 2260 |
| с.Лологонитль | с.Лологонитль | 1320 |
| с.Местерух | с.Местерух | 1045 |
| с/с Тад-Магитлинский | с.Тад-Магитль с.Цвакилколо с.Кванкеро | 1338 410 510 |
| с/с Тлибишинский | с.Тлибишо с.Тлиси | 828 295 |
| с.Тукита | с.Тукита | 685 |
| с/с Цолодинский | с.Цолода с.Цияб-Цолода | 598 1820 |

Особые условия:

Ахвахский район имеет в административном подчинении свои населенные пункты и местности на территории других районов республики, на территории ЗОЖ, в частности:

- на территории Бабаюртовского района: Казиюрт, Индира, Андуз, Камышкутан

- на территории Хасавюртовского района: Камышкутан, Хариб, Цияб Цолода, Кирпичкутан

На территории Ахвахского района большой ряд населенных пунктов отнесен к труднодоступным местностям Республики Дагестан, в соответствии с Законом РД от 5 мая 2006 г. №25 «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей в РД».

К труднодоступным местностям относится 13 селений: с. Верхнее Инхело, с. Ингердах, с. Кванкеро, с. Лологонитль, с. Рацитль, с. Рачабулда, с. Тлибишо, с. Тлиси, с. Тукита, с. Цвакилколо, с. Цолода, с. Цумали.

Транспортно-географическое положение

Ахвахский район занимает глубинное периферийное положение  по отношению к столичному центру – г. Махачкале, центральным районам и городам республики, не имеет удобных выходов на главные транспортные коммуникации и, следовательно, характеризуется невыгодным транспортно-географическим положением на территории республики.

Положение района и на территории Горной зоны достаточно автономно, в силу высокогорного характера территории и наличия только одной удобной транспортной связи Карата-Ботлих.

Связь с другими районами республики, а также с другими регионами России, осуществляется преимущественно по территории Ботлихского района.

Современная сеть автодорог района, обеспечивающая его внешние связи, включает:

- Автомобильные дороги республиканского значения (Карата – Ботлих);

- Автомобильные дороги межмуниципального значения.

Автомобильные дороги федерального значения на территории района отсутствуют.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах района составляет 93 км.

Плотность автомобильных дорог общего пользования на 1.01.08 составляет 320 км/1000 кв. км.

Особенности и проблемы развития территории

Ахвахский муниципальный район является районом высокогорной труднодоступной территории Дагестана, при наличии отдаленных (на плоскости) территорий, и 13 (из 25) поселений, включенных в Перечень труднодоступных местностей республики.

Ахвахская территории района подвержена опасным природным процессам (оползни и обвалы, сели и лавины, камнепады, затопления и подтопления и др.), и часть населенных пунктов становится на определенный период труднодоступными и недоступными вообще, а межселенные связи - неустойчивы. Отдельные населенные пункты находятся под постоянной угрозой разрушения (так, с. Местерух переселяют на другой берег реки).

По условиям строительства можно выделить только территории с особо сложными условиями (они составляют большую часть территории) и территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения.

По комплексу всех природных факторов территория относительно благоприятна только для развития туризма и рекреации, но ограниченно благоприятна и не благоприятна для отдельных видов хозяйственной деятельности (например, строительство)

Из природных ресурсов наиболее ценны – альпийские и субальпийские луга, почвы, водные ресурсы (как и гидроэнергетические), рекреационные и охотничьи ресурсы, из минеральных ресурсов - местные строительные материалы.

Район имеет кране низкий потенциал собственных земельных ресурсов, прежде всего, земель сельскохозяйственного назначения (арендуется 44% сельхозугодий и более 40% пашни)

Рутульская территория обеспечена поверхностными и подземными водами, но запасы подземных вод не разведаны,

Относительно большую территорию занимают зоны с особыми условиями использования территории со строгими регламентами для хозяйственной деятельности, это имеющие защитные функции леса, государственное лесоохотничье хозяйство,.

Социально-экономическое положение характеризуется низким уровнем развития экономической базы и социальной сферы, высоким уровнем безработицы.

Экономика территориально разорвана – хозяйственная деятельность и услуги социальной сферы, управленческие функции реализуются как в границах Ахвахской территории, так и на территории кутанов Бабаюртовского, Хасавюртовского, Цунтинского и Цумадинского районов.

Сельское хозяйство – главное направление специализации экономики района – моноотраслевое, с доминирующей ролью животноводства (на базе земель отгонного животноводства, преимущественно в личном подсобном хозяйстве), при наличии горно-долинного садоводства, овощеводства, зернового хозяйства (на плоскости). К числу наиболее острых проблем относится уровень развития кормовой базы, нецелевое использование сельскохозяйственных угодий, не развита сеть заготовительно-закупочных организаций.

Собственная переработка сельскохозяйственного сырья не развита, что порождает большие проблемы с реализацией продукции.

На Ахвахской территории относительно развиты промышленные и строительные функции (малая гидроэнергетика, добыча местных строительных материалов, ввод производственных и непроизводственных объектов на базе собственных строительных мощностей). При этом имеются утраченные промышленные предприятия .

Народные художественные промыслы представлены ковровым производством, но фабрика по их изготовлению не работает, и находится в перечне утраченных предприятий.

Нерешение многих острых проблем сохранения и развития народных промыслов может привести к утрате традиций, навыков, культуры древних этносов республики.

При наличии богатых туристско-рекреационных ресурсов, туристско-рекреационная деятельность не развита. Получает развитие детский отдых.

Градостроительная ситуация на Ахвахской территории – сложная, ее особенности и проблемы связаны, прежде всего, с ограниченными территориями для градостроительного и хозяйственного освоения, действием опасных природных процессов (лавинными и оползневыми процессами, паводки на реках и др.), крайне сложными инженерно-строительными условиями территории, наличием зон с особыми условиями использования территории, а также низким уровнем развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Планировочный каркас территории относительно устойчив, при наличии сложившихся планировочных центров, большого числа локализованных планировочных зон, но не достаточно развитых планировочных (транспортных) осей.

Расселенческий каркас территории также относительно устойчив. Поселенческая сеть – немелкоселенна, с относительно высокой плотностью населения и поселением, дисперсным размещением поселений по долинам рек, вдоль главной транспортной оси Ботлих- Карата.

Дорожная сеть – самое слабое место территории: дороги низших категорий и некатегорийные. К ряду населенных пунктов нет хороших подъездных дорог.

Населенные пункты не газифицированы, проблемы с водоснабжением (50% водообеспеченность) и электроснабжением (с электросетями и электроподстанцией).

Система расселения имеет линейно-радиальный, горно-долинный характер, с неустойчивыми межселенными связями (особенно в зимний период).

Внутрирайонные подсистемы расселения сложились в составе сельских поселений, территориально сближенных поселений и сельских населенных пунктов с расширенными функциями социально-культурного обслуживания (обусловлены сложными градостроительными и планировочными условиями)

Особой формой расселения является расселение на кутанах.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

(Отражено не картах–схемах: «Опасные геологические процессы. Инженерно-строительное районирование», «Комплексная градостроительная оценка территории»)

2.1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## Климат

Сильная расчлененность и неоднородность рельефа, значительная разница абсолютных высот обусловливает вертикальную климатическую поясность. В горных долинах климат полусухой с жарким летом. По мере продвижения в горы континентальность климата нарастает.

Температура воздуха в холодный период (ноябрь-март) изменяется от 0 до -8(С. Средняя температура января изменяется от  -2(С в долинах     до -8(С в горах, абсолютный минимум приближается к -28(С.

Температура воздуха в тёплый период (апрель-октябрь) изменяется от +12(С в высокогорье до + 20(С – в долинах. Средняя температура июля +15,8(С. Среднемесячная температура в тёплый период – 4,8(С.

Абсолютный максимум температуры воздуха в районе составляет +38(.

Продолжительность периода с температурой выше 10(С примерно составляет 140 дней.

Количество осадков изменяется от 300 мм в долинах до 1000 мм в горах. Максимум их приходится на летние месяцы. Один раз в 2-3 года на территории района возможны сильные ливни, наносящие значительный ущерб народному хозяйству.

Снежный покров в долинах держится 30-50 дней, в горах –до 150  дней.

Почвы

Почвенный покров территории района характеризуется большим разнообразием. обусловленным вертикальная зональностью.

На северо-западе территории преимущестаенным распространением пользуются горно-луговые почвы, в центральной части горно-луговые чернозёмовидные, в южной части – горные лугово-лесные.

В долинах рек распространены луговые, лугово-степные, лугово-болотные почвы.

Содержание гумуса в почвах изменяется от 4 до 10 %.

Почвы не засолены.

Растительный и животный мир

Растительный мир рассматриваемого района чрезвычайно разнообразен. Здесь встречается как растительность лугов, так и лесная растительность.

По мере нарастания высот среднегорная луговая растительность (бородач кровоостанавливающий, бородач кавказский) сменяется растительностью субальпийских лугов (костёр пёстрый, овсяница пёстрая, клевер волосистоголовый и т.д.) и альпийских лугов (лисохвост ледниковый, тимофеевка альпийская, мятлик альпийский, первоцвет холодный).

Растительность смешанных лесов представлена сосной Коха, берёзой бородавчатой, берёзой Литвинова, буком восточным, грабом обыкновенным, дубом восточным и т.д.).

Животный мир представлен медведем, волком, куницей, барсуком, рысью, белкой, в горах водится безоаровый козёл, ящерица скальная.

Из птиц известны кавказский улар, чёрный гриф, серая куропатка, кеклик, перепелка, голубь и др.

Гидрография

Речная сеть на территории района представлена многочисленными правыми притоками различного порядка р. Андийское Койсу.

По характеру водного режима реки района имеют половодье в теплую часть года, межень - в холодную.

На притоках р. Андийское Койсу в верхнем течении отмечается сплошной ледостав. В среднем и нижнем течении наблюдаются забереги.

# 2.2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Инженерно- геологические условия

Инженерно-геологические условия Ахвахского района Дагестана определяются его рельефом и геоморфологией, тектоническим и геологическим строением, гидрогеологией, опасными процессами.

В конце 90-х годов на территории района проводилось детальное обследование населённых пунктов и хозяйственных объектов, подверженных воздействию опасных геологических процессов. Работа проведена ГУП «РЦ  Дагестангеомониторинг».

Рельеф и элементы геоморфологии

Согласно физико-географическому районированию рассматриваемая территория входит в пределы Горно-Дагестанской области Большого Кавказа и приурочена в большей северной части к Внутригорному Известняковому  Дагестану, в южной – к Боковому хребту Высокогорного Дагестана.

В северной части территория Ахвахского района характеризуется внутригорным эрозионно-тектоническим рельефом Известнякового Дагестана в области развития карбонатных складчатых структур позднемезозойского возраста.

В южной части - характеризуется высокогорным эрозионно-тектоническим рельефом с реликтами гляциальных форм в области Бокового хребта.

Поверхность территории нарушена также глубоко врезанными долинами притоков реки Андийское Койсу.

Абсолютные отметки поверхности возрастают с севера на юг и изменяются от 1754 м до 3571 м.

Геологическое строение и тектоника

В геологическом строении территории Ахвахского района принимают участие породы верхнемелового возраста в северной части района и отложения верхней, средней и нижней юры.

Меловые и юрские породы на большей части территории перекрыты породами четвертичного возраста.

Коренные породы представлены известняками, мергелями, глинами, гипсами, ангидритами, сланцами, песчаниками. Общая мощность их превышает 3000-4000 м.

Четвертичные отложения представлены песчано-глинистыми породами, содержащими различное количество обломочного материала.

По генетическому типу это элювиальные, делювиально-пролювиальные, аллювиальные, оползневые и др. накопления. Общая мощность их изменяется, в основном, от 0 до 100 м.

В тектоническом отношении большая часть территории приурочена к северному крылу антиклинория Большого Кавказа.

В субширотном направлении рассматриваемая территория рассечена Ушкартско-Чирахским разломом.

# Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод, заключённых в меловых, юрских и четвертичных отложениях.

Для Внутригорного Известнякового Дагестана, в пределах которого находится северная часть территории, характерны трещинно-карстовые воды, приуроченные к карбонатным трещиноватым коллекторам меловых отложений. Дебиты родников составляют 35-180 л/с. и зависят от количества выпадающих атмосферных осадков.

Воды характеризуются преимущественно гидрокарбонатно-натриевым химическим составом.

К юрским отложениям Высокогорного Дагестана приурочены трещинно-грунтовые пресные сульфатно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные воды разнообразного катионного состава.

Водоносный горизонт четвертичных отложений заключён в песчано-глинистых и песчано-галечниковых отложениях речных долин.

Подземные воды залегают на глубинах от 0 до 20-30 м. Воды - пресные безнапорные и напорные. Местами в долинах рек подземные воды выходят на поверхность в виде родников.

Родники, связанные с делювиально-аллювиальными отложениями речных долин имеют дебиты, не превышающие 0.5-1.0 л/с.

Опасные природные процессы

К опасным природным процессам на территории района могут быть отнесены геологические, метеорологические и гидрометеорологические процессы.

Опасные геологические процессы

Из опасных геологических процессов на территории района широко развиты как эндогенные, так и экзогенные геологические процессы.

Эндогенные процессы Эндогенными, т.е. внутренними геологическими процессами, определяется высокая сейсмичность района. Высокая сейсмичность предопределяет возможность разрушительных землетрясений. Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории составляет 8 баллов.

Высокая сейсмичность территории обусловлена современными тектоническими движениями, т.е. движениями земной коры, происходящими в настоящее время или происходившими несколько сотен лет назад, выражающимися в поднятиях, опусканиях и сдвигах земной коры.

Сейсмическая интенсивность выбранной под строительство площадки может отличаться от фоновой как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от грунтовых условий. Землетрясения даже при невысокой сейсмичности могут быть причиной активизации и проявления многих экзогенных процессов.

Экзогенные процессы. В рассматриваемом районе наиболее развиты эрозионные, обвально-осыпные, оползневые процессы, сели, каменные и грязе-каменные глетчеры.

Высокая расчленённость рельефа, развитие мощной толщи осадочных пород, подверженных физическому и химическому выветриванию, способствуют интенсивному проявлению этих процессов.

Эрозионным процессам подвержена значительная часть территории района. Эрозионные процессы наблюдаются повсеместно. Наиболее развита речная и водная эрозия.

Оползневые процессы. Оползни развиваются на относительно крутых склонах гор, в речных долинах, подверженных боковой эрозии, и в местах скопления осыпей.

При детальном обследовании территории района выявлен ряд активных оползней (см. Схему «Инженерно-строительное районирование. Опасные геологические процессы»).

Породы, слагающие склоны, сильно выветрены и трещиноваты, растительный покров нарушен. Достаточно небольшого толчка, чтобы породы, разбитые трещинами на блоки, начали смещаться по склону.

Высокая сейсмическая активность может быть причиной образования  многочисленных крупных оползней и обвалов. Наряду с высокой сейсмичностью возникновению и активизации оползней способствуют обильные продолжительные осадки, утяжеляющие породы склона.

Техногенные факторы (распашка склонов, заготовка дров, строительство зданий, дорог и многое другое) усугубляют естественные причины оползнеобразования.

Обвалы, осыпи. Осыпи и обвалы широко развиты по склонам гор, лишённых растительности, по склонам речных долин. Эти процессы имеют очень широкое распространение на территории района.

Глетчеры, как и обвалы, широко распространены по склонам гор и речных долин.

Сели очень широко развиты на территории района. Селеносными являются многие водотоки.

Продукты выветривания, сместившиеся по склонам, представляют собой материал для образования селей. Водной составляющей для них являются атмосферные осадки. Преобладают водокаменные сели

Карст является важнейшим геологическим процессом, оказывающим влияние на структуру, рельеф и условия строительства и другую хозяйственную деятельность. Горные породы, представленные известняками, доломитами, слагающие различные морфоструктуры, подвергаются разрушению, растворению поверхностными и подземными водами. При этом образуются различные карстовые формы рельефа.

В рассматриваемом районе, в южной его части, возможно проявление карста в виде пещер, каверн и пор растворения, закарстованных трещин, карров, карстовых воронок, карстовых ниш.

Карстующимися породами здесь являются доломиты и, в меньшей степени, известняки, принимающие участие в геологическом строении Известнякового Дагестана.

Опасные метеорологические явления. К этим явлениям на рассматриваемой территории относятся лавины. Лавинной опасности подвержена западная часть района.

В нивально-высокогорной и высокогорной зонах Дагестана вершины и склоны гор и хребтов покрыты вечными снегами и ледниками.

При определённых метеорологических условиях снега приходят в движение, что является  причиной схода лавин.

Опасные гидрометеорологические явления

Затопление и наводнения

Реки Дагестана в период паводков и половодья представляют потенциальную опасность населённым пунктам и объектам экономики.

Реки в горах бурные, стремительные. Скорость течения 1-2 м/с, на перекатах до 2.5 м/с. В паводки скорость возрастает до 3-6 м/с.

Паводки могут превышать средний годовой расход от 20 до 100 раз. Летняя межень искажается из-за разбора воды на орошение. Зимняя межень приходится на январь, февраль и может составлять только 10-20% от годового расхода.

Подъём уровня воды в реках во время паводков может превышать 5-6 м и иметь достаточно большую площадь разлива.

Следует заметить, что вся рассматриваемая территория в значительной степени подвержена опасным природным процессам. По результатам инженерно-геологического обследования, опасным процессам подвержено более 75% территории

Инженерно-строительное районирование

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельеф и геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, опасные природные процессы) на территории Ахвахского района выполнено инженерно-строительное районирование.

По условиям строительства выделены территории с особо сложными условиями и территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения.

Территории с особо сложными условиями для строительства занимают наибольшую площадь в рассматриваемом районе. Здесь широко развиты эрозия, карст, оползни, сели, возможны лавины. Рельеф сильно расчленённый. Сейсмичность –8 баллов.

Территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения, приурочены к крутым склонам хребтов, а также к площадям, затапливаемым паводками. Здесь широко развиты оползни, обвалы, эрозия, карст, подтопление и затопление, возможны сели и лавины (см. Схему инженерно-строительного районирования. Опасные геологические процессы.).

2.3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

# Земельные ресурсы

Земельный фонд Ахвахского района составляют земли, расположенные в пределах границ муниципального образования и земли, находящиеся на территории других районов Дагестана, и равен 49,0 тыс.га.

Площадь земель, расположенных в пределах границ муниципального образования составляет 29,1 тыс.га или 0,6% общей земельной площади Дагестана

Из общей площади земельного фонда Ахвахского района  площадь земель, арендуемых на территории других районов республики, составляет 19,9  тыс.га, или 40,6%, в том числе:

- Хасавюртовский – 6,1 тыс. га, или 12,5%;

- Бабаюртовский – 8,5 тыс. га, или 17,4%;

- Цунтинский – 3,4 тыс. га, или 6,9%;

- Цумадинский – 1,8 тыс. г, или 3,8%.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА АХВАХСКОГО РАЙОНА ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ

| Категории земель | 2007г |
| --- | --- |
|  | тыс. га | % к итогу |
| Общий земельный фонд района | 29,1 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 26,1 | 89,5 |
| Земли поселений | 0,8 | 2,6 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения | 0,1 | 0,4 |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| Земли лесного фонда | 2,2 | 7,5 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | - | - |

Данные таблицы  показывают, что Ахвахский район имеет несколько повышенный потенциал земель сельскохозяйственного назначения, - их доля в общей площади земель составляет 89,5%, при значении этого параметра в среднем по республике - 86,6%, в то время как доля земель лесного фонда составляет 7,5%, при значении этого параметра по республике - 8,4%.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база района развита недостаточно. На территории Ахвахского района каких-либо крупных месторождений полезных ископаемых нет. Для нужд местного населения в качестве строительных материалов используются известняки, мергели, глины, песчаники и т.д. Для развития минерально-сырьевой базы необходимо проведение на территории района поисковых и геологоразведочных работ.

Водные ресурсы

Водные ресурсы района представлены поверхностными и подземными водами.

Поверхностные воды. Ресурсы поверхностных вод на территории района определяются величиной стока всех рек и примерно составляет около 0,1 км3/год.

Сток крупных и малых рек увеличивается с марта по июнь, когда происходит таяние сезонных снегов и выпадают осадки. Весной проходит от 30 до 60 % годового объёма стока на всех реках. С июня по ноябрь водность рек начинает сокращаться, но случаются паводки, связанные с выпадением осадков.

В зимний период все реки переходят на подземное питание и сток сокращается. Минимальный сток наблюдается в феврале, когда исчерпываются ресурсы подземных вод.

Речные воды используются для водоснабжения хозяйства и населения, рыбного хозяйства.

Подземные воды. Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Ахвахского района оцениваются в 0,3 тыс. м3/сут. Все эти воды пресные, с минерализацией менее 1г/дм3.

Имеющиеся ресурсы не утверждены.

На территории района необходимо дальнейшее проведение работ по утверждёнию и разведке запасов пресных подземных вод.

Лесные ресурсы

В соответствии с Лесным планом РД, Ахвахский район входит в лесной район «Северо-Кавказский горный район», в Ботлихское лесничество.

Общая площадь лесов Ботлихского лесничества, включая леса сельхозформирований, в границах территории Ахвахского района, составляют 3,6 тыс. га. Процент лесистости – 11,6%.

СОСТАВ ЛЕСОВ, ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ, ИХ ПЛОЩАДЬ И ЛЕСИСТОСТЬ ТЕРРИТОРИИ АХВАХСКОГО РАЙОНА НА 01.01.08 Г.

(площадь в га; лесистость в %)

| Лесничество | Земли, на которых располагаются леса, в зоне деятельности лесничеств, га | % ле-систости | Кроме того защитные лесные насаждения на землях сельхоз назначения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лесного фонда | Иных категорий | Итого | Всего |  |  |
|  | Агентство по лесному хозяйству | Сельхоз формирований | итого | Минобороны | Ад. мун. обр. | Земли иных катег. |  |  |  |  |
| Ботлихское | 2062 | 1503 | 3565 |  |  | - | - | 3565 | 11,6 | 90 |

Преобладающие породы – дуб. Средний класс пожарной опасности – 2,5 (из 1-5 классов пожароопасности).

Все леса  - защитные.

Категории защитности ,по учету л/ф на 01.01.08,

- Противоэрозионные леса

- Леса, расположенные в горах

- Запретные полосы вдоль рек.

Возраст рубок – 101-120 лет (VI класс возраста).

Фактические объемы заготовки ликвидной древесины по Ботлихскому лесничеству, включая Ахвахский район за 2007 г. – 1,5 тыс.м3 (3,1% от общего объема заготовок по республике).

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ, ЛЕСНОГО ФОНДА БОТЛИХСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

| Лесничество | Наименование видов разрешённого использования лесов |
| --- | --- |
| Ботлихское | Заготовка древесины |
|  | Ведение сельского хозяйства |
|  | Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений |
|  | Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов |
|  | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |
|  | Осуществление рекреационной деятельности |

3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

###### По оценке республиканских органов статистики, численность постоянного населения Ахвахского района на 01.01.2008 г. составила 21,2 тыс. чел., из них – 10,2 тыс. мужчин и 11,0 тыс. женщин, или 47,9% и 52,1% соответственно (по Республике Дагестан в целом – 48,2% и 51,8%). Таким образом, гендерная структура района в сравнении с республикой характеризуется незначительно пониженной  долей мужского и женского населения.

Всё население Ахвахского района проживает в сельской местности.

В общей численности населения Республики Дагестан район занимает 0,8%, при 0,6% - по территории.

Характерной особенностью Ахвахского района является многонациональный состав населения, при доминировании в национальной структуре трёх этносов – аварцев, ахвахцев и каратинцев. По данным  Всероссийской переписи населения 2002 года они составили 44,3%, 30,1% и 25,4% соответственно, доля прочих этносов не превышает 0,2% – см. рис. 1.

Рисунок 1. Национальный состав населения МО «Ахвахский  район» по данным Всероссийской переписи населения  2002 г.

Тенденции в динамике численности населения.

За рассматриваемый длительный ретроспективный период 1979-2008 гг., численность населения Ахвахского района увеличилась на 10,8 тыс. чел. или на 53,7% (в среднем в год на 0,3 тыс. чел. или на 1,5%). При этом, за аналогичный период численность Республики Дагестан  увеличилась в 1,5 раза (примерно 1,7% в год). Таким образом, за ретроспективный период темп роста численности населения Ахвахского района был относительно ниже среднего по республике.

С момента ВПН 2002 г. до 2008 г. численность населения Ахвахского района увеличилась на 1,1 тыс. чел. или на 5,5% (в среднем за год на 0,2 тыс. чел. или на 0,9%). При этом, за аналогичный период, по Республике Дагестан наблюдался сопоставимый темп роста численности населения, который также составил в среднем за год 0,7% – см. табл. 1.

Таким образом, динамика численности населения Ахвахского района, в последние годы характеризуется более высокими темпами роста численности населения в сравнении с темпами роста в  среднем по республике.

Таблица 1.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АХВАХСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД 1979-2008 ГГ.

|  | Ахвахский район | Республика Дагестан | Доля района в численности населения Республики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. чел. | Динамика численности населения | Численность населения, тыс. чел. | Динамика численности населения |  |
|  |  | прирост/ убыль к предыдущему году, тыс. чел. | темпы роста, % |  | прирост/ убыль к предыдущему году, тыс. чел. | темпы роста, % |  |
| 1979 г. | 13,8 |  |  | 1628,2 |  |  | 0,8 |
| 1989 г. | 13,8 | 0,0 | 100,0 | 1802,2 | 174,0 | 110,7 | 0,8 |
| 2002 г. | 20,1 | 6,3 | 145,6 | 2576,5 | 774,3 | 143,0 | 0,8 |
| 2008 г. | 21,2 | 1,1 | 105,5 | 2687,8 | 111,3 | 104,3 | 0,8 |
| 2002/1979 гг. | - | 6,3 | 145,6 | - | 948,3 | 158,2 |  |
| 2008/2002 гг. | - | 1,1 | 105,5 | - | 111,3 | 104,3 |  |
| 2008/1979 гг. | - | 7,4 | 153,6 | - | 1059,6 | 165,1 |  |

Естественное движение населения

Рождаемость

Общий коэффициент рождаемости (ОКР) в 2007 г. составил 17,7 промилле. В динамике данного показателя в период 2000-2007 гг. действовала общая тенденция значительного уменьшения.

В период 2000-2007 гг. значение ОКР уменьшилось на 9,7 промилле. Минимальное значение общего коэффициента рождаемости было отмечено в 2006 г. -15,8 промилле, максимальное в 2000 г. – 27,4 промилле – см. рис.2.

В сравнении с республикой в целом Ахвахский район характеризуется незначительно большими показателями (в 2007 г. ОКР по республике составил 17,0 промилле), однако, динамика показателей в целом по республике характеризуется позитивной тенденцией увеличения.

Рисунок 2. Динамика и линейный тренд общего коэффициента рождаемости Ахвахского района

Таким образом, ситуация в области рождаемости в Ахвахском районе характеризуется как относительно неблагоприятная, что обусловлено, в первую очередь, динамикой значительного уменьшения ОКР, при приблизительно сопоставимых показателях в последние годы.

Смертность

Общий коэффициент смертности (ОКС) в 2007 г. составил 5,3 промилле. В период 2000-2007 гг. динамика данного показателя характеризовалась общим трендом уменьшения показателей смертности.

В период 2000-2007 гг. значение ОКС уменьшилось на 5,2 промилле. Минимальное значение общего коэффициента смертности было отмечено в 2006 г. - 5,2 промилле, максимальное в 2000 г. – 10,5 промилле.

В 2007 г. общий коэффициент смертности по Ахвахскому району (5,3 промилле) был незначительно ниже среднего по республике Дагестан (5,7 промилле), что свидетельствует о сравнительно лучшей ситуации.

Стоит отметить, что относительно высокая численность населения в возрасте старше трудоспособного свидетельствует о перспективном увеличении показателей смертности в районе – см. рис. 3.

Рисунок 3. Динамика и линейный тренд общего коэффициента смертности Ахвахского района

Таким образом, данные о смертности населения Ахвахского района указывают на относительно благоприятную ситуацию, обусловленную сравнительно невысокими показателями ОКС, при позитивной тенденции их уменьшения.

Естественное движение населения

Относительно высокий естественный прирост населения Ахвахского района обусловлен с одной стороны относительно высокими параметрами рождаемости, с другой относительно низкими показателями смертности населения.

Естественный прирост Ахвахского района в 2007 г. составил 12,4 промилле (в среднем по Дагестану 11,3 промилле). В соответствии с динамикой показателей рождаемости и смертности населения, естественный прирост имел тенденцию уменьшения, так в период 2000-2007 гг. естественный прирост уменьшился на 4,5 промилле.

В целом динамика показателей рождаемости и смертности населения Ахвахского района, в сравнении со средней по Республике, указывает на относительно неблагоприятную ситуацию в области естественного движения, что обусловлено негативной тенденций уменьшения показателей естественного прироста населения - см. табл. 2, рис.4.

Таблица 2

КОМПОНЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ АХВАХСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД 2000-2007 ГГ.

| Год | Число родившихся на 1000 человек населения | Число умерших на 1000 человек населения | Естественный прирост на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дагестан | Ахвахский район | Дагестан | Ахвахский район | Дагестан | Ахвахский район |
| 2000 г. | 15,5 | 27,4 | 6,5 | 10,5 | 9,0 | 16,9 |
| 2001 г. | 15,3 | 24,5 | 6,1 | 9,2 | 9,2 | 15,3 |
| 2002 г. | 16,1 | 25,0 | 6,2 | 7,2 | 9,9 | 17,8 |
| 2003 г. | 16,0 | 18,9 | 6,1 | 6,2 | 9,9 | 12,7 |
| 2004 г. | 15,9 | 16,0 | 6,0 | 6 | 9,9 | 10,0 |
| 2005 г. | 15,5 | 18,2 | 5,9 | 6,5 | 9,6 | 11,7 |
| 2006 г. | 15,3 | 15,8 | 6,0 | 5,2 | 9,3 | 10,6 |
| 2007 г. | 17,0 | 17,7 | 5,7 | 5,3 | 11,3 | 12,4 |

Рисунок 4. Компоненты изменения естественного движения населения, промилле

Механическое движение населения

Тенденции в динамике механического движения населения Ахвахского района характеризуются устойчивым трендом  миграционного оттока населения.

В период 2000-2007 гг. миграционное движение населения характеризовалось увеличением миграционного оттока с 3,4 промилле (66 человек) до 4,7 промилле (100 чел.). За анализируемый период миграционный отток составил 677 чел. (в среднем в год 85 человек).

Общий объем миграционных перемещений также имел тенденцию увеличения с 374 чел. (2000 г.) до 552 чел.(2007 г.), что свидетельствует об увеличении миграционной активности населения.

Динамика увеличения миграционного оттока обусловлена в первую очередь увеличением численности выбывших (в период 2000-2007 гг. с 11,4 промилле до 15,4 промилле) при относительно меньшем увеличении  численности прибывших (в период 2000-2007 гг. с 8,0 промилле до 10,7 промилле) – см. рис. 4.

Рисунок 4. Компоненты изменения механического движения населения, промилле

Сопоставляя динамику компонент влияющих на изменение численности населения (естественное и механическое движение), очевидно, что общая динамика численности населения имеет общий тренд уменьшения. Обусловлено это уменьшением естественного прирост при увеличивающемся миграционном оттоке населения – см. рис. 5.

Рисунок 5. Компоненты изменения численности населения 
Ахвахского района

Современная возрастная структура характеризуется как прогрессивная – доля населения в возрасте моложе трудоспособного превышает долю населения в возрасте старше трудоспособного на 19,8 процентных пунктов.

В 2006 г. численность населения в возрасте моложе трудоспособного составила 6,7 тыс. чел., численность трудоспособного населения - 11,5 тыс. чел., численность населения в возрасте старше трудоспособного - 2,6 тыс. чел. или в общей численности населения - 32,3%, 55,2% и 12,5% соответственно.

При этом, несмотря на прогрессивную половозрастную структуру населения, возрастные когорты в структуре населения в возрасте моложе трудоспособного указывают на неблагоприятную тенденцию уменьшения численности детей в общей возрастной структуре населения. Так, численность группы детей в возрасте 0-4 лет является самой маленькой и составляет всего 25,4% в общей численности населения в возрасте моложе трудоспособного, что свидетельствует о перспективном уменьшении абсолютного числа рождений (временной лаг данного эффекта составит 20-25 лет). В свою очередь очень высокая численность населения в возрасте «старше 70 лет» позволяет говорить о перспективном увеличении показателей смертности.

В сравнении со среднереспубликанской возрастной структурой  Ахвахский район характеризуется:

- более высокой населения в возрасте моложе трудоспособного (Ахвахский  район – 32,4%, Республика Дагестан –27,7%);

- низкой долей трудоспособного населения (Ахвахский  район – 55,2%, Республика Дагестан – 61,4%);

- относительно высокой долей населения в возрасте старше трудоспособного (Ахвахский район – 12,5%, Республика Дагестан – 10,9%) – см. рис. 6.

Рисунок 6. Половозрастная структура населения

Ахвахского района на 01.01.2006 г. (тыс. чел.)

При этом, сложившаяся половозрастная структура населения указывает на высокий в сравнении с республикой коэффициент демографической нагрузки (РД - 629 чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста, Ахвахский район – 811).

Выводы:

Демографическая ситуация в Ахвахском районе характеризуется как относительно неблагоприятная.  Из позитивных демографических тенденций выделяются:

- относительно высокие показатели рождаемости населения;

- относительно низкие показатели смертности населения, при позитивной тенденции их уменьшения;

- сравнительно высокие показатели естественного прироста;

- прогрессивная половозрастная структура населения района.

Из негативных демографических тенденций выделяются:

- тенденция уменьшения общего коэффициента рождаемости;

- устойчивая тенденция миграционного оттока населения;

- «сужающаяся» группа населения в возрасте моложе трудоспобного;

- высокая доля населения в возрастной группе «старше 70 лет»;

- относительно высокий коэффициент демографический нагрузки.

3.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Численность трудовых ресурсов Ахвахского района в соответствии с балансом трудовых ресурсов на 2008 г. составила 11,3 тыс. чел., или 52,5% от общей численности населения района (в целом по Республике Дагестан – 60,7%).

Динамика численности трудовых ресурсов района в период 1990-2008 гг. имеет тенденцию устойчивого роста, так численность трудовых ресурсов увеличилась на 1,5 тыс. чел. или 15,8% (в среднем за год на 0,2 тыс. чел. или 2,1%) –см. таб.1.

При этом, в перспективном периоде (2010 г.) также предполагется прирост численности трудовых ресурсов района– см. рис. 1.

Рисунок 1. Динамика трудовых ресурсов Ахвахского района, тыс. чел.

Численность занятых в экономике района на 2007 г. составила 5,1 тыс. чел. или 45,7% общей численности трудовых ресурсов Ахвахского района. При этом, уровень занятости в районе ниже, чем в среднем по республике (54,8%).

В динамике данный показатель имел устойчивую тенденцию роста. Так в сравнении с 2001 г. численность занятых в экономике увеличилась на 0,2 тыс. чел. или на 4,5 % (среднегодовой темп роста составил 0,03 тыс. чел. или на 0,6%) – см. рис. 2.

Рисунок 2. Динамика численности занятых в экономике Ахвахского района, тыс. чел.

Стоит отметить, что значительный прирост численности занятых в экономике отмеченный в период 2001-2007 гг. обусловлен учетом в структуре занятого населения самозанятых и занятых в ЛПХ.

Анализ динамики занятости за период 2005-2007 гг., показал, что рост численности занятых отмечается как в отраслях материального производства, так и в сфере услуг.

В свою очередь уменьшение численности занятых в экономике Ахвахского района отмечено в сфере транспорта и связи (на 8 чел. или на 15,7%), а также в производстве электроэнергии, газа и воды  (на 4 чел. или на 13,3%), а также в финансовой деятельности (на 4 чел. или на 28,6%).

Анализ отраслевой структуры занятых в экономике указывает на ряд характерных особенностей в структуре занятых района:

- Более половины населения занято (51,5%) в отраслях материального производства (в среднем по республике Дагестан – 42,3%), из них 90,0% занято в сельском хозяйстве, 8,1% - в строительстве, 1,0% - в производстве электроэнергии, газа и воды, 0,3% - в обрабатывающих производствах. Таким образом, структура занятости указывает на сельскохозяйственную моноспециализацию экономики района;

- Высокая доля занятых в сельском и лесном хозяйстве вероятнее всего связано с учетом занятых в ЛПХ и самозянятого населения.

- доля занятых сфере услуг составляет 48,5%, в том числе 38,1% в социальной сфере (из них 59,3% в образовании), что свидетельствует об относительно высоком уровне нагрузки на муниципальный бюджет - таблица 1.

Таблица 1

ДИНАМИКА И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ

(по ОКВЭД)

|  | Численность занятых в экономике | Динамика численности занятого населения в период 2001-2008 гг. |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2007 г. |  |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| Занято в экономике - всего | 4765,0 | 100,0 | 5075,0 | 100,0 | 310,0 | 106,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Отрасли материальных производств | 2495,0 | 52,2 | 2616,0 | 51,5 | 121,0 | 104,8 |
| Сфера услуг | 2270,0 | 47,8 | 2459,0 | 48,5 | 189,0 | 108,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| транспорт и связь | 51,0 | 1,1 | 43,0 | 0,8 | -8,0 | 84,3 |
| социальная сфера | 1787,0 | 37,5 | 1933,0 | 38,1 | 146,0 | 108,2 |
| прочие отрасли сферы услуг | 432,0 | 9,2 | 483,0 | 9,5 | 51,0 | 111,8 |
| в том числе по видам: |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2309 | 48,5 | 2378 | 46,9 | 69 | 103,0 |
| рыболовство, рыбоводство | - | - | - | - | - | - |
| добыча полезных ископаемых | - | - | - | - | - | - |
| обрабатывающие производства | 6 | 0,1 | 7 | 0,1 | 1 | 116,7 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 30 | 0,6 | 26 | 0,5 | -4 | 86,7 |
| строительство | 150 | 3,1 | 212 | 4,2 | 62 | 141,3 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 129 | 2,7 | 170 | 3,3 | 41 | 131,8 |
| гостиницы и рестораны | - | - | - | - | - | - |
| транспорт и связь | 51 | 1,1 | 43 | 0,8 | -8 | 84,3 |
| финансовая деятельность | 14 | 0,3 | 10 | 0,2 | -4 | 71,4 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | - | - | 1 | 0,02 | 1 | 100,0 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 423 | 8,9 | 435 | 8,6 | 12 | 102,8 |
| образование | 1083 | 22,7 | 1147 | 22,6 | 64 | 105,9 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 281 | 5,9 | 351 | 6,9 | 70 | 124,9 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 289 | 6,1 | 295 | 5,8 | 6 | 102,1 |
| предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | - |  | - | - | - | - |

#### Безработица

В 2007 г. 4,2 тыс. чел. (37,7% от численности трудовых ресурсов) числились как безработные.

Численность безработных Ахвахского района по сравнению с 2001 г. (3,8 тыс. чел.) увеличилась на 0,4 тыс. чел. или на 10,8% (среднегодовой темп убыли 0,06 тыс. чел. или 1,5%).

В сравнении со средним по республике (20,2%) уровень безработицы Ахвахского района (37,7%) был значительно выше среднего по республике, что свидетельствует о значительно более худшей ситуации в районе.

Численность безработных зарегистрированных в государственной службе в 2007 г. составила 1,5 чел. или 13,7% от численности трудовых ресурсов.

ВЫВОДЫ:

- Трудовой потенциал Ахвахского района характеризуется как относительно невысокий, и обусловлен относительной невысокий абсолютной численностью трудовых ресурсов, однако в динамике он имеет устойчивую тенденцию роста.

- Ситуация на рынке труда муниципального образования характеризуется как относительно неблагоприятная, что обусловлено невысокими показателями занятости населения. При этом, реальный уровень занятости в сельском и лесном хозяйстве намного ниже, так как в структуру занятого населения включено самозанятое население, а  также занятые в ЛПХ.

- Ахвахский район характеризуется наличием относительно высокой доли занятых в отраслях материального производства – 51,5%. Из них более 90% занято в сельском хозяйстве (с учетом занятых в ЛПХ). Таким образом, структура занятости указывает на сельскохозяйственную моноспециализацию экономики района.

- Для Ахвахского района характерна достаточно высокая доля занятых в социальной сфере – 38,1%, что свидетельствует об относительно высокой степени нагрузки на бюджет муниципального образования.

- В районе достаточно остро стоит проблема безработицы, о чем свидетельствует не только высокий уровень безработицы, но и динамика увеличения численности безработных.

3.3. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Прогнозная оценка численности населения Ахвахского района выполнена в данной работе по наиболее достоверному и научно более корректному методу (в сравнении с экстраполяционным или статистическим методами) - по методу когортно-компонентных передвижек («передвижки возрастов»).

Прогноз выполнен до 2040 г. на основе наблюдаемых демографических тенденций, с учетом перспективных социально-экономических изменений, как в  районе, так и в республике в целом.

На перспективный период предполагаются следующие тенденции в динамике демографических показателей:

- суммарный коэффициент рождаемости в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет иметь устойчивый тренд увеличения, при этом, в долгосрочном периоде будет отмечаться стабилизация показателей на достаточно высоком уровне. Данная тенденция будет обусловлена с одной стороны исторически сложившейся тенденцией, с другой - реализацией ряда федеральных и региональных программ в сфере здравоохранения и социального обеспечения граждан;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, что будет являться следствием улучшения качества жизни населения;

- миграционное движение населения в целом по району будет характеризоваться миграционным оттоком населения. При этом, в краткосрочной перспективе предполагается пролонгация тенденции увеличения миграционной убыли, однако уже в среднесрочном периоде объёмы миграционной убыли будут сокращаться, что будет связано с улучшением социально-экономической ситуации в районе. В долгосрочном периоде предполагается минимальный миграционный прирост населения, обусловленный развитием экономической базы района и соответствующим вводом рабочих мест.

Численность населения на прогнозный период в сравнении с численностью населения на 2006 г. (20,9 тыс. чел, при возрастной структуре населения: в возрасте младше трудоспособного – 32,3%, трудоспособное население – 55,2%, население в возрасте старше трудоспособного – 12,5%) составит:

- к 2015 г. – 23,4 тыс. чел. или увеличится на 2,5 тыс. чел., или на 12,0%. Возрастной состав: население в возрасте младше трудоспособного – 30,8%, трудоспособное население – 59,1%, население в возрасте старше трудоспособного – 10,1%;

- к 2025 г. – 26,6 тыс. чел. или увеличится на 5,7 тыс. чел., или на 27,2%. Возрастной состав: население в возрасте младше трудоспособного – 34,0%, трудоспособное население – 53,8%, население в возрасте старше трудоспособного – 12,2%;

- к 2040 г. – 32,3 тыс. чел. или  увеличится на 11,4 тыс. чел., или на 54,5%. Возрастной состав: население в возрасте младше трудоспособного – 30,7%, трудоспособное население – 56,2%, население в возрасте старше трудоспособного – 13,0%  - см. таблицу 1.

При этом, среднегодовой прирост численности населения составит 0,3 тыс. чел. или 1,3%.

Суммарный миграционный отток за весь прогнозный период составит 4,0 тыс. чел. или 0,6 тыс. чел. в среднем за год.

Коэффициент демографической нагрузки уменьшится с 811  промилле (2006 г.) до 779 промилле (2040 г.).

Перспективная возрастная структура населения остается прогрессивной (доля населения в возрасте младше трудоспособного превышает долю населения в возрасте старше трудоспособного). При этом, численность группы населения в возрасте моложе трудоспособного увеличится на 3,2 тыс. чел, или на 47,2%.

Численность трудоспособного населения увеличивается и составит к 2040 г. 18,1 тыс. чел. или в сравнении с 2006 г. увеличится на 6,6 тыс. чел. или на 57,3%. Таким образом, темп прироста численности трудоспособного населения выше, чем прирост общей численности населения района.

Численность населения в возрасте старше трудоспособного увеличится на 1,6 тыс. чел. или на 61,0%, и составит к 2040 г. 4,2 тыс. чел.

Таким образом, данный вариант прогноза предполагает увеличение численности населения Ахвахского района с опережающим темпом роста трудоспособного населения. Рост численности населения, даже при относительно высоком миграционном оттоке населения обусловлен  сложившейся прогрессивной половозрастной структурой населения, а также относительно высокими медико-демографическими характеристиками населения.

### Таблица 1

ПРОГНОЗНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АХВАХСКОГО РАЙОНА

до 2015 г.,2025 г., 2040 г.

|  | 2006 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | все население | в том числе: | все население | в том числе: | все население | в том числе: | все население | в том числе: |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 20,9 | 100,0 | 10,0 | 10,9 | 23,4 | 100,0 | 11,3 | 12,1 | 26,6 | 100,0 | 12,9 | 13,6 | 32,3 | 100,0 | 15,9 | 16,4 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 6,7 | 32,3 | 3,4 | 3,3 | 7,2 | 30,8 | 3,7 | 3,5 | 9,0 | 34,0 | 4,6 | 4,4 | 9,9 | 30,7 | 5,1 | 4,8 |
| трудоспособном | 11,5 | 55,2 | 5,7 | 5,8 | 13,8 | 59,1 | 7,0 | 6,9 | 14,3 | 53,8 | 7,3 | 7,0 | 18,1 | 56,2 | 9,4 | 8,7 |
| старше трудоспособного | 2,6 | 12,5 | 0,9 | 1,7 | 2,4 | 10,1 | 0,7 | 1,7 | 3,3 | 12,2 | 1,0 | 2,3 | 4,2 | 13,0 | 1,4 | 2,8 |

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

### 4.1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОБЪЕКТЫ АПК.

Ахвахский район является сельскохозяйственным районом республики, при ведущей роли животноводства, при значительной доле земель отгонного животноводства.

# Земельные ресурсы

Земельный фонд Ахвахского района составляют земли, расположенные в пределах границ муниципального образования и земли, находящиеся на территории других районов Дагестана, и равен 49,0 тыс.га. - см. таблица 2.

Площадь земель, расположенных в пределах границ муниципального образования составляет 29,1 тыс.га или 0,6% общей земельной площади Дагестана.

Площадь собственных земель Ахвахского района почти в 4,2 раза меньше, чем в среднем по всем районам Республики (120.8 тыс.га).

Земли сельскохозяйственного назначения района для осуществления сельскохозяйственного производства составляют 26,1 тыс.га или 89,5% от общего земельного фонда района. – см. таблица 1.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА АХВАХСКОГО РАЙОНА ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ

| Категории земель | 2007г |
| --- | --- |
|  | тыс. га | % к итогу |
| Общий земельный фонд района | 29,1 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 26,1 | 89,5 |
| Земли поселений | 0,8 | 2,6 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения | 0,1 | 0,4 |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| Земли лесного фонда | 2,2 | 7,5 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | - | - |

Данные таблицы 1 показывают, что Ахвахский район имеет несколько повышенный потенциал земель сельскохозяйственного назначения, - их доля в общей площади земель составляет 89,5%, при значении этого параметра в среднем по республике - 86,6%, в то время как доля земель лесного фонда составляет 7,5 %, при значении этого параметра по республике - 8,4%.

Таблица 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДАГЕСТАНА

| № п/п |  | Общая земельная площадь | Площадь земель на душу населения | Доля собственной земли районов в общей земельной площади Республики, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в границах своего района | на территории других районов | всего, га/чел | в границах своего района, га/чел |  |
|  |  | га | га | % | га | % |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЮФО | 58920000,0 | - | - | - | - | 2,6 | - | - |
| 2 | Северо-Кавказский ЭР | 35510000,0 | - | - | - | - | 1,9 | - | - |
| 3 | Респ. Дагестан | 5030000,0 | - | - | - | - | 1,9 | - | - |
| 4 | Агульский | 91041,0 | 79350,0 | 87,2 | 11691,0 | 12,8 | 8,1 | 7,0 | 1,6 |
| 5 | Акушинский | 222961,0 | 62280,0 | 28,2 | 160681,0 | 71,8 | 4,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6 | Ахвахский | 48969,0 | 29100,0 | 59,4 | 19869,0 | 40,6 | 2,4 | 1,4 | 0,6 |
| 7 | Ахтынский | 158991,0 | 112000,0 | 70,4 | 46991,0 | 29,6 | 5,0 | 3,5 | 2,2 |
| 8 | Бабаюртовский | 326230,0 | 326230,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 7,9 | 6,5 |
| 9 | Ботлихский | 94896,0 | 68790,0 | 72,5 | 26106,0 | 27,5 | 1,9 | 1,4 | 1,4 |
| 10 | Буйнакский | 257052,0 | 184210,0 | 71,7 | 72842,0 | 28,3 | 4,0 | 2,8 | 3,7 |
| 11 | Гергебильский | 54438,0 | 34190,0 | 62,8 | 20248,0 | 37,2 | 3,0 | 1,9 | 0,7 |
| 12 | Гумбетовский | 82504,0 | 67610,0 | 81,9 | 14894,0 | 18,1 | 4,5 | 3,7 | 1,3 |
| 13 | Гунибский | 225652,0 | 60950,0 | 27,0 | 164702,0 | 73,0 | 9,0 | 2,4 | 1,2 |
| 14 | Дахадаевский | 146925,0 | 76040,0 | 51,8 | 70885,0 | 48,2 | 4,1 | 2,1 | 1,5 |
| 15 | Дербентский | 85813,0 | 82100,0 | 95,7 | 3713,0 | 4,3 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
| 16 | Докузпаринский | 45211,0 | 37690,0 | 83,4 | 7521,0 | 16,6 | 3,2 | 2,6 | 0,7 |
| 17 | Казбековский | 79181,0 | 58310,0 | 73,6 | 20871,0 | 26,4 | 2,4 | 1,8 | 1,2 |
| 18 | Кайтагский | 71950,0 | 67820,0 | 94,3 | 4130,0 | 5,7 | 2,7 | 2,5 | 1,3 |
| 19 | Карабудахкентский | 141370,0 | 141370,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| 20 | Каякентский | 77443,0 | 69110,0 | 89,2 | 8333,0 | 10,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | Кизилюртовский | 63291,0 | 52400,0 | 82,8 | 10891,0 | 17,2 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
| 22 | Кизлярский | 311487,0 | 304770,0 | 97,8 | 6717,0 | 2,2 | 5,4 | 5,3 | 6,1 |
| 23 | Кулинский | 193561,0 | 65060,0 | 33,6 | 128501,0 | 66,4 | 18,2 | 6,1 | 1,3 |
| 24 | Кумторкалинский | 127120,0 | 125610,0 | 98,8 | 1510,0 | 1,2 | 8,5 | 8,4 | 2,5 |
| 25 | Курахский | 86151,0 | 69870,0 | 81,1 | 16281,0 | 18,9 | 5,7 | 4,6 | 1,4 |
| 26 | Лакский | 192690,0 | 70390,0 | 36,5 | 122300,0 | 63,5 | 15,6 | 5,7 | 1,4 |
| 27 | Левашинский | 203422,0 | 81360,0 | 40,0 | 122062 | 60,0 | 3,1 | 1,3 | 1,6 |
| 28 | Магарамкентский | 73373,0 | 65470,0 | 89,2 | 7903,0 | 10,8 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| 29 | Новолакский | 43893,0 | 21800,0 | 49,7 | 22093,0 | 50,3 | 2,0 | 1,0 | 0,4 |
| 30 | Ногайский | 887110,0 | 887110,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 40,9 | 17,6 |
| 31 | Рутульский | 331209,0 | 218850,0 | 66,1 | 112359,0 | 33,9 | 14,1 | 9,3 | 4,4 |
| 32 | Сергокалинский | 72336,0 | 52840,0 | 73,0 | 19496,0 | 27,0 | 2,4 | 1,8 | 1,1 |
| 33 | С-Стальский | 68162,0 | 66620,0 | 97,7 | 1542,0 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| 34 | Табасаранский | 84998,0 | 80310,0 | 94,5 | 4688,0 | 5,5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 35 | Тарумовский | 368069,0 | 311100,0 | 84,5 | 56969,0 | 15,5 | 12,9 | 10,9 | 6,2 |
| 36 | Тляратинский | 216387,0 | 161150,0 | 74,5 | 55237,0 | 25,5 | 9,8 | 7,3 | 3,2 |
| 37 | Унцукульский | 74879,0 | 55990,0 | 74,8 | 18889,0 | 25,2 | 3,7 | 2,7 | 1,1 |
| 38 | Хасавюртовский | 155827,0 | 142360,0 | 91,4 | 13467,0 | 8,6 | 1,2 | 1,1 | 2,8 |
| 39 | Хивский | 66520,0 | 47140,0 | 70,9 | 19380,0 | 29,1 | 3,2 | 2,3 | 0,9 |
| 40 | Хунзахский | 131778,0 | 55190,0 | 41,9 | 76588,0 | 58,1 | 4,4 | 1,8 | 1,1 |
| 41 | Цумадинский | 147399,0 | 117850,0 | 80,0 | 29549,0 | 20,0 | 7,1 | 5,7 | 2,3 |
| 42 | Цунтинский | 149138,0 | 131910,0 | 88,4 | 17228,0 | 11,6 | 8,5 | 7,5 | 2,6 |
| 43 | Чародинский | 215309,0 | 115680,0 | 53,7 | 99629,0 | 46,3 | 18,3 | 9,8 | 2,3 |
| 44 | Шамильский | 163079,0 | 89220,0 | 54,7 | 73859,0 | 45,3 | 6,3 | 3,4 | 1,8 |

Площадь сельскохозяйственных угодий Ахвахского района, расположенных в административных границах района, равна 19,4 тыс. га, что составляет 66,7 % земельной площади в границах своего района.

Как показывают данные таблицы 3, площадь собственных сельскохозяйственных угодий района (в границах муниципального образования) на одного человека составляет 1,0 га, при среднем значении показателя по республике (1,3 га/чел).

Площадь пашни Ахвахского района расположенной в административных границах района равна 5,6 тыс. га, что составляет всего 28,9% сельскохозяйственных угодий, расположенных в административных границах района - см. таблицу 4.

Площадь пашни района на одного жителя - 0,3 га/чел, что в 1,5 раза больше чем по республике (0,2 га/чел).

Таким образом, Ахвахский район имеет пониженный уровень обеспеченности населения сельскохозяйственными угодьями и повышенный уровень обеспеченности пашней (в сравнении со средними показателями по республике в целом)

Таблица 3

ПЛОЩАДЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДАГЕСТАНА

| № п/п |  | Площадь с/х угодий | Площадь с/х угодий на душу населения | Доля собственных с/х угодий районов в общей площади с/х угодий Республики, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в границах своего района | на территории других районов | всего, га/чел | в границах своего района, га/чел |  |
|  |  | га | га | % | га | % |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЮФО | 43804450,0 | - | - | - | - | 1,9 | - | - |
| 2 | Северо-Кавказский ЭР | 25761820,0 | - | - | - | - | 1,4 | - | - |
| 3 | Респ. Дагестан | 3349728,0 | - | - | - | - | 1,3 | - | - |
| 4 | Агульский | 68035,0 | 58919,0 | 86,6 | 9116,0 | 13,4 | 6,0 | 5,2 | 1,8 |
| 5 | Акушинский | 187219,0 | 47035,0 | 25,1 | 140184,0 | 74,9 | 3,6 | 0,9 | 1,4 |
| 6 | Ахвахский | 34572,0 | 19405,0 | 56,1 | 15167,0 | 43,9 | 1,7 | 1,0 | 0,6 |
| 7 | Ахтынский | 94981,0 | 56774,0 | 59,8 | 38207,0 | 40,2 | 3,0 | 1,8 | 1,7 |
| 8 | Бабаюртовский | 242192,0 | 242192,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 7,2 |
| 9 | Ботлихский | 67488,0 | 44623,0 | 66,1 | 22865,0 | 33,9 | 1,3 | 0,9 | 1,3 |
| 10 | Буйнакский | 191655,0 | 126482,0 | 66,0 | 65173,0 | 34,0 | 2,9 | 1,9 | 3,8 |
| 11 | Гергебильский | 38674,0 | 21175,0 | 54,8 | 17499,0 | 45,2 | 2,1 | 1,2 | 0,6 |
| 12 | Гумбетовский | 62128,0 | 47858,0 | 77,0 | 14270,0 | 23,0 | 3,4 | 2,6 | 1,4 |
| 13 | Гунибский | 158276,0 | 36198,0 | 22,9 | 122078,0 | 77,1 | 6,3 | 1,4 | 1,1 |
| 14 | Дахадаевский | 110377,0 | 48179,0 | 43,6 | 62198,0 | 56,4 | 3,1 | 1,4 | 1,4 |
| 15 | Дербентский | 54182,0 | 52270,0 | 96,5 | 1912,0 | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| 16 | Докузпаринский | 27820,0 | 21242,0 | 76,4 | 6578,0 | 23,6 | 1,9 | 1,5 | 0,6 |
| 17 | Казбековский | 48413,0 | 29220,0 | 60,4 | 19193,0 | 39,6 | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
| 18 | Кайтагский | 38845,0 | 35677,0 | 91,8 | 3168,0 | 8,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Карабудахкентский | 94978,0 | 94978,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 2,8 |
| 20 | Каякентский | 57221,0 | 49179,0 | 85,9 | 8042,0 | 14,1 | 1,1 | 0,9 | 1,5 |
| 21 | Кизилюртовский | 43522,0 | 34805,0 | 80,0 | 8717,0 | 20,0 | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
| 22 | Кизлярский | 238562,0 | 232033,0 | 97,3 | 6529,0 | 2,7 | 4,1 | 4,0 | 6,9 |
| 23 | Кулинский | 139095,0 | 41040,0 | 29,5 | 98055,0 | 70,5 | 12,9 | 3,8 | 1,2 |
| 24 | Кумторкалинский | 92164,0 | 91086,0 | 98,8 | 1078,0 | 1,2 | 6,1 | 6,1 | 2,7 |
| 25 | Курахский | 57634,0 | 43159,0 | 74,9 | 14475,0 | 25,1 | 3,8 | 2,8 | 1,3 |
| 26 | Лакский | 112760,0 | 45135,0 | 40,0 | 67625,0 | 60,0 | 9,1 | 3,6 | 1,3 |
| 27 | Левашинский | 147963,0 | 52618,0 | 35,6 | 95345,0 | 64,4 | 2,3 | 0,8 | 1,6 |
| 28 | Магарамкентский | 41278,0 | 36655,0 | 88,8 | 4623,0 | 11,2 | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
| 29 | Новолакский | 36196,0 | 16067,0 | 44,4 | 20129,0 | 55,6 | 1,6 | 0,7 | 0,5 |
| 30 | Ногайский | 770744,0 | 770744,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 35,5 | 23,0 |
| 31 | Рутульский | 172591,0 | 99092,0 | 57,4 | 73499,0 | 42,6 | 7,3 | 4,2 | 3,0 |
| 32 | Сергокалинский | 47408,0 | 28967,0 | 61,1 | 18441,0 | 38,9 | 1,6 | 1,0 | 0,9 |
| 33 | С-Стальский | 43553,0 | 42587,0 | 97,8 | 966,0 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
| 34 | Табасаранский | 40179,0 | 35921,0 | 89,4 | 4258,0 | 10,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 |
| 35 | Тарумовский | 267849,0 | 214411,0 | 80,0 | 53438,0 | 20,0 | 9,4 | 7,5 | 6,4 |
| 36 | Тляратинский | 101725,0 | 59863,0 | 58,8 | 41862,0 | 41,2 | 4,6 | 2,7 | 1,8 |
| 37 | Унцукульский | 53043,0 | 35496,0 | 66,9 | 17547,0 | 33,1 | 2,6 | 1,7 | 1,1 |
| 38 | Хасавюртовский | 124242,0 | 112146,0 | 90,3 | 12096,0 | 9,7 | 1,0 | 0,9 | 3,3 |
| 39 | Хивский | 44789,0 | 29234,0 | 65,3 | 15555,0 | 34,7 | 2,2 | 1,4 | 0,9 |
| 40 | Хунзахский | 109103,0 | 42984,0 | 39,4 | 66119,0 | 60,6 | 3,6 | 1,4 | 1,3 |
| 41 | Цумадинский | 67429,0 | 47332,0 | 70,2 | 20097,0 | 29,8 | 3,3 | 2,3 | 1,4 |
| 42 | Цунтинский | 69693,0 | 55236,0 | 79,3 | 14457,0 | 20,7 | 4,0 | 3,2 | 1,6 |
| 43 | Чародинский | 139049,0 | 58465,0 | 42,0 | 80584,0 | 58,0 | 11,8 | 5,0 | 1,7 |
| 44 | Шамильский | 109585,0 | 49261,0 | 45,0 | 60324,0 | 55,0 | 4,2 | 1,9 | 1,5 |

Таблица 4

ПЛОЩАДЬ ПАШНИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДАГЕСТАНА

| № п/п |  | Площадь пашни | Площадь пашни на душу населения | Доля собственной земли районов в общей площади пашни Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в границах своего района | на территории других районов | всего, га/чел | в границах своего района, га/чел |  |
|  |  | га | га | % | га | % |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЮФО | 22866090,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
| 2 | Северо-Кавказский ЭР | 15716930,0 | - | - | - | - | 0,8 | - | - |
| 3 | Респ. Дагестан | 480311,0 | - | - | - | - | 0,2 | - | - |
| 4 | Агульский | 3020,0 | 2061,0 | 68,2 | 959,0 | 31,8 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| 5 | Акушинский | 20598,0 | 13094,0 | 63,6 | 7504,0 | 36,4 | 0,4 | 0,2 | 2,7 |
| 6 | Ахвахский | 10155,0 | 5647,0 | 55,6 | 4508,0 | 44,4 | 0,5 | 0,3 | 1,2 |
| 7 | Ахтынский | 3173,0 | 2280,0 | 71,9 | 893,0 | 28,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| 8 | Бабаюртовский | 25155,0 | 25155,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 5,2 |
| 9 | Ботлихский | 12677,0 | 7091,0 | 55,9 | 5586,0 | 44,1 | 0,3 | 0,1 | 1,5 |
| 10 | Буйнакский | 23258,0 | 22532,0 | 96,9 | 726,0 | 3,1 | 0,4 | 0,3 | 4,7 |
| 11 | Гергебильский | 4061,0 | 2560,0 | 63,0 | 1501,0 | 37,0 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| 12 | Гумбетовский | 8334,0 | 4468,0 | 53,6 | 3866,0 | 46,4 | 0,5 | 0,2 | 0,9 |
| 13 | Гунибский | 13196,0 | 7731,0 | 58,6 | 5465,0 | 41,4 | 0,5 | 0,3 | 1,6 |
| 14 | Дахадаевский | 14157,0 | 8716,0 | 61,6 | 5441,0 | 38,4 | 0,4 | 0,2 | 1,8 |
| 15 | Дербентский | 18880,0 | 18880,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 3,9 |
| 16 | Докузпаринский | 2202,0 | 1528,0 | 69,4 | 674,0 | 30,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 17 | Казбековский | 14998,0 | 9874,0 | 65,8 | 5124,0 | 34,2 | 0,5 | 0,3 | 2,1 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | Кайтагский | 7967,0 | 7919,0 | 99,4 | 48,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,6 |
| 19 | Карабудахкентский | 27518,0 | 27518,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 5,7 |
| 20 | Каякентский | 12454,0 | 12454,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,6 |
| 21 | Кизилюртовский | 12646,0 | 12167,0 | 96,2 | 479,0 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 2,5 |
| 22 | Кизлярский | 56990,0 | 56990,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 11,9 |
| 23 | Кулинский | 5635,0 | 3798,0 | 67,4 | 1837,0 | 32,6 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| 24 | Кумторкалинский | 4515,0 | 4306,0 | 95,4 | 209,0 | 4,6 | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
| 25 | Курахский | 6028,0 | 4098,0 | 68,0 | 1930,0 | 32,0 | 0,4 | 0,3 | 0,9 |
| 26 | Лакский | 8957,0 | 5205,0 | 58,1 | 3752,0 | 41,9 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
| 27 | Левашинский | 17773,0 | 14214,0 | 80,0 | 3559,0 | 20,0 | 0,3 | 0,2 | 3,0 |
| 28 | Магарамкентский | 10205,0 | 10205,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2,1 |
| 29 | Новолакский | 10009,0 | 9822,0 | 98,1 | 187,0 | 1,9 | 0,5 | 0,4 | 2,0 |
| 30 | Ногайский | 29969,0 | 29969,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 6,2 |
| 31 | Рутульский | 8556,0 | 5014,0 | 58,6 | 3542,0 | 41,4 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
| 32 | Сергокалинский | 13287,0 | 11513,0 | 86,6 | 1774,0 | 13,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
| 33 | С-Стальский | 10107,0 | 9947,0 | 98,4 | 160,0 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 2,1 |
| 34 | Табасаранский | 8234,0 | 8107,0 | 98,5 | 127,0 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 1,7 |
| 35 | Тарумовский | 17909,0 | 17909,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 3,7 |
| 36 | Тляратинский | 8862,0 | 4942,0 | 55,8 | 3920,0 | 44,2 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
| 37 | Унцукульский | 3434,0 | 2258,0 | 65,8 | 1176,0 | 34,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| 38 | Хасавюртовский | 56238,0 | 55571,0 | 98,8 | 667,0 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 11,6 |
| 39 | Хивский | 7259,0 | 4862,0 | 67,0 | 2397,0 | 33,0 | 0,3 | 0,2 | 1,0 |
| 40 | Хунзахский | 21380,0 | 12528,0 | 58,6 | 8852,0 | 41,4 | 0,7 | 0,4 | 2,6 |
| 41 | Цумадинский | 5965,0 | 3870,0 | 64,9 | 2095,0 | 35,1 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
| 42 | Цунтинский | 4274,0 | 2613,0 | 61,1 | 1661,0 | 38,9 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| 43 | Чародинский | 4212,0 | 2489,0 | 59,1 | 1723,0 | 40,9 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
| 44 | Шамильский | 6426,0 | 4506,0 | 70,1 | 1920,0 | 29,9 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |

Из общей площади земельного фонда Ахвахского района (49,0 тыс.га) площадь земель, арендуемых на территории других районов республики, составляет 19,9  тыс.га, или 40,6%, в том числе:

- Хасавюртовский – 6,1 тыс. га, или 12,5%;

- Бабаюртовский – 8,5 тыс. га, или 17,4%;

- Цунтинский – 3,4 тыс. га, или 6,9%;

- Цумадинский – 1,8 тыс. г, или 3,8%.

## Диаграмма 1

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ АХВАХСКОГО РАЙОНА ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

Как показывают данные диаграммы 1, 40,6% общей земельной площади Ахвахского района расположены на территории других районов республики.

Из общей площади располагаемых сельскохозяйственных угодий Ахвахского района (34,6 тыс.га) площадь земель, арендуемых на территории других районов республики, составляет 15,2 тыс.га или 43,9%, в том числе:

- Хасавюртовский – 5,3 тыс.га или 15,3%;

- Бабаюртовский – 7,6 тыс.га или 22,0%;

- Цунтинский – 1,2 тыс.га или 3,4%;

- Цумадинский – 1,1 тыс.га или 3,2%.

Диаграмма 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

АХВАХСКОГО РАЙОНА ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

Как показывает диаграмма 2, 44% сельскохозяйственных угодий расположены на территории других районов республики.

Общая площадь располагаемых пахотных земель Ахвахского района составляет 10,2 тыс. га, в том площадь земель, арендуемых на территории других районов республики, составляет 4,5 тыс.га, или 44,4%, в том числе:

- Хасавюртовский – 2,7 тыс. га, или 26,6%;

- Бабаюртовский – 1,8 тыс. га, или 17,7%.

Диаграмма 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАШНИ АХВАХСКОГО РАЙОНА

ПО ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Ахвахского района, как собственных, так и находящихся на территории других районов, приходящаяся на одного жителя составляет 1,7 га/чел. – 1,3 га/чел. в среднем по республике.

В Ахвахском районе отсутствует пашня, выведенная из оборота.

График 1

ДОЛЯ ПАШНИ, ВЫВЕДЕННОЙ ИЗ ОБОРОТА, ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ, %

Общая площадь пашни района, находящейся как в границах муниципального образования, так и на территории других районов, приходящаяся на одного человека составляет 0,5 га, что в 1,7 раз больше, чем в административных границах своего района.

Вывод: Ахвахский район, на фоне других сельских территорий, в целом имеет повышенный потенциал земельных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства, и с учетом располагаемых земель на плоскости, ситуация с земельными ресурсами относительно благоприятна.

Показатель обеспеченности собственными земельными ресурсами для сельскохозяйственного производства (на 1 жителя) почти в 1,4 раза ниже, чем в среднем по республике в целом, а с учетом земель на плоскости – в 1,3 раза выше.

Потенциал пахотных земель района – крайне низок, около половины (44%) пашни района находится на территории других районов республики. Показатель обеспеченности пашней (на одного человека) пахотными угодьями в 1,5 раза выше, чем по республике в целом.

ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В экономике Ахвахского района сложилось и развивается моноотраслевое сельское хозяйство.

Как показывают данные таблицы 5, в сложившейся структуре сельскохозяйственного производства доля продукции животноводства занимает почти 77,5% от общей продукции сельского хозяйства (что значительно выше, чем по республике в целом) – см. таблицу 5.

Таблица 5

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ (В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ)

| Год | Республика Дагестан | Ахвахский район |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  |  | продукция растениеводства | продукция животноводства |  | продукция растениеводства | продукция животноводства |
|  | млн. руб | % | млн. руб | % | млн. руб | % | млн. руб | % | млн. руб | % | млн. руб | % |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 100,0 | 1,5 | 19,2 | 6,3 | 80,8 |
| 2000 | 8199 | 100 | 3050 | 37,2 | 5149 | 62,8 | 138,70 | 100,0 | 29,6 | 21,3 | 107,1 | 77,2 |
| 2001 | 12183 | 100 | 5305 | 43,5 | 6878 | 56,5 | 243,2 | 100,0 | 65,4 | 26,9 | 177,8 | 73,1 |
| 2002 | 14000 | 100 | 6128 | 43,8 | 7872 | 56,2 | 227,7 | 100,0 | 38,8 | 17,0 | 188,9 | 83,0 |
| 2003 | 19201 | 100 | 10711 | 55,8 | 8490 | 44,2 | 275,6 | 100,0 | 87,9 | 31,9 | 187,7 | 68,1 |
| 2004 | 21944 | 100 | 11175 | 50,9 | 10769 | 49,1 | 320,5 | 100,0 | 72,1 | 22,5 | 248,4 | 77,5 |

В Ахвахском районе производится: зерно, картофель, мясо, молоко, яйца, а так же продукция плодоводства.

На территории района производится 4,9% мяса, 3,0% картофеля, 2,8% молока, 2,2% зерна, производимых в Республике.

Как показывают данные таблицы 6, к 2000г в сравнении с 1996г, произошел значительный спад в производстве зерна и молока.

В производстве сельскохозяйственной продукции за период 2000-2004 г.г. наблюдаются тенденция роста по всем видам сельскохозяйственной продукции, за исключением яиц:

- зерна в 3,2 раза ( с 2,0 тыс. т до 6,5 тыс. т),

- картофеля в 2,0 раз (с 3,2 тыс. т до 6,5 тыс. т),

- шерсти в 2,1 раза (с 1,3 тыс. т до 2,7 тыс. т),

- молока в 1,3 раза (с 6,7 тыс.т. до 8,7 тыс. т),

- мяса в 1,1 раза ( с 2,4 тыс.т. до 2,7 тыс. т).

Таблица 6

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

(В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ), 1996 – 2004

| Продукция | 1996г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | 2000/ 1996,% | 2004/ 1996,% | 2004/ 2000,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зерно, тыс.тонн | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,7 | 6,1 | 6,5 | 51,0 | 163,5 | 320,6 |
| картофель, тонн | 2,7 | 3,2 | 7,2 | 2,8 | 6,0 | 6,5 | 118,6 | 241,0 | 203,2 |
| мясо, тонн | 0,5 | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 475,6 | 533,2 | 112,1 |
| молоко, тонн | 8,8 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 8,7 | 76,2 | 99,2 | 130,1 |
| яйцо, тыс. штук | 1,2 | 3,3 | 1,4 | - | - | - | 272,6 | - | - |
| шерсть, центнеров | - | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | - | - | 213,0 |

Посевная площадь Ахвахского района составляет 6,7 тыс. га, или 66,0% в общей площади пашни района.

За рассматриваемый большой период времени значительно изменилась динамика и структура посевных площадей:

- уменьшение доли площадей под зерновыми культурами – с 57,4% до 24,0%, кормовыми – с 37,9% до 27,9%;

- увеличение доли площадей под картофелем и овощебахчевыми культурами – с 4,7% до 20,8%, а так же техническими культурами - см. таблицу 7.

Таблица 7.

ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ И СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР АХВАХСКОГО РАЙОНА (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ),

1996-2004 Г.Г.

| Год | всех с/х культур | зерновых | технических | картофеля и овощебахчевых | кормовых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % |
| 1996 | 4,9 | 100,0 | 2,8 | 57,4 | - | - | 0,2 | 4,7 | 1,9 | 37,9 |
| 2000 | 4,6 | 100,0 | 1,7 | 36,1 | 0,11 | 2,3 | 1,2 | 26,4 | 1,6 | 35,2 |
| 2001 | 5,2 | 100,0 | 2,5 | 47,7 | 0,09 | 1,7 | 1,2 | 22,5 | 1,5 | 28,1 |
| 2002 | 6,0 | 100,0 | 3,2 | 53,5 | 0,03 | 0,5 | 1,2 | 19,8 | 1,6 | 26,2 |
| 2003 | 7,4 | 100,0 | 3,3 | 44,8 | 0,33 | 4,5 | 1,7 | 22,6 | 2,1 | 28,2 |
| 2004 | 6,7 | 100,0 | 1,6 | 24,0 | 0,31 | 4,7 | 1,4 | 20,8 | 1,87 | 27,9 |

ДАННЫЕ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИВОДСТВА ЗА ПЕРИОД 2004-2008 годы НЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ (запрашиваемые анкеты не заполнены, а в государственной региональной статистике такая информация в разрезе районов отсутствует).

Садоводство*

Садоводство относится к традиционным и инвестиционно-привлекательным отраслям сельского хозяйства территории Ахвахского района.

Как показывает таблица 11, площадь под фруктовыми культурами составляет 106 га.

В структуре площадей под фруктовыми культурами 77,0% площади приходится на личные подсобные хозяйства; 22,0% на крестьянские (фермерские) хозяйства и всего лишь 7% на сельскохозяйственные предприятия и организации  -см. Таблицу 11.

Таблица 11

СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ ПОД ФРУКТОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ, ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ, %*

|  | 1990 | 2000 | 2007 | 2010 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % к итогу | га | % к итогу | га | % к итогу | га | % к итогу |
| в хозяйствах всех категорий | 106,0 | 100,0 | 106,0 | 100,0 | 106,0 | 106,0 | - | - |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в с/х предприятиях и организациях | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | - | - |
| в фермерских (крестьянских хозяйствах) | 22,0 | 20,8 | 22,0 | 20,8 | 22,0 | 22,0 | - | - |
| в личных подсобных хозяйствах | 77,0 | 72,6 | 77,0 | 72,6 | 77,0 | 77,0 | - | - |

*Данные не корректны

Как показывают данные таблицы 12, в Ахвахском районе производится 0,1 тыс.т фруктов, что в почти в 10 раза меньше, чем за период 1986-1990 г.г.

Таблица 12

ПРОИЗВОДСТВО И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ*

|  | в среднем за 1986-1990г.г. | в среднем за 2001-2005 г.г. | 2007 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.т | в % к итогу | тыс.т | в % к итогу | тыс.т | в % к итогу | тыс.т | в % к итогу |
| Всего, в хозяйствах всех категорий | 1,0 | 100,0 | 0,7 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в с/х предприятиях и организациях | 0,8 | 75,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| в хозяйствах населения | 0,2 | 20,0 | 0,7 | 100,0 | 0,1 | 100,0 |  |  |

*Данные не корректны

На современном этапе садоводство находится в упадке, многие сады – старые, некоторые – заброшены (вс Карата, Ингердах, Местерух).

Требуется восстановления этой традиционной для территории района отрасли сельского хозяйства, реконструкция садов и  закладка новых.

Овощеводство*

Овощеводство относится к традиционным и конкурентоспособным отраслям сельского хозяйства на территории Ахвахского района.

Как показывают данные таблицы 14, на современном этапе посевные площади в хозяйствах всех категорий составляют 380 га, что практически в 4 раза больше, чем в 1990 году.

При этом 92% посевных площадей сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, 8% - в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Таблица 14

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПОД ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ, %

|  | 1990 | 2000 | 2007 | 2010 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % к итогу | га | % к итогу | га | % к итогу | га | % к итогу |
| в хозяйствах всех категорий | 92,0 | 100,0 | 28,0 | 100,0 | 380,0 | 100,0 |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в с/х предприятиях и организациях | 66,0 | 71,7 | - | - | - | - |  |  |
| в фермерских (крестьянских хозяйствах) | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 17,9 | 30,0 | 7,9 |  |  |
| в личных подсобных хозяйствах | 20,0 | 21,7 | 23,0 | 82,1 | 350,0 | 92,1 |  |  |

Таблица 15

ПРОИЗВОДСТВО И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

|  | в среднем за 1986-1990г.г. | в среднем за 2001-2005 г.г. | 2007 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс.т | % к итогу | Тыс.т | % к итогу | Тыс.т | % к итогу | Тыс.т | % к итогу |
| Всего, в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сельскохозяйственных предприятиях |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| в хозяйствах населения | 3,5 |  | 4,1 |  | 4,5 |  |  |  |

По неполным анкетным данным, в 2007 году было произведено 4,5 тыс. т овощей в хозяйствах населения, что в 1,3 выше, чем в среднем за год за 1986-1990гг, и в 1,1 раза выше, чем в среднем за год за 2001-2005 гг.,

Картофелеводство*

Картофелеводство относится к конкурентноспособным отраслям сельского хозяйства территории Ахвахского района.

Как показывают данные таблицы 17, на современном этапе посевные площади под картофелем в хозяйствах всех категорий составляют 995 га., что несколько больше, чем в предыдущие периоды.

При этом 95,6% посевных площадей приходится на личные подсобные хозяйства, 4,4 % - на крестьянские (фермерские) хозяйства.

Таблица 17

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПОД КАРТОФЕЛЕМ, ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ, %

|  | 1990 | 2000 | 2007 | 2010 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % к итогу | га | % к итогу | га | % к итогу | га | % к итогу |
| в хозяйствах всех категорий | 909,0 | 100,0 | 893,0 | 100,0 | 995,0 | 100,0 |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в с/х предприятиях и организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в фермерских (крестьянских хозяйствах) | 40,0 | 4,4 | 43,0 | 4,8 | 44,0 | 4,4 |  |  |
| в личных подсобных хозяйствах | 869,0 | 95,6 | 850,0 | 95,2 | 951,0 | 95,6 |  |  |

Как показывают данные таблицы 18, на современном этапе производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 6,6 тыс.т, что примерно на уровне среднегодового производства за периоды 1986-1990 г.г.и 2001-2005гг.

Таблица 18

ПРОИЗВОДСТВО И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

|  | в среднем за 1986-1990г.г. | в среднем за 2001-2005 г.г. | 2007 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс.т | % к итогу | Тыс.т | % к итогу | Тыс.т | % к итогу | Тыс.т | % к итогу |
| Всего, в хозяйствах всех категорий | 6,7 | 1000 | 6,0 | 100 | 6,6 | 100 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сельскохозяйственных предприятиях | - |  | - |  | - |  |  |  |
| в хозяйствах населения | 6,7 | 100 | 6,0 | 100 | 6,6 | 100 |  |  |

Животноводство

Как показывают данные графика 2 и 3, Ахвахский район по поголовью овец и коз из 41 района занимает 18 место, а по поголовью КРС 11 место в республике.

В Ахвахском районе животноводство представлено овцеводством, скотоводством мясо-молочного направления, птицеводством

График 2

НАЛИЧИЕ ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ И КОЗ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 2006 ГОДА

График 3

НАЛИЧИЕ ПОГОЛОВЬЯ КРС В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 2006 ГОДА

Поголовье овец и коз составляет 109,9 тыс. голов, или 2,3% от поголовья овец и коз Республики (4882,1 тыс. голов), а поголовье крупного рогатого скота – 23,7 тыс. голов или 2,7% поголовья крупного рогатого скота Дагестана (862,1 тыс. голов)  - см. таблицу 20.

В динамике поголовья овец и коз наблюдается устойчивая тенденция роста, как и в динамике поголовья скота.

Как показывают данные таблицы 17, за период 1996-2006 г.г., поголовье овец увеличилось в 3,7 раза (с 29,9 тыс. голов до 109,9 тыс. голов), а поголовье крупного рогатого скота увеличилось в 1,4 раз (с 16,8 тыс.гол до 23,7 тыс.гол).

Таблица 20

ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, НА КОНЕЦ ГОДА)

| Год | КРС | в том числе коров | овец и коз |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дагестан, тыс. голов | Ахвахский район | Дагестан тыс. голов | Ахвахский район | Дагестан, тыс. голов | Ахвахский район |
|  |  | тыс. голов | % от республики |  | тыс. голов | % от КРС района | % от республики |  | тыс. голов | % от республики |
| 1996 | - | 16,8 | - | - | 7,4 | - | - | - | 29,9 | - |
| 2000 | 678,7 | 16,6 | 2,4 | 323,8 | 7,9 | 47,6 | 2,4 | 2301,2 | 37,7 | 1,6 |
| 2001 | 725,3 | 17,2 | 2,4 | 346,1 | 8,4 | 48,8 | 2,4 | 2795,2 | 64,8 | 2,3 |
| 2002 | 760,1 | 16,7 | 2,2 | 362,5 | 8,3 | 49,7 | 2,3 | 3174,5 | 65,8 | 2,1 |
| 2003 | 821,7 | 18,7 | 2,3 | 380,8 | 8,6 | 46,0 | 2,3 | 3726,8 | 70,8 | 1,9 |
| 2004 | 813,7 | 20,4 | 2,5 | 383,9 | 9,7 | 47,5 | 2,5 | 4286,5 | 79,7 | 1,9 |
| 2005 | 843,5 | 22,0 | 2,6 | 385,4 | 12,6 | 57,3 | 3,3 | 4439,5 | 93,2 | 2,1 |
| 2006 | 862,1 | 23,7 | 2,7 | 385,1 | 11,7 | 49,4 | 3,0 | 4882,1 | 109,9 | 2,3 |

Для развития животноводства Ахвахский район обладает благоприятными условиями – наличием больших площадей под пастбищами, прежде всего на землях отгонного животноводства.

В 2006 году земли отгонного животноводства района составили 19,9 тыс.га, или 40,6% от общей площади располагаемых земель района.

В структуре земель отгонного животноводства 45,9% (9,1 тыс. га) приходится на пастбища, 1,5% (7,7 тыс.га) – на сенокосы. - см. таблицу 25.

Расчетный показатель нагрузки овец и коз на 1 га отгонных пастбищ составил 12,1 голов, при нормативе 1,5 головы.

Таблица 25

ЗЕМЛИ ОТГОННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, 2006 Г.

| Районы | Всего земель, тыс.га | в том числе: | Всего с/х угодий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сенокосы | пастбища | тыс. га | % |
|  |  | тыс.га | % от всего земель | тыс.га | % от всего земель | тыс.га | % от всего земель |
| Всего Хасавюртовском | 6,1 | 0,4 | 6,1 | 2,2 | 36,2 | 5,3 | 86,8 |
| Бабаюртовском | 8,5 | 1,2 | 13,7 | 4,6 | 54,6 | 7,6 | 89,4 |
| Всего зимних: | 14,6 | 1,5 | 10,5 | 6,8 | 46,9 | 12,9 | 88,3 |
| Цунтинском | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 34,2 | 1,2 | 34,2 |
| Цумадинском | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 60,0 | 1,1 | 60,0 |
| Всего летних: | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 43,3 | 2,3 | 43,3 |
| Всего отгонных: | 19,9 | 1,5 | 7,7 | 9,1 | 45,9 | 15,2 | 76,3 |

ВЫВОД: На основе анализа сложившейся ситуации в животноводстве, можно сделать вывод, что дальнейшее увеличение поголовья крупнорогатого скота, овец и коз, лошадей в Ахвахском районе целесообразно при расширении кормовой базы, что может потребовать изменение границ сельскохозяйственных угодий.

ОБЪЕКТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:

Животноводческие комплексы:

- Ингердахская молочно-товарная ферма – село Ингердах;

- Анчихская молочно-товарная ферма – село Анчих;

- Каратинская молочно-товарная ферма  - село Карата;

- Рачабулдинская молочная товарная ферма – село Рачабулда.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Проектом предлагается:

- Усилить позиции сельского хозяйства в экономике района, с целью повышения занятости сельского населения и сокращения дотационности бюджета района, в том числе на территории земель отгонного животноводства;

- Развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья; в том числе на  территории ЗОЖ, на плоскости;

- Развитие племенного животноводства, сохранение и развитие животноводческих комплексов;

- Развитие кормовой базы;

- Развитие птицеводства;

- Развитие рыбоводства;

- Восстановление и развитие зерноводства, в том числе рисоводства – на территории ЗОЖ, на плоскости;

- Восстановление и развитие садоводства;

- Развитие садоводства и виноградарства на территории ЗОЖ, на плоскости;

- Развитие отрасли овощеводства и  картофелеводства;

- Развитие мелиорации, повышение эффективности использования оросительных систем, восстановление внутрихозяйственной оросительной системы;

- Поддержка развития малого бизнеса и предпринимательства. Создание бизнес-центров и бизнес-инкубаторов.

Для реализации приоритетных направлений развития сельского хозяйства и объектов АПК Проектом предусматриваются программные мероприятия

Программные мероприятия

до 2010 года:

- Создание семеноводческого хозяйства - Обеспечение хозяйств района кондиционными семенами, с доведением общей площади семеноводческих посевов до 300 га, что позволить сэкономить средства, предназначенные на приобретение семян, снижение себестоимости производимых продуктов;

- Развитие племенного животноводства - Приобретение племенного скота. Увеличение валового надоя молока до уровня 90-х годов, т.е. в 2 раза, за счет улучшения породных и продуктивных качеств скота;

- Развитие садоводства и виноградарства - Возродить террасное садоводство в горах, а также  заложить сады и виноградники на равнине на площади 500 га, тем самым увеличим валовой сбор до 2000 тонн;

- Развитие рисоводства - Расширение площадей сева до 250 га и довести производство до-500 тонн в год;

- Завершить строительство цеха по переработке молока СПК «Анчихский» на кутане - Переработка молока, рост объема производства, обеспечение населения продуктами переработки молока, увеличение рентабельности хозяйств, трудоустройство незанятой части населения;

- Строительство мини-птицефабрик (СПК Карата, Ингердах, Шамхала) по 500гол. в каждой - Обеспечение продуктами птицы, рост объема производства, увеличение рентабельности хозяйств, трудоустройство незанятой части населения;

- Укрепление материально технической базы - Повысить производительность труда.

# Проектом также намечается:

# развитие рыбоводства - с Ингердах.

# Мелиорация

Мелиорация, это – развитие ирригационных систем, проведение  лесомелиоративных мероприятий, направленных на задержание влаги в почве и снижение влияния негативных процессов (опустынивания, эрозии почв).

В неудовлетворительном состоянии находится вся мелиоративная сеть, как межхозяйственная так и внутрихозяйственная, а также все гидросооружения.

Развитие мелиорации связано, прежде всего, с восстановлением и коренной реконструкцией внутрихозяйственной оросительной системы.

Программные мелиоративные мероприятия :

до 2010 года:

- Строительство водопроводной сети в селах, с целью водоснабжения населения села, обеспечения бесперебойной подачи воды круглый год;

- Строительство водозаборных артезианских скважин в 5-хозяйствах - водоснабжение населения села, обеспечение бесперебойной подачей воды;

- Завершить строительство новой и реконструкция имеющейся мелиоративной сети района - Завершить закладку оросительной системы в с. Анчих. В горах развивать оросительные системы для развития террасного садоводства и овощеводства, расширение сырьевой базы для развития консервирования плодов и овощей.

4.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Экономика Ахвахского района имеет преимущественно сельскохозяйственную специализацию, с неразвитыми и утраченными  промышленными функциями.

В настоящее время на территории Ахвахского района имеется:

- Пекарня (с. Карата);

- Типография газеты «Время» (с. Карата).

Утраченные предприятия:

- Ковровая фабрика – с. Карата,

- Швейный цех – с. Карата,

- Цех от Агвалинского филиала Астраханского радиозавода – с. Тадмагитль,

- Цех Махачкалинского радиозавода – с. Кудиябросто, Кл. им. Шамхала,

- Маслопром – с. Карата.

Проектные предложения по развитию промышленного производства на территории Ахвахского района

Проектом предусматривается:

- развитие производств по промышленной переработке сельскохозяйственной продукции, развитее консервного производства на базе овощей и фруктов, мясного сырья, и других обрабатывающих производств (связанных с сельскохозяйственной специализацией территории;

- развитие гидроэнергетики, на базе малых ГЭС;

- развитие промышленности строительных материалов (производство щебня);

- развитие лесопереработки (в рамках разрешенных видов экономической деятельности,  в соответствии с Лесным планом республики);

- восстановление утраченных производств, прежде всего ковровой фабрики.

При этом ориентация должна быть на развитие малого бизнеса и предпринимательства.

Проектом намечается:

-  строительство цеха по переработке мяса - с. Карата,

- строительство консервного цеха по переработке фруктов и овощей – с Карата,

- строительство дробильного цеха,

-  создание лесоперерабатывающих производств - с. Арчо, с. Анчик, с.Карата,

- строительство каскада  малых ГЭС – с. Местерух, с Карата.

4.3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На территории района осуществляют производственную деятельность следующие строительные организации, с общей численностью работающих 13 человек:

- Ахвахское ПМК (5 человек);

- ООО «Истина» (3 человека);

- ООО «Дагестан» (3 человека).

На территории района осуществляется строительство объектов непроизводственного назначения (см. таблицу «Ввод в действие непроизводственных мощностей за счет нового строительства за 2000-2007 г.г.»)

Таблица 1

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА 2000-2007 Г.Г.

| Местоположение | Наименование объектов | Год ввода в эксплуатацию | Отраслевая принадлежность | Мощность в соответствующих единицах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тукита | Школа | 2006 | Образование | 120 уч. мест |
| с. Кудиябросо | Пристройка к школе | 2005 | Образование | 90 уч. мест |
| с. Камышкутан | Школа | 2006 | Образование | 200 уч. мест |

Проектные предложения:

Необходимое строительство объектов переработки сельскохозяйственной продукции и других объектов АПК, создание производств строительных материалов, лесопереработки, ремонт и строительство дорог, строительство объектов социально-культурного обслуживания,  рекреационных объектов, рост темпов жилищного строительства - будет способствовать развитию строительной деятельности на территории района, максимальному использованию мощностей строительных организаций, увеличению численности работающих в строительстве, снижению уровня безработицы.

# С другой стороны, развитие и расширение строительной деятельности на территории района будет способствовать совершенствованию организации территории, - развитию как центров, так и осей (направлений) развития, а значит – совершенствованию ее планировочной структуры, системы расселения, улучшению градостроитльной ситуации в целом.

# Строящиеся объекты капитального строительства:

# Информация отсутствует.

# Планируемые объекты капитального строительства:

- Строительство детского сада - с.Карата,

- Строительство школ  - с.Карата, с. Местерух, с. Ингердах,

- Строительство спорткомплекса - с. Тад-Магитль,

- Строительство автомобильной дороги в с. Цолода, с. Верхнее Инхело.

Жилищное строительство

Жилищный фонд Ахвахского муниципального района на 01.01.2007 составил 359,8 тыс. кв. м или 0,8% от общей площади Республики Дагестан.

В районе наблюдается относительно высокая обеспеченность населения общей площадью жилых домов – 17,5 кв./м на человека. Этот показатель выше среднереспубликанского – 15,9 кв./м на человека.

Весь жилищный фонд находится в капитальных (каменных, кирпичных) строениях. Вместе с тем, порядка 1/2 построек возведено до 1970 года, что говорит о ветхости жилищного фонда.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по району составила 131,4 тыс. кв. м (36,5% от общей площади жилищного фонда района), этот показатель выше среднереспубликанского – 27%. Ветхий и аварийный жилищный фонд в проектируемые периоды подлежат убыли в первую очередь.

Как показывают данные таблиц 1-2, в Ахвахском районе наблюдаются высокие темпы жилищного строительства.

В 2008 году в Ахвахском районе было введено в действие 3525 кв. м. жилых домов, что составляет 0,4% от общего ввода в действие жилых домов по республике. Ввод в действие жилых домов осуществлялся за счет средств населения. По вводу в действие жилых домов Ахвахский район занимает 37 место по республике, а по темпам строительства – 12.

За период 2000-2008 г.г. темп роста жилищного строительства составил 194%, в то время как по республике – 185%.

Таблица 1

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО), ТЫС. КВ. М.

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по республике | 883 | 399 | 433 | 691,5 | 800,1 | 908,3 |
| Ахвахский район | Н. Д. | Н. Д. | 1,8 | Н. Д. | 3,1 | 3,5 |

Таблица 2

ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО), % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

|  | 1995/1990 | 2000/1995 | 2008/2000 | 2008/1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по республике | 45,2 | 108,5 | 184,8 | 200,5 |
| Ахвахский район | Н. Д. | Н. Д. | 194,4 | Н. Д. |

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения Ахвахского района и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы Схемы территориального планирования, ориентированная на перспективную численность населения по комплексному (целевому) варианту прогноза, в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности (2015 г. – 20 кв. м, 2025 г. - 25 и 2040 г. - 35 кв. м на человека).

В соответствии с прогнозным расчетом, общий объем жилищного фонда Ахвахского района может увеличиться к концу прогнозируемого периода (2040 г.) до 1130 тыс. кв. м (в 3,1 раза). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2008 – 2040 гг. может составить порядка 900 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2040 г. должна составить около 35 кв. м на человека.

Среднегодовые объемы строительства в Ахвахском районе ориентировочно должны составить около 30 тыс. кв. м в год.

Высокие объемы нового жилищного строительства обусловлены наличием на территории района высокой доли ветхого и аварийного жилищного фонда, а также быстрыми темпами роста численности населения района.

ОБЪЕМЫ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В АХВАХСКОМ РАЙОНЕ

| 2009 – 2040 гг. | 2009 - 2015 гг. | 2016 - 2025 гг. | 2026 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м |
| 1145 | 165 | 280 | 700 |

4.4. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции являются источником развития экономики территорий, от объемов, динамики и структуры инвестиций зависят темпы социально-экономического развития района в целом, отдельных отраслей и территорий.

По объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Ахвахский район среди 10 городов и  42 районов республики занимает 47 место, или 0,1% в общем объеме инвестиций республики (в 2007 году) с темпом роста в 2,5 раза к 2006 году (по данным государственной статистики РД).

По данным Администрации Ахвахского МО, объем инвестиций в основной капитал в экономику района составил в 2007 году 40,2 млн. руб.

Таблица 1.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ АХВАХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Годы | Всего, млн. руб. | Из общего объема инвестиций – источники финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средства населения | Банковские ресурсы | Средства муниципального бюджета | Средства республиканского бюджета | Средства федерального бюджета |
| 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 8,0 | 3,9 | - | 0,4 | 0,6 | 3,1 |
| 2002 | 71,6 | 2,5 | - | 0,8 | 1,6 | 66,7 |
| 2003 | 24,3 | 12,2 | - | - | 2,4 | 9,7 |
| 2004 | 24,9 | 3,5 | - | 5,1 | 10,2 | 6,1 |
| 2005 | 32,3 | 8,8 | - | 7,1 | 14,1 | 2,3 |
| 2006 | 46,4 | 4,4 | 34,7 | 0,3 | 7,0 | - |
| 2007 | 40,2 | 27,2 | - | - | 13,0 | - |

Данные таблицы 1 показывают, что за период 2000 – 2007гг район получал инвестиционные ресурсы для развития своей территории, и что в структуре инвестиций по источникам финансирования в среднем более половины – средства федерального и республиканского бюджетов, средства населения составляли около 30% всех инвестиций (в индивидуальное жилищное строительство), на средства муниципального бюджета приходится около 10%, банковские ресурсы составляют 7%.

Однако выявить тенденцию в динамике инвестиций не представляется возможным, из-за отсутствия индексов физического объема инвестиций в основной капитал.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности за период 2005-2007 г.г. более 70% всех инвестиций направлено на развитие строительной деятельности – в жилищное строительство, около четверти - в образование, примерно по 2% - в здравоохранение и предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Таблица 2

ОБЪЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|  | Инвестиции в основной капитал |
| --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Наименование видов экономической деятельности | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| Всего инвестиций в основной капитал в экономику муниципального района | 32,3 | 100 | 46,4 | 100 | 40,2 | 100 |
| Строительство | 23,2 | 71,8 | 43,1 | 92,9 | 21,5 | 53,5 |
| Образование | 6,5 | 20,1 | 3,3 | 7,1 | 18,7 | 46,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2,0 | 6,2 | - | - | - | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,6 | 1,9 | - | - | - | - |

Инвестиционные проекты отсутствуют.

Инвестиционные площадки – проектом рекомендуется использовать территории утраченных предприятий и объектов в качестве инвестиционных площадок для развития перспективных производств, планируемых объектов капитального строительства.

5. РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

(Отражено на карте (схеме) «Рекреация и туризм, объекты культурного наследия» М 1: 50 000)

Цель данного раздела – провести оценку туристско-рекреационных ресурсов территории Ахвахского района, с выявлением объектов, привлекательных для туристического посещения; разработать  предложения по созданию рекреационных зон района и их центров, а также по организации туристических маршрутов; провести оценку исторического наследия, и разработать предложения по сохранению и управлению культурным наследием района.

#### 5.1. РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

РЕКРЕАЦИЯ

Ахвахский район является одним из высокогорных районов с многочисленными речными долинами, и по природным показателям является привлекательным для развития рекреации и туризма.

## Рекреационные ресурсы территории

Природно-климатические условия Ахвахского района умеренно-континентальные. В горной части климат изменяется с высотой: падает температура, растет влажность. Средняя температура июля +20°С, минимальная январская температура была зафиксирована -24°С. Климатические условия района для организации рекреационно-туристской деятельности являются благоприятными.

Лесов на территории района мало. Наиболее крупные участки леса располагаются на западе района и отдельные небольшие участки – в центре. Растительность Ахвахского района меняется с высотой - имеется выраженная высотная поясность. Лес хвойный (сосновый)  и тянется от с. Карата на запад до границы с Ботлихским районом. Он расположен на северном склоне Алакского хребта, и почти всю зиму в лесу не тает снег. Северо-западная часть района является государственным лесоохотничьем хозяйством.

По территории района протекают три основные реки: Ахвах, Карак, Тахо, в которые в свою очередь впадают более мелкие притоки. Реки в сочетании с лесными массивами являются основой природного потенциала для развития туристско-рекреационной деятельности.

В Ахвахском районе есть пещеры, они очень разнообразные и каждая по-своему интересна. Наибольшее их количество расположено в скалистой и лесистой местности на северном склоне Алакского хребта. Живописными являются пещеры в Далагуза. Одна из них примечательна тем, что располагается на самом лобном месте вершины горы, является сквозной и напоминает маленький арочный дворец с колоннадой.

На территории района особо охраняемых природных территорий Дагестана нет.

Сочетание гор, леса и наличие речной сети на территории Ахвахского района образуют уникальные ландшафты, которые составляют потенциал для организации экологического туризма (экотуризма). Экотуризм представляет собой определенный вид отдыха. Туристы путешествуют по тем уголкам, где сохранилась дикая природа. Экотуризм объединяет в себе и черты экстремального туризма, и спокойную прогулку. Во время такого путешествия туристы получают возможность не только любоваться окружающими красотами, но и узнают много нового.

Экологический туризм предполагает некоторую физическую нагрузку, однако при этом он довольно спокойный и размеренный. Экотуризм не требует от участников особой спортивной подготовки. Маршруты, проложенные по воде, лесам, горам по силам пройти каждому желающему. В любом случае, такой туризм предполагает достижение гармонии с окружающей природой. В основе данного вида туризма лежит принцип, предполагающий путешествия, которые не наносят никакого вреда природе.

Ахвахский район обладает высоким потенциалом природных рекреационных ресурсов.

В Ахвахском районе из рекреационно-туристских объектов находятся 4 детских оздоровительных лагеря при школах (с. Карата, с. Тад-Магитль, с. Тлибишо, с. Тукита).

Из этого следует, что инфраструктура слабая, и ее целесообразно развивать.

ТУРИЗМ

Туризм сочетает в себе не только отдых, оздоровление, но и культурно-познавательную деятельность и общение (научные конференции, специальные культурные программы).

Инфраструктура туризма в Ахвахском районе не развита, республиканские маршруты по территории не проходят.

Культурный потенциал

На территории Ахвахского района историко-культурный потенциал представлен памятниками истории, архитектуры, археологии и искусства регионального значения, которые находятся на государственной охране. Экскурсионный потенциал в районе очень хороший, так как объекты культурного наследия представлены в большом объеме.

На территории Хунзахского района находится 1 памятник архитектуры федерального значения.

СПИСОК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АХВАХСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местоположение (адрес) |
| --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |
| 1 | Башни прямоугольные XVI-XVIII вв. | с.Тлибишо |

### ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Проектом предлагается следующая рекреационно-туристская зона (зона, в которой будет проводиться поиск площадок под рекреационно-туристские объекты):

- Территория вдоль основных рек (центральная часть района), с центром обслуживания в с. Карата. Территория данной зоны интересна в рекреационно-туристском отношении, так как она обладает красивой природой и в ее пределах находится много интересных для туристов объектов культуры.

Виды туризма

Проектом предлагается развитие следующих видов туризма:

- Экологический

- Познавательный

- Спортивный

- Религиозный (паломничество к святым местам)

- Лечебно-оздоровительный

- Охотничий

На территории выделенной зоны будут размещены новые рекреационные объекты.

##### Проектом намечаются программные мероприятия:

- Строительство детских оздоровительных лагерей (южнее с. Карата, с. Изано, с. Арчо и с. Анчик).

- Строительство канатной дороги от с. Тлиси до г. Алан.

Туристские маршруты

Самая большая роль в республике Дагестан принадлежит горным походам, Ахвахский район является горным, поэтому туристов могут привлечь горные ландшафты и объекты культуры. К ним целесообразно организовать маршруты. Объекты духовно-религиозной деятельности могут служить для организации паломнического и религиозного туризма.

Туристские маршруты могут проходить по горным селениям, в рамках познавательного туризма, с целью ознакомления и изучения культуры древних этносов, исторической застройки сельских поселений, горного типа расселения, народных ремесел.

5.2. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Республика Дагестан обладает огромным культурным и историческим потенциалом. Велик интерес путешествующих по Дагестану  к его истории. В республике имеются памятники, охраняемые государством 6457, из них: памятники искусства 793, истории 1191, архитектуры 2629 и археологии 1844; регионального значения 6281, из них: памятники искусства 793, истории 1185, архитектуры 2509 и археологии 1794.

Всего по республике зафиксировано 8654 памятников истории и культуры. Все памятники можно разделить на археологические, исторические, революционные, трудовые, военные.

На территории Ахвахского района находятся 301 памятник регионального значения (45 – истории, 128 – архитектуры, 108 – археологии и 20 – искусства) и 48 памятников вновь выявленных (16 – истории, 23 – архитектуры, 4 – археологии и 5 – искусства). Полный список объектов культуры района приведен в приложении.

СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местоположение (адрес) |
| --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |
| 1 | Памятник В.И. Ленину | с. Карата |
| 2 | Памятник М-З. Абдулмананову | с. Карата |
| 3 | Памятник Ш. Салихову-Ахвахскому | с. Кудиябросо |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |
| 4 | Мечеть XVIII в. | с. Тлибишо |
| 5 | Мечеть XIX в. | с. Тибижи |

- На карте (схеме) отражены объекты культурного наследия федерального значения и наиболее значимые регионального значения.

- Памятники истории и культуры муниципального (местного) значения на территории района юридически отсутствуют. Впоследствии, в рамках мониторинга реализации СТП Ахвахского района данные объекты должны быть выделены.

- Полный перечень может быть нанесен на специализированную схему объектов культурного наследия, имеющую более крупный масштаб.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Культурное наследие Ахвахского района нуждается  в обеспечении  максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

  - Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий.

  - Проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

  - Восстановление и реставрация объектов истории и культуры.

  - Музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма).

  - Выявление исторически ценной застройки на территории района и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет.

  - Создание охранных зон объектов культуры.

  - Использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета района).

  - Популяризация объектов культурного наследия.

  - Создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

6.1. ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ СЕТЬ И СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ АХВАХСКОГО РАЙОНА

Характеристика поселенческой сети

Поселенческая сеть Ахвахского района исключительно сельская и состоит из 25 сельских населенных пунктов.

Поселенческую сеть района формируют:

- 8 населенных пункта – от 1 до 5 тыс. чел.(64,0% населения);

- 7 населенных пунктов – от 500 до 1000 чел. (21,8% населения);

- 8 населенных пунктов – от 100 до 500 чел. (11,0%);

- 2  населенных пункта - до 100 чел.(3,2%).

Следовательно, основная доля населенных пунктов – средние и большие, поэтому можно считать, что поселенческая сеть Ахвахского района не является мелкоселенной.

Современную сельскую поселенческую сеть района характеризуют следующие показатели:

- средняя людность одного сельского населенного пункта по району составляет 848 чел (в целом по РД- 928 человек);

- средняя плотность населения – 72,1 чел./кв.км. (по РД в целом - 30,9 чел./кв. км);

- средняя плотность поселений 8 человек на 100 кв. км;

- 2 населенных пункта с населением менее 100 человек;

- динамика численности сельского населения 2007/2002 гг. – 104,5% (в целом по РД 104,9%);

- особенности размещения населенных пунктов по территории района: основная масса сельских населенных пунктов сосредоточена в северной и центральной частях района; Размещены на территории с относительно благоприятными условиями жизнедеятельности, и рассредоточены по этой территории (остальная территория – высокогорье, хребты, лес);

- глубинное положение ряда населенных пунктов по отношению к административному центру района, в связи с чем возникают особенности в системе социально-культурного обслуживания населения;

- недостаточная степень связанности населенных пунктов между собой, обусловленная как горным рельефом, действием опасных геологических процессов, так и плохим качеством дорожной сети района.

- труднодоступные и отдаленные населенные пункты;

- часть населенных пунктов подвержена действиям опасных природных процессов, и становится на определенный период труднодоступными и недоступными вообще, а межселенные связи - неустойчивы. Отдельные населенные пункты находятся под постоянной угрозой разрушения (так, с.Местерух переселяют на другой берег реки).

На перспективу сеть сельских населенных пунктов района может классифицироваться по следующим типам:

Развиваемые населенные пункты и имеющие потенциал для дальнейшего развития, это районный центр с.Карата, проектируемый подцентр – с.Тад.Магитль и села Местерух, Кудиябросо, Тукита, Ингердах, Лологонитль, Цолода - населенные пункты с расширенными функциями социально-культурного обслуживания.

Сохраняемые на расчетный срок – населенные пункты, умеренно развивающиеся, но обладающие потенциальными возможностями для дальнейшего развития.

Населенных пунктов, предназначенных для сселения нет. Все они сохраняются на расчетный срок. Села с численностью населения менее 100 человек сохраняются как горный тип расселения, с одновременным усовершенствованием дорог, улучшением социально-культурного обслуживания (при различных формах муниципальной поддержки), реанимации жизнедеятельности.

Основные производственные и социально-культурные функции сосредоточатся в развивающихся населенных пунктах (центре и подцентрах).

В местных центрах – административных центрах муниципальных сельских поселений также сосредоточатся социально-культурные функции, но более низкого ранга.

В проектируемой сети населенных пунктов формируется также группа сел с расширенными функциями социально-культурного обслуживания населения села: Местерух, Кудиябросо, Тукита, Ингердах, Лологонитль, Цолода.

Системы расселения

Система расселения Ахвахского района является частью региональной системы расселения Республики Дагестан (с центром г.Махачкала). С другой стороны, Ахвахская система расселения является самостоятельной, районной системой, включающей в себя локальные системы расселения.

Целью данного раздела проекта является анализ существующего положения, выявление проблем и определение перспективных направлений по оптимизации системы расселения Ахвахского района Республики Дагестан.

Спецификой Ахвахской системы расселения является сельская форма и горный тип расселения.

Исторически, эта система сформирована в горных долинах рек Асвах и имеет линейную структуру, что определяет наличие  подцентров систем расселения и населенных пунктов с расширенными функциями социально-культурного обслуживания.

Существующее положение

В границах района существующая система расселения сложилась исторически под влиянием природных и социально-экономических условий, характеризуется наличием большого количества средних населенных пунктов.

Важным вопросом размещения производительных сил района является проблема рационального размещения сельских поселений и населения.

Систему расселения Ахвахского района формирует, прежде всего, центр с.Карата, центры сельских администраций, а также территориально-сближенные поселения.

Особенностью системы расселения Ахвахского района является смещение его административного центра к северу от географического центра района, что вызывает необходимость определения дополнительных  подцентров с позиций доступности отдельных видов обслуживания. С другой стороны, ряд населенных пунктов находится на территории труднодоступных местностей Республики Дагестан, в силу горного характера рельефа и наличия опасных геологических процессов, что в свою очередь, делает труднодоступными услуги социальной сферы.

Особенностью демографической ситуации всех высокогорных районов республики, в т.ч. и Ахвахского района является усиленный миграционный отток населения, что делает систему расселения этих районов неустойчивой и в конечном итоге разрушает горную систему расселения.

Система расселения Ахвахского района имеет ограниченные наборы учреждений межселенного обслуживания и поэтому характеризуется слаборазвитыми межселенными связями и относительно низким уровнем  обеспеченности учреждениями  социально-культурного обслуживания.

Перспективные системы расселения

1). Село Карата  в перспективной системе расселения  остается центром районной системы расселения,  должно иметь на своей территории полный комплекс объектов социально-культурного обслуживания в т.ч. периодического и эпизодического обслуживания.

2).Село Тад.Магитль, имеющее социально-культурный потенциал, формируются как подцентры.

3). Населенные пункты с расширенными функциями социально-культурного обслуживания – села Местерух, Кудиябросо, Тукита, Ингердах, Лологонитль, Цолода.

4).Системы расселения более низкого ранга будут формироваться по сельским администрациям (всего 13).

| Сельские поселения | Число населенных пунктов | Численность населения (01.01. 2008 год) |
| --- | --- | --- |
| с/с.Анчикский | с.Анчик с.Цумали с.Индира | 836 170 86 |
|  | с.Андуз | 413 |
| с.Арчо | с.Арчо | 352 |
| с/с Верхнеинхелинский | с.Инхело с.Верхнее Инхело с.Маштада с.Рацитль | 886 449 213 97 |
| с.Изано | с.Изано | 1250 |
| с/с Ингердахский | с.Ингердах с.Хариб | 1070 530 |
| с/с Каратинский | с.Карата с.Рачабулда | 4118 125 |
| с.Кудиябросо | с.Кудиябросо | 2260 |
| с.Лологонитль | с.Лологонитль | 1320 |
| с.Местерух | с.Местерух | 1045 |
| с/с Тад-Магитлинский | с.Тад-Магитль с.Цвакилколо с.Кванкеро | 1338 410 510 |
| с/с Тлибишинский | с.Тлибишо с.Тлиси | 828 295 |
| с.Тукита | с.Тукита | 685 |
| с/с Цолодинский | с.Цолода с.Цияб-Цолода | 598 1820 |

5) Сельские населенные пункты, расположенные на территории других районов (в зоне отгонного животноводства):

- Бабаюртовского района: Казиюрт, Индира, Андуз, Камышкутан;

- Хасавюртовского района: Камышкутан, Хариб, Цияб, Цолода, Кирпичкутан.

Проектные предложения

Проведенный анализ сложившейся территориальной дислокации  сельских населенных пунктов позволил выделить следующую иерархию центров.

Иерархия центров в системе расселения Ахвахского района

Центр районной системы расселения — с.Карата должен иметь на своей территории полный комплекс учреждений стандартного типа с отдельными объектами массового обслуживания специализированного типа (соответствующий районному центру).

Подцентр районной системы расселения - село Тад.Магитль.

Подцентр включает в себя полный комплекс учреждений обслуживания стандартного типа и учреждения повседневного пользования.

Местные центры – административные центры муниципальных сельских поселений. Эти центры включают в себя полный комплекс учреждений обслуживания стандартного типа и учреждения повседневного пользования, но более низкого ранга, чем в подцентрах.

В связи с чрезвычайно сложным горным рельефом района и трудной транспортной доступностью до населенных пунктов возникает необходимость выделения группы населенных пунктов с расширенными функциями социально-культурного обслуживания населения, а также необходимость организации передвижных форм обслуживания, в части нетранспортабельных услуг - за счет организации централизованного подвоза потребителей в ближайшие стационарные центры специальным транспортом.

Проектные предложения предусматривают также совершенствование и развитие Ахвахской районной системы расселения путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, улучшения среды обитания населения за счет:

- с.Карата  -  районного центра;

- село Тад.Магитль, предлагаемого подцентра;

- сел Местерух, Кудиябросо, Тукита, Ингердах, Лологонитль, Цолода - населенных пунктов с расширенными функциями социально-культурного обслуживания;

- административных центров муниципальных сельских поселений;

- локальных центров;

- совершенствования транспортной сети: реконструкции и строительства новых автомобильных дорог и улучшения их качества;

- восстановления и дальнейшего развития экономической базы района, улучшения среды обитания населения, развития функций по социально-культурному обслуживанию населения.

Особые условия: Ахвахская система расселения имеет особую форму – расселение на территории других районов республики (ЗОЖ).

6.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Организация системы социально-культурного обслуживания  Ахвахского района имеет ряд существенных недостатков:

- относительно низкий уровень обеспеченности отдельными учреждениями обслуживания;

- часть имеющихся учреждений и предприятий находится в ветхих помещениях, либо располагается в приспособленных зданиях, не отвечающим современным требованиям, и не сохраняемым на расчетный срок;

- многие сельские населенные пункты не имеют даже элементарного набора учреждений повседневного обслуживания;

- доступность до ближайших учреждений обслуживания для отдельных поселений превышает нормативную, а для отдельных населенных пунктов услуги недоступны вообще.

Основная задача данного раздела проекта заключается в разработке предложений по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории района.

В перспективе на территории Ахвахского района социально-культурное обслуживание населения основывается на системе центров межселенного обслуживания различных рангов.

В данной работе представлена организация единой ступенчатой системы межселенного социально-культурного обслуживания на территории района.

Проведено уточнение центров и зон межселенного обслуживания разных рангов. Отслежена динамика численности населения за период (с1989 по 2008 гг.).

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АХВАХСКОГО РАЙОНА

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский | г.Махачкала | Столичный центр с высокоразвитыми функциями управления, социально-культурными и другими функциями делового центра | Высшие формы: Образование Здравоохранение Культура Объекты туристического обслуживания |
| Районный | Центр района с. Карата | Административный центр района | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Культура Объекты туристического обслуживания Объекты информационного обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований | Воспитание и образование Здравоохранение Объекты туристического обслуживания Объекты информационного обслуживания |
|  | с.Анчик |  |  |
|  | с.Арчо |  |  |
|  | с.Верхнее Инхело |  |  |
|  | с.Изано |  |  |
|  | с.Ингердах |  |  |
|  | с.Карата |  |  |
|  | с.Кудиябросо |  |  |
|  | с.Лологонитль |  |  |
|  | с.Местерух |  |  |
|  | с.Тад-Магитль |  |  |
|  | с.Тлибишо |  |  |
|  | с.Тукита |  |  |
|  | с.Цолода |  |  |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты |  | - |

Принятая в субъекте Федерации ступенчатая система обслуживания населения предусматривает, наряду с количественным, качественное нарастание сети учреждений социально-культурного обслуживания в зависимости от численности населения в зонах влияния центров, характера работы учреждений и частоты пользования ими (от центров с элементарным набором учреждений до межрайонных и республиканского (регионального) – с организацией высших форм эпизодического обслуживания, а также уникальных видов обслуживания).

В системе социально-культурного обслуживания населения района проектом учитывались следующие принципы ее организации:

- повышение уровня обслуживания и одновременно, его экономичности за счет концентрации учреждений обслуживания высших ступеней и увеличения их единичной емкости в одном центре обслуживания и одном планируемом подцентре;

- последовательное расширение состава учреждений периодического и эпизодического пользования, размещаемых в соответствующем центре и подцентрах, расширение видов услуг;

- обеспечение реальной возможности и транспортной доступности получения социально-культурных услуг периодического и эпизодического пользования (в силу особых горноклиматических факторов территории проживания населения).

В организации социально-культурного обслуживания населения Ахвахского района проектом принята следующая ступенчатая система обслуживания.

Согласно этой системе, состав и мощность центра и подцентров обслуживания определяется по принципу доступности услуг и частоты пользования учреждениями и предприятиями обслуживания (повседневного, периодического и эпизодического пользования).

На территории Ахвахского района выделены следующие иерархические уровни центров межселенного социально-культурного обслуживания:

| Учреждения здравоохранения | Учреждения воспитания, просвещения и образования | Учреждения культуры и искусства | Учреждения физической культуры и спорта |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ |
| Районная больница, родильный дом (или отделение при больнице), женская консультация, районная поликлиника, стоматологическая поликлиника, аптека, станция скорой медицинской помощи, специализированные диспансеры | Общеобразовательные и специализированные школы, школы-интернаты, школы санаторного типа, дом творчества детей и молодежи, специализированные колледжи и ССУЗы | Районный дом культуры, кино-концертный зал, краеведческий музей, районная библиотека, туристическое бюро, места коллективного доступа в «Интернет» | Детско-юношеские спортшколы, комплекс спортивных сооружений (спортзалы, бассейны), открытые плоскостные сооружения, спортзалы, |
| МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ (учреждения стандартного типа) |
| Участковая больница, поликлиника (отделение), амбулатория | Начальная школа Средняя школа | Сельский дом культуры или клуб с библиотекой | спортзал, открытое плоскостное сооружение |
| УРОВЕНЬ ДЛЯ «каждого населенного пункта» |
| Медпункт (ФАП) | Детский сад, начальная школа | Клуб | Спортплощадка |

Учреждения воспитания и образования.

Система образования в Ахвахском районе включает:

- дошкольные учреждения;

- общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования).

Детские дошкольные учреждения относятся к объектам повседневного пользования, поэтому наличие их необходимо практически в каждом населенном пункте.

По состоянию на 01.01.2008 г. в районе насчитывается  10 детских дошкольных образовательных учреждений с числом воспитанников  583 человека.

В ветхом состоянии находятся 5 дошкольных учреждений, расположенных в селах: Изано, Лологонитль, Менстерух, Тлибишо, Тукита.

В районе функционирует сеть учреждений образования, состоящая из  17 дневных общеобразовательных школ (с числом учащихся 2359 человека), одной вечерней общеобразовательной школы (с числом учащихся 155 человек)

Большая часть зданий школ в районе построены 60-70 лет назад и требуют замены зданий.

Согласно результатам проведенной оценки обеспеченности населения учреждениями образования, очевидно, что в настоящее время выявлен дефицит в учреждениях образования. Одной из основных проблем является техническое состояние зданий.

При проектировании сети школьных учреждений учитывается множество факторов, один из которых: максимальное приближение школы к местам проживания населения. Отдельные школы должны выполнять межселенные функции (обслуживать население не только данного поселка или села, но и близлежащих поселений).

Проектные предложения:

Проектом предлагается строительство:

Детских дошкольных учреждений в селах: Карата, Изано, Лологонитль, Местерух, Тлебишо, Тукита.

Школ в селах: Карата, Арчо, Рацитль, Хариб, Тлибишо, Тлиси, Местерух, Изано.

Строительство детских садов в селах района частично обеспечит содержание детей в дошкольных учреждениях, освободит матерей для работы на производстве, в учреждениях.

Проектом предлагается:

Строительство средних профессиональных учебных заведений (колледжи) сельскохозяйственной специализации – в с. Карата.

Учреждения здравоохранения

Лечебно-профилактические учреждения по видам оказываемой помощи делятся на стационарные (районные и участковые больницы) и амбулаторно-поликлинические (поликлиники, амбулатории, ФАПы).

В настоящее время в Ахвахском районе действует ряд районных программ, направленных на охрану здоровья населения, укрепление материально-технической базы, повышение квалификации медицинского персонала, а также совершенствование профилактических мероприятий.

По данным на 2008 год на территории района расположено 2 лечебно-профилактических учреждения: одна районная больница в с.Карата и одна участковая больница в селе Тад- Магитль, одна районная поликлиника (с.Карата), 3 врачебных амбулатории (с.Тад.Магитль, с.Местерух, с.Кудиябросо), 24 фельдшерско - акушерских пункта.

Все амбулаторно-поликлинические учреждения находятся в приспособленных помещениях и все они нуждаются в капитальном ремонте или новом строительстве.

В районе действует 1 станция скорой медицинской помощи (с. Карата), оснащенная санитарным транспортом. Станция находится в ветхом приспособленном помещении, на проектный период требуется замена здания.

В настоящее время отмечается неудовлетворительная оценка оснащения медицинских учреждений медицинской техникой и оборудованием. В больницах и поликлиниках эксплуатируются до 50 % фактически изношенной и морально устаревшей медицинской техники.

Проектные предложения:

Показатели обеспеченности больницами и амбулаторно-поликлиническими учреждениями в районе ниже среднереспубликанского уровня.

Для развития данной отрасли необходимо:

- строительство и реконструкция учреждений здравоохранения. Это позволит улучшить обслуживание больных в стационарных и амбулаторных условиях;

- улучшение технического оснащения больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений с использованием современного медицинского оборудования;

- совершенствование и развитие диагностической службы в районе, оснащение больниц и ФАПов необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.

- строительство здания станции скорой помощи.

В перспективе Проектом предлагается:

Строительство больницы в селе Карата, Тад-Магитль

Строительство районной поликлиники в с.Карата

Строительство амбулаторий в селах: Кадиябросо, Местерух, Камыш-кутан.

Строительство ФАП в селах: Тлишибо, Рацитль. Анчик, Цумали, Индира, Андуз, Арчо, Инхело, Верхнее Инхело, Маштада, Рацитль, Изано, Интердах, Хариб, Рачабулда, Лологонитль, Цвакилколо, Кванкеро, Тлиси, Тукита, Цолода, Цияб-Цолода, кутан Казиюрт, с.Карата, кутан с.Хариб, кутан с.Индира, кутан Ц-Цолода, кутан Казиюрт, с.Арчо, кутан Кирпич, кутан с.Инхело, кутан Казиюрт, с.Тадмагитль.

Учреждения социального обслуживания населения

В настоящее время в районе проживает 2,6 граждан старше трудоспособного возраста.

Согласно демографическим прогнозам в ближайшие годы численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти.

В этих условиях основной задачей в сфере социального обслуживания населения является повышение доступности, качества и увеличение объёма предоставляемых социальных услуг населению и, прежде всего, гражданам пожилого возраста и инвалидам.

В Ахвахском районе сформирована и стабильно работает сеть учреждений и служб, оказывающих услуги пожилым гражданам и инвалидам.

В настоящее время стационарное социальное обслуживание в районе осуществляют 3 учреждения социальной защиты населения: управление социальной защиты населения, ГУ «Центр социального обслуживания населения», ГУ «Центр занятости населения» расположенные в с.Карата. Учреждения находятся в приспособленном, ветхом помещении. В связи с этим, проектом предусматривается строительство новых зданий учреждений  социальной защиты населения.

Учреждения культуры и искусства

На территории района по данным за 2008 год ведут свою деятельность 18 учреждений культурно – досугового типа (домов культуры, сельских клубов)  с общим числом посадочных мест — 2040.

Материально-техническая база  учреждений культуры на сегодня находится на достаточно низком уровне. Большая часть учреждений культуры и искусства находятся в  приспособленных, ветхих помещениях.

.На территории района ведут просветительскую работу 26 библиотек с книжным фондом более 120 тыс. томов. Более 90% библиотек находятся в приспособленных помещениях, требующих  капитального ремонта.

По результатам проведенного анализа, с целью выявления уровня обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового назначения, очевидно, что в настоящее время  существует дефицит этого типа учреждений.

Проектом предлагается строительство:

Домов культуры с библиотеками в селах: Тад-Магитль, Арчо, Ингердах, Лологонитль, Цолода.

Клуба с библиотекой в селе Тлиси.

Интернет-клуба в с.Карата.

Учреждения физкультуры и спорта

Учреждения по физической культуре в Ахвахском районе представлены 30 спортивными залами (отдельно стоящими и организованными при школах).

На перспективу  Проектом предлагается строительство:

Бассейна в с.Карата.

Стадиона в с.Карата.

Спортивного комплекса в с. Карата, Тад-Магитль.

Спортивных залов в селах: Камыш-кутан, Анчик, Арчо, Верхнее Инхело, Изано, Ингердах, Лологонитль, Тукита, Цолода.

Проектом предлагается также восстановление функций ДОСААФ.

Итоги комплексной оценки социальной сферы приведены в таблице и в графической части на схеме «Расселение населения и территориальная система социального обслуживания».

Таблица

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2007 Г.

| Населенные пункты | Районная Администрация | Сельская Администрация | Дошкольные учреждения | Общеобразовательные школы | НПО | Больницы, поликлиники | Амбулатории, ФАП | Объекты социального обеспечения и защиты | Спорткомплексы, объекты спорта | Клубы, дома культуры | Библиотеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с.Анчик | - | + | - | + | - | - | ФП | - | Д | + | + |
| с.Цумали | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - | - | - |
| с.Индира | - | - | - | + | - | - | ФП | - | - | - | + |
| с.Андуз | - | - | - | + | - | - | ФП | - | - | + | - |
| с.Арчо | - | - | - | + | - | - | ФП | - | Д | Д | + |
| с.Инхело | - | - | - | + | - | - | ФП | - |  | + | + |
| с.Верхнее Инхело | - | + | - | + | - | - | ФП | - | - | + | + |
| с.Маштада | - | - | - | + | - | - | ФП | - | - | + | + |
| с.Рацитль | - | - | - | + | - | - | ФП | - | - |  | - |
| с.Изано | - | + | + | + | - | - | ФП | - | Д | + | + |
| с.Ингердах | - | + | + | + | - | - | ФП | - | - | Д | + |
| с.Хариб | - | - | - | + | - | - | ФП | - | - | + | + |
| с.Карата | + | + | + | + | - | БП | - | + | + | + | + |
| с.Рачабулда | - | - | - | - | - |  | ФП | - |  | - | + |
| с.Кудиябросо | - | + | + | + | - | - | А | - | + | + | + |
| с.Лологонитль | - | + | + | + | - | - | ФП | - | Д | Д | + |
| с.Местерух | - | + | + | + | - | - | А | - | Д | + | + |
| с.Тад-Магитль | - | + | + | + | - | Б | А | - | + | + | + |
| с.Цвакилколо | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - | - | + |
| с.Кванкеро | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - | - | + |
| с.Тлибишо | - | + | + | + | - | - | ФП | - | Д | + | + |
| с.Тлиси | - | - |  | + | - | - | ФП | - | - | + | - |
| с.Тукита | - | + | + | + | - | - | ФП | - | + | + | + |
| с.Цолода | - | + | + | + | - | - | ФП | - | Д | Д | + |
| с.Цияб-Цолода | - | - |  | + | - | - | ФП | - | - | + | + |
| Условные обозначения: |
| "+" - объекты имеются, но не нормируются |
| "-" - объекты отсутствуют |
| (Д) - объект отсутствует, находится в дефиците |
|  | - приспособленное, аварийное, ветхое здание |
| Объекты здравоохранения: |
| Б - больница |
| П- поликлиника |
| ФП – ФАП (фельдшерский пункт или фельдшерско - акушерский пункт). |

Анализ, проведенный в рамках комплексной оценки социально-культурного развития горных и высокогорных районов Республики Дагестан показывает, что ситуация в Ахвахском районе является сложной, как по состоянию материально-технической базы объектов социально-культурного обслуживания, так и по обеспеченнию квалифицированными кадрами и в определенной степени – по их мощности (емкости).

Предложения по пространственно-территориальной организации социально-культурного обслуживания Ахвахского района

базируются на:

- прогнозе перспективного развития поселенческой сети и систем расселения;

- предлагаемом развитии дорожно-транспортной сети, развитии местной авиации;

- учете межселенных трудовых, социально-культурных связей;

- особенностях сложившейся социальной инфраструктуры;

- развитии сети «Интернет».

К центрам первоочередного повышения социально-культурного потенциала относится, прежде всего, с.Карата - районный центр, с развитыми функциями социально-культурного обслуживания населения.

В перспективе село Карата усиливает позиции центра социально-культурного обслуживания, в нем должны получить развитие не только традиционные отрасли социально-культурного обслуживания  (здравоохранение, образование, культура, а также физкультура и спорт), но и современные высокотехнологичные отрасли сферы услуг (телекоммуникационные услуги, современные спортивные сооружения, интернет-клубы и др.).

В перспективе на территории района формируется также подцентр социально-культурного развития - село Тад-Магитль, который возьмет на себя функции центра.

Местные центры – административные центры муниципальных сельских поселений должны включать в себя полный комплекс учреждений обслуживания стандартного типа повседневного пользования.

Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

В силу особых труднодоступных условий проживания населения некоторые населенные пункты должны иметь определенный набор услуг не только повседневного пользования, но и периодического и эпизодического обслуживания. Кроме того в целях сохранения и закрепления кадров, особенно молодежи, уровень социально-культурного обслуживания (особенно услуги информационных технологий) в населенных пунктах на труднодоступных территориях должен быть многократно выше, чем на плоскости.

Отражено на карте (схеме): «Расселение населения и  система социально - культурного обслуживания».

6.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

Ахвахский район расположен в высокогорной юго-западной части Дагестана. Основу планировочной структуры района составляют транспортные оси (автомобильные дороги), выполняющие роль планировочных осей; планировочный центр с.Карата и крупный сельский населенный пункт, формирующийся как планировочный подцентр, речные артерии и  лесные массивы, являющиеся планировочными элементами.

Территориальная взаимосвязь, взаиморасположение этих элементов и составляют особенности планировочной структуры и планировочной ситуации Ахвахского района.

Планировочная ситуация Ахвахского района является достаточно сложной, а планировочная структура – недостаточно сбалансированной.

Горный рельеф и действие опасных геологических процессов являются серьезными планировочными ограничениями для развития планировочной структуры территории района.

Главный планировочный центр с.Карата расположен децентрично – на севере района, а планировочный подцентр еще только формируется.

Планировочные зоны разорваны горными массивами, недостаточно развита транспортная сеть.

Можно выделить две планировочные зоны, находящиеся в долинах реки Асвах с центрами в селах: Карата и с.Тад.Магитль.

Главный планировочный центр с.Карата «держит» только часть северной территории и часть территории вдоль долины реки Асвах.

Главная планировочная (транспортная) ось - автодорога с.Карата – с.Ботлих - «держит» только часть территории до с. Цвакилколо, вся остальная территория не имеет устойчивых планировочных (транспортных) осей.

Местная сеть дорог, формирующая второстепенные планировочные оси, и обеспечивающая, главным образом, внутрирайонные связи, не развита, представлена дорогами низших технических категорий и некатегорийными дорогами и направлена вглубь территории района.

Рекреационные зоны также не сформированы.

В перспективе предусматриваются рекреационные зоны около  с.Карата и территории, приуроченные к основным транспортным и водным артериям района.

В Ахвахском районе функцию планировочного подцентра в перспективе берет на себя село Тад-Магитль и территориально сближенные с ним населенные пункты

При выделении этого центра учитывались, прежде всего, следующие факторы:

- удаленность и труднодоступность отдельных поселений и населенных пунктов района от главного планировочного центра;

- состояние транспортной инфраструктуры района и перспективы ее развития;

- наличие потенциала развития.

Проектные предложения.

Развитие планировочной структуры Ахвахского района требует формирования и развития планировочных подцентров района, которые определены в работе, а также развитие как главных, так и второстепенных планировочных осей, формирования градостроительных и рекреационных зон.

6.4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

(отражено на карте-схеме «Градостроительное зонирование»)

На основе комплексной градостроительной и планировочной  оценки территории района с учетом перспективного развития на территории Ахвахского района можно выделить следующие функциональные зоны:

# I. Зона многофункционального территориального ядра района

В Схеме особо выделяется зона многофункционального территориального ядра развития района – это с. Карата,  с территориально сближенным поселением Арчо.

Эта зона представляется наиболее перспективной практически для всех видов деятельности: от создания селитебных территорий, размещения агропромышленных объектов, промышленности, объектов туризма и рекреации, с учетом охраны природы и объектов культурного наследия.

Использование территории регламентируется генеральными планами поселений, правилами землепользования и застройки; для небольших сельских поселений – Схемами территориального планирования муниципальных образований.

II. Зона преимущественно жилищного строительства (резервные площадки)

В этой зоне выделяются резервные площадки под жилищное строительство, согласно Схеме территориального планирования Ахвахского района, а также генеральным планам сельских поселений (включающих населенные пункты).

Резервные площадки под жилищное строительство предусмотрены для районного центра с. Карата, а также в развиваемых населенных пунктах.

III. Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения

Ахвахский район представляет собой сельскую территорию и является сельскохозяйственным районом.

До 90% территории района — это земли сельскохозяйственного назначения, все оставшиеся земли — земли поселений, земли промышленности, транспорта, связи и др., земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса.

Зоны сельскохозяйственного назначения – это территории, занятые сельскохозяйственными объектами, садами, их использование регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований.

В этой зоне не допускается изъятие сельскохозяйственных земель под другие виды использования, не должны допускаться нарушения почвенного покрова, загрязнение почвы поверхностных вод и атмосферы.

Особые условия: Особенностью земель с/х назначения территории Ахвахского района является наличие земель отгонного животноводства на территории других районов  республики, в долгосрочной аренде.

Из общей площади располагаемых сельскохозяйственных угодий Ахвахского района (34,6 тыс.га) площадь земель, арендуемых на территории других районов республики, составляет 15,2 тыс.га или 43,9%, в том числе:

- Хасавюртовский – 5,3 тыс.га или 15,3%;

- Бабаюртовский – 7,6 тыс.га или 22,0%;

- Цунтинский – 1,2 тыс.га или 3,4%;

- Цумадинский – 1,1 тыс.га или 3,2%.

Зона ЗОЖ - преимущественно сельскохозяйственного назначения, требующая в настоящее время нормативно-правового регулирования земельных отношений, т.к. значительная часть земель используется не по целевому назначению.

IV. Зоны преимущественно рекреационного назначения и охраны историко-культурного наследия

## Туристско-рекреационные зоны

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

Как рекреационная зона предусматривается территория вдоль основных рек (центральная часть района), с центром обслуживания в с. Карата. Территория данной зоны интересна в рекреационно-туристском отношении, так как она обладает красивой природой и в ее пределах находится много интересных для туристов объектов культуры.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, а также вновь выявленных памятников культуры федерального и регионального значения.

На территории Ахвахского района находятся 301 памятник регионального значения (45 – истории, 128 – архитектуры, 108 – археологии и 20 – искусства) и 48 памятников вновь выявленных (16 – истории, 23 – архитектуры, 4 – археологии и 5 – искусства).

V. Зоны с особыми условиями использования территории

#### Особо охраняемые природные территории

На территории Ахвахского района особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения нет.

#### Защитные леса

К защитным лесам Ахвахского района относятся земли Ботлихского лесничества, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий.

В общем земельном фонде района земли лесного фонда составляют 2,2 тыс.га, что составляет 7,5%, при среднем показателе по республики 8,5%.

На территории лесничества установлен режим, запрещающий в его границах всякую хозяйственную и иную деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности лесных насаждений.

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ.

В зоне защитных лесов не допускается изъятие сельскохозяйственных земель под другие виды использования, не должны допускаться нарушения почвенного покрова, загрязнение почвы поверхностных вод и атмосферы.

Охотничьи хозяйства

На территории Ахвахского района находится часть Ботлихского государственного лесоохотничьего хозяйства (3565 га).

Водоохранные зоны источников поверхностных вод

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.95 № 167-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения).

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств.

В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

По территории района протекают три основные реки: Ахвах, Карак, Тахо.

Водоохранная зона реки Ахвах составляет 100 метров, для рек, ручьёв, протяженностью менее 10 км от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны устанавливается в размере  50 м.

Прибрежные защитные полосы

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 м.

7. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка, являясь важным элементом анализа территории, определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной деятельности;

- природоохранной деятельности.

Главная задача комплексной оценки территории – показать,  с одной стороны, определённые ограничения для градостроительной деятельности, а с другой стороны – благоприятные условия и предпосылки для хозяйственного освоения территории.

Комплексная оценка территории является основой для функционального зонирования территории.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями района в целом, экономико-географическим положением, хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

Для каждого вида использования территориальных ресурсов была сделана оценка природных, социально-экономических и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- планировочных условий;

- системы расселения и уровня развития социальной инфраструктуры;

- рекреационных ресурсов;

- состояния окружающей природной среды;

- транспортной и инженерной обеспеченности территории;

- степени хозяйственной освоенности;

- оценка территории по трудовому потенциалу и развитию экономической базы.

Оценка территории по комплексу природно-климатических факторов

Климат Ахвахского района континентальный, с среднемесячной температурой в холодный период - - 4 (С, а в теплый период - +16(С в долинах поднимается до +20 (С.

Климатические условия района не препятствуют осуществлению любых видов хозяйственной деятельности, в том числе – рекреации.

Гидрографическая сеть Ахвахского района весьма разветвлённая. Она представлена р. Андийское Койсу, рассекающей территорию района в субширотном направлении, с её многочисленными левыми и правыми притоками первого, второго, третьего и т.д. порядка, наиболее крупный из которых Ахвах и др.

Почвы. На северо-западе территории распространены горно-луговые почвы, в центральной части горно-луговые чернозёмовидные, в южной части – горные лугово-лесные.

В долинах рек распространены луговые, лугово-степные, лугово-болотные почвы.

Содержание гумуса в почвах изменяется от 4 до 10%.

Почвы не засолены.

Растительный и животный мир. Растительность изменяется с юга на север от луговой до широколиственных  лесов.

Животный мир района весьма разнообразен.

Рельеф. В северной части  территория Ахвахского района характеризуется внутригорным эрозионно-тектоническим рельефом Известнякового Дагестана в области развития карбонатных складчатых структур позднемезозойского возраста.

В южной части - характеризуется высокогорным эрозионно-тектоническим рельефом с реликтами гляциальных форм в области Бокового хребта.

Поверхность территории нарушена также глубоко врезанными долинами притоков реки Андийское Койсу.

Абсолютные отметки поверхности возрастают с севера на юг и изменяются от 1754 м до 3571 м.

Территория района по комплексу лриродно-климатических факторов относительно благоприятна для всех видов хозяйственной деятельности, но особенно благоприятна для рекреации и туризма.

Оценка территории по инженерно-строительным условиям

По условиям строительства выделены территории с особо сложными условиями и территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения.

Территории с особо сложными условиями для строительства занимают наибольшую площадь в рассматриваемом районе. Здесь широко развиты эрозия, карст, оползни, сели, возможны лавины. Рельеф сильно расчленённый. Сейсмичность –8 баллов.

Территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения, приурочены к крутым склонам хребтов, а также к площадям, затапливаемым паводками. Здесь широко развиты оползни, обвалы, эрозия, карст, подтопление и затопление, возможны сели и лавины (см. Схему инженерно-строительного районирования. Опасные геологические процессы.).

Оценка территории по земельным ресурсам

Ахвахский район имеет ограниченные собственные земельные ресурсы.

Площадь собственных земель Ахвахского района почти в 4,2 раза меньше, чем в среднем по всем районам республики (120.8 тыс.га), а площадь земель на душу населения составляет - 1,4 га/чел, при значении этого параметра 1,9 по республике в целом.

Однако с учетом располагаемых земель, арендуемых на территории других районов республики, ситуация с земельными ресурсами относительно благоприятна, при значении удельного показателя площади земель на душу населения – 2,3 га/чел.

Площадь земель, арендуемых на территории других районов республики, составляет 19,9 тыс.га, или 40,6%, сельскохозяйственных угодий - 15,2 тыс.га или 43,9% , пахотных земель - 4,5 тыс.га, или 44,4%.

# Оценка территории по минерально-сырьевым ресурсам

Минерально-сырьевая база района развита недостаточно. На территории Ахвахского района каких-либо крупных месторождений полезных ископаемых нет. Для нужд местного населения в качестве строительных материалов используются известняки, мергели, глины, песчаники и т.д. Для развития минерально-сырьевой базы необходимо проведение на территории района поисковых и геологоразведочных работ.

Оценка территории по состоянию окружающей природной среды

Состояние окружающей природной среды района в целом относительно благоприятно, при наличии сложных и не решенных экологических проблем.

Имеются отдельные локальные загрязнения поверхностных и подземных вод, связанные с выбросами сточных хозяйственно-бытовых вод и складированием ТБО в оврагах и балках.

В районе никак не решена проблема обращения с отходами.

Оценка территории по водным ресурсам

Водные ресурсы Ахвахского района представлены поверхностными и подземными водами.

Ресурсы поверхностных вод на территории района определяются величиной стоком всех рек и примерно составляет 0,1км3/год.

Реки района – это одно из самых больших богатств района как источника орошения, водоснабжения и рыболовства.

Наиболее крупная река района – Андийское Койсу с притоками Ахвах и др.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Ахвахского района оцениваются в 0,3 тыс. м3/сут. Все эти воды пресные, с минерализацией менее 1г/дм3.

Имеющиеся ресурсы не утверждены.

Оценка территории по лесным ресурсам

Основным назначением лесов Ахвахского района является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. Площадь лесного фонда района составляет 2,2 тыс.га, что несколько меньше, чем средний показатель по республики.

Оценка территории по рекреационным ресурсам

Природно-рекреационный потенциал территории основан на использование благоприятных природно-климатических условий, горного рельефа местности и водных ресурсах района.

Ахвахский район по природным показателям является привлекательным для развития рекреации и туризма

На территории района возможно развитие различных видов туризма (в том числе экстремального), и рекреации, в то числе детского оздоровительного отдыха.

Оценка территории по планировочным условиям

Планировочная ситуация Ахвахского района является достаточно сложной, но и достаточно позитивной. На компактной территории, при наличии серьезных планировочных ограничений, сложился относительно устойчивый планировочный каркас территории, с несколькими устойчивыми планировочными центрами на территории с относительно благоприятными условиями развития. Это – с Карата, р.ц. – на севере, с Лологомитль - на юге, СС Ингердах, Тукита, Местерух, Кудиябросо – на востоке, Талибуш – на западе, Тад – Малитль – в центре.

Транспортные оси – разветвленные, и только в северной части – относительно качественные

Планировочные зоны локализованы в соответствующих центрах. Стоит задача усиления транспортных осей, с улучшением качества существующих автодорог, строительства новых.

Оценка территории по структуре расселения

Ахвахская система расселения является сельской, не мелкоселенной с концентрацией населенных пунктов в северной и западной частях района с одной стороны и с глубинным положением ряда населенных пунктов с другой стороны, а также с положением центра системы расселения с. Карата децентрично в северной части района.

Исторически, эта система сформирована в горных долинах реки Ахвах, Карак, Тахо, и имеет линейно-радиальную  структуру.

1) Село Карата является центром районной системы расселения, однако не имеет полного комплекса объектов периодического и эпизодического видов обслуживания.

2) Внутрирайонная система сельского расселения сложилась  на основе центров сельсоветов, отдельных больших поселений, с расширенными социально-культурными функциями, а также территориально-сближенных поселений и требует дальнейшего развития  на основе формирования подцентров.

3) Населенные пункты, находящиеся обособленно, вне территориально сближенных поселений, не связаны, или слабо связаны с близлежащими локальными центрами, и требуют улучшения  транспортного обеспечения  между ними.

Специфика – расселение на других территориях  - ЗОЖ

Оценка территории по социально-культурному обслуживанию

Анализ, проведенный в рамках комплексной оценки социально-культурного развития горных и высокогорных районов Республики Дагестан показывает, что ситуация в Ахвахском районе является сложной, как по состоянию материально-технической базы объектов социально-культурного обслуживания, так и по обеспечению квалифицированными кадрами и в определенной степени – по их мощности (емкости).

Оценка территории по трудовому потенциалу и развитию экономической базы

Трудовой потенциал Ахвахского района характеризуется как относительно невысокий, и обусловлен относительной невысокий абсолютной численностью трудовых ресурсов, однако в динамике он имеет устойчивую тенденцию роста.

Ахвахский район является преимущественно сельскохозяйственным, в районе сложилось и развивается моноотраслевое сельское хозяйство, при значительной доле земель отгонного животноводства.

Однако собственная переработка сельскохозяйственной продукции не развита, другие промышленные производства ограничены добычей местных строительных материалов, малой гидроэнергетикой.

Оценка территории по транспортной обеспеченности и связи

Современное состояние транспортной инфрвструктуры района в целом характеризуется низким уровнем развития.

Сложившаяся транспортная сеть на территории района не обеспечивает в полной мере транспортные связи населения, предприятий и организаций района как на внутрирайонном уровне, так и с другими районами республики, с центром Дагестана – г. Махачкала.

Автомобильные дороги района низших категорий, а расстояние до ближайшей железнодорожной станции Буйнакск – 236 км.

Современный уровень развития связи оценивается как пониженный, в т.ч. уровень развития и применения современных средств связи (нестационарная (мобильная) телефонная и спутниковая связь, волоконно-оптические линии связи) – как низкий.

Оценка территории по инженерной инфраструктуре

Инженерное обеспечение территории находится на низком уровне:

Обеспеченность сел района водой – 50%, отсутствуют водозаборные и очистные сооружения, канализация.

Организованный вывоз ТБО есть только в селении Карата. Отсутствуют скотомогильники.

Район не газифицирован. Линии электропередач и опоры 10-6-0,4кв, построенные в 60-70гг, находятся в аварийном состоянии и из-за высокого физического износа не обеспечивают населенные пункты необходимой электроэнергией.

Выводы:

На основе комплексной оценки выявлены следующие ограничения развития Ахвахского района:

- по потенциалу ЭГП;

- по инженерным условиям для строительства;

- по наличию опасных природных процессов в среде жизнедеятельности населения;

- по территориальным ресурсам  для градостроительного развития;

- по наличию территорий с особым режимом использования (защитные леса, охотхозяйства и др.);

- по собственным земельным ресурсам для сельскохозяйственной деятельности;

- по водообеспеченности (на Ахвахской территории; на территории ЗОЖ);

- по минерально-сырьевым ресурсам;

- по транспортной обеспеченности;

- по обеспеченности отдельными видами социально-культурного обслуживания;

- по инженерному обустройству территории;

- по дефициту рабочих мест.

Вместе с тем комплексная оценка выявила конкурентные преимущества территории:

- по природно-климатическим условиям;

- по располагаемым земельным ресурсам для сельскохозяйственного производства (с учетом арендуемых земель);

- по рекреационным ресурсам;

- по водным ресурсам;

- по лесным ресурсам;

- по демографическому и трудовому потенциалу.

# 8.ТРАНСПОРТНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, СВЯЗЬ

8.1 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На территории Ахвахского района функционирует только автомобильный транспорт.

К положительным чертам транспортной сети района можно отнести:

-разветвленную сеть автодорог, подходящих к большинству населенных пунктов;

-компактное расположение большинства населенных пунктов вдоль двух участков автодорог.

К отрицательным чертам транспортной сети района можно отнести:

-отсутствие всех видов транспорта, кроме автомобильного;

-отсутствие газификации населенных пунктов;

-низкое качество покрытия многих автодорог, преобладание автодорог низших технических категорий (четвертой и пятой);

-древовидное начертание сети, обусловленное горным рельефом;

-множество лавиноопасных участков дорог, а также прочих природно-географических условий (колебания температур, оползни), ухудшающих качество автодорожной сети.

Автомобильный транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах района составляет 93 км.

Плотность автомобильных дорог общего пользования на 1.01.08 составляет 320 км/1000 кв. км.

В связи с ростом благосостояния жителей района в перспективе будет увеличиваться транспортная подвижность. В первую очередь, это произойдет за счет дальнейшего увеличения парка индивидуального автотранспорта, и в меньшей степени – произойдет увеличение межрайонных и внутрирайонных транспортных потоков с использованием общественного транспорта.

Дорожная сеть района представлена дорогами республиканского, местного значения и внутрихозяйственными автодорогами.

Автомобильные дороги общего пользования Ахвахского района (только республиканские, межмуниципальные и местные дороги) подразделяются:

По категориям:

Всего – 93 км.

дороги 1, 2 категорий – 0 км,

дороги 3 категорий – 0 км,

дороги 4 категорий – 18 км,

дороги 5 категорий – 72 км,

внекатегорийные дороги – 3 км.

По типу покрытия:

Асфальтобетон – 3 км,

Гравийное покрытие – 87 км,

Грунтовое покрытие – 3 км.

Указанное выше распределение автодорог по категориям и типам покрытия показывает низкий уровень автодорожной инфраструктуры.

Протяженность внутрихозяйственных дорог на территории района составляет 3 км. Большая протяженность внутрихозяйственных дорог компенсирует недостаточную протяженность автодорог общего пользования.

Из 18 сельских населенных пунктов все 18 имеют подъезд по автодорогам с твердым покрытием.

Также на территории района (на автодорогах общего пользования) имеются трубы – 48 шт. (384 п.м.) и мосты – 13 шт. (308 п.м.). Число железнодорожных переездов на территории района – 0.

В основу будущей (перспективной) сети автодорог района взята исторически сложившаяся сеть автомобильных дорог разной принадлежности и разного технического уровня, развития относительно как потребностей района, так и внешних пользователей транспортных услуг (в т. ч. рекреантов).

Развитие и совершенствование в будущем автодорожной сети района определяется развитием как сельскохозяйственного, так и промышленного производства, изменением системы расселения (неравномерный рост числа жителей большинства населенных пунктов в районе), увеличением, а также диверсификацией транспортируемых грузов, в том числе сельскохозяйственных, строительных, бытовых грузов, продуктов питания.

В краткосрочной перспективе (до 2012-2015 гг.) на территории района должны быть выполнены следующие работы на автомобильных дорогах:

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

не предполагается.

Реконструкция автодорог:

- Ботлих – Карата (в пределах района)

Капитальный ремонт автодороги в населенных пунктах (и подъездов к ним):

- подъезд к н.п. Лологонитль;

- подъезд к н.п. Изано;

- подъезд к н.п. Тлибишо;

- подъезд к н.п. Цумали.

- дороги внутрихозяйственного (ведомственного) значения, ведущие к объектам приграничной инфраструктуры.

В средне- и долгосрочной перспективе (2016-2040 гг.) на территории района должны быть выполнены следующие работы на автомобильных дорогах:

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

Строительство подъездов к нас. пунктам:

- Рацитль;

- Тукита;

- Цолода;

- Тлиси;

- Маштада;

- Анчик.

Строительство автодороги

- не предполагается.

Реконструкция автодорог:

- подъезд к н.п. Кванкеро;

- подъезд к н.п. Ингердах.

Также необходима реконструкция внутрихозяйственных дорог.

Также недопустимо наличие недоремонтов (отставание фактически выполненного объема работ от запланированного).

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах района, а также для обеспечения транзита автотранспорта рекомендуется заменить все деревянные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

В пределах района отсутствуют крупные по числу жителей населенные пункты, создающие большой собственный и принимающие значительный транзитный поток автотранспортных средств (в перспективе), что не делает необходимым создание к 2025 году обходных дорог.

На территории района не планируется создание платных участков автомобильных дорог межмуниципального значения.

Необходимое строительство мостов:

На автодороге при поезде к н.п. Местерух

В перспективе (к 2040 году) рекомендуется провести комплекс мероприятий:

1. Необходимо обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

2. Необходимо связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 100 человек – не менее одного раза в сутки.

На всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, в первую очередь – в райцентре - Карата, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (к 2040 г., с учетом строительства и реконструкции автомобильных дорог):

- Карата – Ботлих – Махачкала;

- Карата – Лологонитль;

- Карата – Тукита;

- Карата – Рацитль;

- Карата – Цумали;

- Карата – Тлиси;

- Карата – Изано;

- Карата – Цолода;

- Карата – В. Инхело.

В связи с потенциальным развитием рекреационной деятельности на территории района возможно создание в проектном периоде (после 2040 г.) сезонных маршрутов автобусов общего пользования.

С развитием сети автобусных маршрутов тесно связаны мероприятия по расширению автобусного парка.

Также к 2012-2015 гг. необходимо строительство современной автостанции (реконструкция имеющейся) в райцентре – с. Карата (с вместимостью на 50 пассажиров).

3. Необходимо развитие сети АГНКС в следующих населенных пунктах: Карата, Кванкеро, Лологонитль, Изано, Тукита, Цолода для дальнейшего экономического развития района, удешевления стоимости транспортных услуг, а также для сокращения негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду в связи с частичным переходом на газомоторное топливо.

К 2040 году предусматривается увеличение числа станций технического обслуживания автомобилей (СТО) до 8 ед.

К 2025 году при увеличении туристической активности рекомендуется создание автокемпинга (в н. п. Тлиси).

В перспективе также возможно расширение числа АЗС (до 8 шт. к 2040 г.), предлагающих широкий выбор видов топлива. В перспективе, к 2040 году, во всех населенных пунктах с населением более 1500 чел. или не далее 2 км от них должна функционировать хотя бы одна АЗС.

4. Необходимо в целях сокращения травматизма на дорогах:

- наличие постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых превышает 500 ед./сутки.

К 2020 году прогнозируется рост легкового автопарка в 1,15-1,2 раза, а также автобусов и грузового парка в 1,05 – 1,15 раз к уровню 2009 г.

5. Развитие транспортной системы с учетом развития рекреации

В будущем (после 2025 г.) рекомендуется создание на территории Ахвахского района транспортной инфраструктуры, обеспечивающей развитие рекреационной деятельности (в разных частях района, в т. ч. создание канатной дороги между н. п. Тлиси и горой Алан).

Реки района (в первую очередь, притоки р. Андийское Койсу) в силу преобладания горного рельефа (большого уклона) не могут быть использованы для внутреннего водного транспорта.

Железнодорожный транспорт

На территории района отсутствует железнодорожный транспорт общего пользования. В будущем строительство железнодорожных линий на территории района не предусматривается.

Воздушный транспорт

На территории Ахвахского района нет воздушного транспорта. В силу необходимости обеспечения круглогодичной доступности района рекомендуется создание вертолетных площадок в следующих населенных пунктах (к 2025 г.):

- Карата;

- Тлиси,

- Лологонитль,

- Изано,

- Тукита,

- Цолода.

Трубопроводный транспорт

В настоящее время на территории района отсутствуют участки магистральных газопроводов.

В перспективе рекомендуется строительство подводящих газопроводов к следующим населенным пунктам (со стороны Ботлихского района):

- Карата;

- Рачабулда;

- Анчик;

- Цумали;

- Маштада;

- Арчо;

- В. Инхело;

- Цолода.

Газификация прочих населенных пунктов возможна после 2020 г.

Выводы:

1. Текущее состояние транспортной системы района в целом не удовлетворяет потребности населения и хозяйства.

2. Сложившаяся транспортная сеть на территории района обеспечивает в  удовлетворительной степени транспортные связи населения, предприятий и организаций района с прочими районами республики и с центром Дагестана – г. Махачкала. Связь транспортными коммуникациями (автомобильным транспортом) с прочими республиками Северного Кавказа, субъектами РФ - удовлетворительная.

3. В будущем в пределах района необходимы следующие мероприятия: строительство и реконструкция автомобильных дорог; создание и поддержание определенного набора автобусных маршрутов общего пользования, в т. ч. для обеспечения трудовой миграции населения и для обеспечения культурно-бытовых связей; создание автостанции, автокемпинга; создание канатной дороги для развития рекреации; создание сети АГНКС (с учетом увеличения доли газомоторного топлива); газификация населенных пунктов.

8.2. СВЯЗЬ

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории республики. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения района и его гостей в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности района, способствует притоку новых инвестиций в прочие отрасли.

Особенностью района является горный рельеф, существенно ухудшающий распространение радиосигналов.

На современном этапе в пределах района действует следующие основные виды связи:

-почтовая

-телефонная (стационарная и мобильная) и телеграфная

-радиосвязь

1. Почтовая связь

В настоящее время на территории района действуют следующие отделения почтовой связи ФГУП «Почта России»: только в 6 из 18 населенных пунктов района имеются отделения почтовой связи

- Анчик,

- Верхнее Инхело,

- Карата,

- Кудиябросо,

- Местерух,

- Тад-Магитль.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки.

2. Организация внутризоновой связи на территории района

В пределах района имеются следующие объекты внутризоновой связи:

1.РУЭС в н.п. Карата.

2.ОРС в н.п. Карата.

3.Радиорелейные линии связи типа «Радиус».

4.Зоновые КЛС.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Подведение на территорию района волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в 2010-2015 гг.

На территории района присутствует телефонная проводная связь. Однако до сих пор многие небольшие по числу жителей населенные пункты, а также ряд предприятий и организаций, в т.ч. школы, больницы, а также сельскохозяйственные организации лишены возможности использования телефонной связи.

Число телефонизированных населенных пунктов (проводной телефонной связью) к 2040 году должно достигнуть не менее чем 15.

Минимальное значение телефонной плотности, при котором связь активно воздействует на экономику, равно 30 телефонных аппаратов на 100 чел. Этот показатель характеризует не только уровень развития телефонной сети общего пользования, но также и уровень предоставления других видов услуг (передача данных, факс и пр.), поскольку телефонные сети общего пользования являются основной транспортной и коммуникационной средой для создания других сетей связи, информационных систем.

В перспективе, к 2040 году уровень телефонизации на территории района должен достичь 15 аппаратов/100 семей (40 аппаратов/100 чел.). Также рекомендуется развитие беспроводной, в т.ч. спутниковой связи.

Сегодня в районном центре всех районов республики установлена цифровая телефонная станция малой емкости. Создана система транспортной внутризоновой телефонной сети.

Одной из проблем сельской телефонной связи является убыточной многих её услуг.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях района рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа - перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

3. Мобильная связь. Зоны охвата и умеренного доступа

На территории района действует беспроводная связь нескольких операторов мобильной связи.

Большая часть территории района (кроме высокогорных территорий с небольшим число жителей) находится в зоне удовлетворительного и плохого приема сигнала.

4. Телеграфная связь. Интернет

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» должно стимулировать подключение всех общеобразовательных школ района к концу 2010 году к сети Интернет – преимущественно через наземные каналы связи.

Число пользователей сетью Интернет в районе должно достигнуть 10 чел./100 чел. к 2025 году и 27 чел./100 чел. к 2040 году.

До 2015 г. необходимо:

- приобретение и установка цифровой АТС на 1000 номеров в райцентре и АТС на 50 номеров во всех населенных пунктах с числом жителей более 150.

5. Охват теле- и радиовещанием

На территории района не находится передающее устройство ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная корпорация, что не обеспечивает получение уверенного сигнала телевизионного и радиоэфира для района и для сопредельных территорий.

Большая часть района находится в зоне неуверенного сигнала (из-за технически слабо оснащенного ретранслятора). Для большей части населения доступны лишь два федеральных телевизионных канала вещания. Население Ахвахского района использует всё больше спутниковую связь.

6. Развитие спутниковой связи

Для удовлетворения жителей района в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи, а также обеспечивают лучшее качество сигнала в условиях горного рельефа и пересеченной местности.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Начиная с 2006 года наблюдается активное расширение использование сети Интернет населением и учреждениями района через спутниковый GPRS ассиметричный канал.

Системы спутниковой связи должны действовать к 2020 году в следующих населенных пунктах:

- Карата;

- Тад-Магитль;

- Кудиябросо;

- Цумали;

- Тукита.

Для улучшения качества обслуживания населения района необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи. Не считая услуг почтовой связи, прочие виды связи должны быть конкурентными и сфера их применения не должна совпадать с административной границей района.

Выводы:

1. На сегодняшний день уровень развития связи можно считать пониженным, в т.ч. уровень развития и применения современных средств связи (нестационарная (мобильная) телефонная и спутниковая связь, волоконно-оптические линии связи) – удовлетворительный.

2. Основными проектными предложениями по развитию связи в районе является:

-повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

-развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

-обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения района, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

-реконструкция сети распространения и трансляции программ центрального телевидения и радио (в соответствии с федеральной Программой модернизации передающей сети государственного телерадиовещания РФ (2003-2010 гг.);

-увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Модернизация морально устаревших аналоговых станций в сельской местности значительно повлияет на качество связи (в первую очередь, в райцентре – с. Карата).

8.3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение

Источниками водоснабжения района служат ручейки и артезианские скважины в поселениях ЗОЖ.

Обеспеченность водой в районе — 51%, а в ЗОЖ — 80% из-за износа водопровода.

Общая протяженность подводящих сетей водопровода составляет 120,5 км со следующими параметрами:

| Диаметр в мм | 100 | 80 | 70 | 50 | 40 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность в км | 59 | 6 | 4 | 44,5 | 3 | 4 |

В Бабаюртовской и Хасавюртовской ЗОЖ на балансе района находятся 13 артезианских скважин, из которых 4 скважины имеют 50% от начального дебита.

На местах забора воды нет очистных сооружений, водозаборные сооружения представлены в виде небольших каптажей, нет санитарного ограждения. В селении Цолода имеется насосная для подачи воды из ручья.

Канализация

Населенные пункты района не канализованы. Соответственно в районе нет очистных сооружений. Имеющие в райцентре селение Карата небольшие сети от административных зданий и ЦРБ без очистки сбрасываются в овраги.

Санитарная очистка

Вывоз ТБО организована только в селении Карата. В остальных селах ТБО сбрасываются в овраги. Скотомогильников в районе нет.

Теплоснабжение

В районе нет центрального отопления. ЦРБ отапливается от собственной котельной на твердом топливе котлами «Универсал-5м».

Газоснабжение

Ахвахский район не газифицирован. Населенные пункты, расположенные в ЗОЖ за исключением сел Казиюрт, Андуз и Индира газифицированы. А к этим населенным пунктам строятся подводящие сети.

Электроснабжение

Район обеспечивается электроэнергией от ПС 35/10кВ «Карата». Общая протяженность ВЛ 35кВ составляет 13 км. Трансформаторные подстанции, опоры и линии электропередач построены в 60-х гг. и из-за износа не обеспечивают населенные пункты необходимой электроэнергией.

Проектные предложения.

- Предусмотреть замену и капитальный ремонт водопроводных сетей, строительство водозаборных сооружений с очисткой и ограждением соответствующей санитарной зоной.

- Предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в селении Карата.

- Определить полигоны под ТБО и скотомогильники с соответствующим отчуждением. Построить мусороперерабатывающий завод.

- Провести подготовительные работы по газификации района.

- Провести замену опор и линий электропередач 10-6-0,4кВ и капитальный ремонт трансформаторов.

### 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

# (Отражена на карте - схеме «Охрана окружающей среды»)

Регулирование охраны окружающей среды и природопользования в Республике Дагестан осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, требованиями Федерального закона «Об охране окружающей природной среды», принятого в 2002 г, а также законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и республики Дагестан.

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Техногенная нагрузка

Основными видами техногенной нагрузки в районе, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- объекты жилищно-коммунального хозяйства;

- котельные;

- производство и распределение электроэнергии;

- автомобильный транспорт.

Состояние геологической среды Геологическая среда – это система, устойчивость которой определяется совокупностью компонентов: рельефа и геоморфологии, геологического строения, гидрогеологических условий и инженерно-геологических свойств грунтов.

Изменения, происходящие в отдельных её компонентах, влекут за собой общее изменение среды, чаще всего – снижение её устойчивости.

Особенности геологического строения территории Ахвахского района воздействию природных процессов, в значительной мере усиленных техногенными факторами. Главнейшие из этих факторов - это:

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- перепланировка территории под застройку, самовольная застройка на неустойчивых склонах;

- подпор поверхностного стока магистральными дорогами и другими линейными сооружениями;

- разработка полезных ископаемых.

Состояние растительного и животного мира

На территории района произрастает множество видов дикорастущих и культурных растений. Некоторые из них отнесены к редким и исчезающим.

В их числе тис ягодный.

Среди животных к редким исчезающим отнесена жужелица Макропуса и безоараловый козел.

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности.

Животные по этой же причине лишаются жилища и пропитания.

В настоящее время создается Красная Книга Республики Дагестана, в которую должны быть внесены редкие и исчезающие виды растений и животных.

Состояние атмосферного воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха в Ахвахском районе невысокое. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по району составляют 149,9 тонн, из них твердых веществ – 79,4 тонн (52,9%), диоксида серы – 30,1 тонн (20%), оксида углерода – 39,0 тонн (26%), окислы азота – 1,2 тонн (0,8%).

Основным стационарным источником загрязнения атмосферного воздуха является хлебопекарня и типография находящиеся в с. Карата.

Автотранспорт является основным передвижным источником загрязнения атмосферы. Но измерения выбросов не производятся.

# Состояние поверхностных вод

Количество сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод в водные объекты составляет 0,6 тыс.м3/сут. Сброс сточных вод ведется без очистки. В районе нет очистных сооружений канализации.

Результаты исследования качества реки Ахвах, проходящей по территории района, приведены ниже.

| Наименование загрязняющего вещества | Концентрация загрязняющего вещества, мг/л | Примечания (соответствие проб санитарным нормам) |
| --- | --- | --- |
|  | Фактическая | ПДК |  |
| РН | 7,8 | 6-9 | Соответствует |
| Сухой остаток | 357 | 1000 | Соответствует |
| Железо | 0,1 | 0,3 | Соответствует |
| Хлориды | 5,8 | 350 | Соответствует |
| Сульфаты | 95 | 500 | Соответствует |
| Нитриты | 0,003 | 0,3 | Соответствует |
| Нитраты | 5 | 45 | Соответствует |
| Фтор | 0,2 |  |  |

Из приведённых данных следует, что в целом качество воды в реке можно считать удовлетворительным.

## Состояние проблемы отходов производства и потребления

Накопленные и образующиеся в настоящее время отходы производства и потребления, включая ТБО,  представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды.

Объекты размещения отходов содержатся без учета требований СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», как с точки зрения организации сбора, так и с точки зрения захоронения отходов и их последующего хранения.

На территории района нет обустроенных в соответствии с существующими нормами полигонов по захоронению ТБО. В каждом населенном пункте имеются несанкционированные мусорные свалки – их количество доходит до 17 объектов.

#### Санитарно-эпидемиологическая обстановка

Исследования питьевой воды, проводимые госсанэпидслужбой, выявляют высокий удельный вес нестандартных проб питьевой воды из разводящей сети коммунальных и ведомственных водопроводов района, не соответствующие требованиям санитарных норм и правил.

На территории района уровень бактериологического загрязнения питьевой воды является чрезвычайно высоким.

Основными причинами бактериологического загрязнения питьевой воды являются: загрязнение источников водоснабжения, отсутствие зон санитарной охраны, очистных сооружений и обеззараживающих установок, высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, достигшая 80%.

Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные зоны, особо охраняемые природные территории, санитарно-защитные, зоны санитарных разрывов, водоохранные, прибрежные защитные полосы.

Особо охраняемые природные территории

На территории Ахвахского района особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения нет

##### Санитарно-защитные зоны

Размеры санитарно-защитных зон основных промышленных предприятий муниципального образования, установленные в соответствии  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03., приведены в нижеследующей таблице.

| № п/п | Наименование загрязнителя | Класс опасности | Размер СЗЗ по СанПин | Расстояние до жилья фактическое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебопекарня с. Карата | 5 | 50 м | - |
| 2 | Типография с. Карата | 4 | 100 м | - |

Санитарно-защитные зоны кладбищ, площадью менее 10 га, определены в размере – 100 м (III класс).

#### Санитарные разрывы

#### Санитарные разрывы от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ).

Санитарный разрыв устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 15 м - для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.

Санитарные разрывы для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)

Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) создаются для магистральных трубопроводов углеводородного сырья.

## Минимальные расстояния учитывают степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

## Водоохранные зоны

Установленных водоохранных зон на территории района нет. Водоохранные зоны необходимо установить в соответствии с действующим  Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина  водоохранных зон на водных объектах района должна быть установлена согласно таблице.

Водоохранные зоны рек и ручьев на территории района:

| № п/п | Наименование водного объекта | Протяженность | Водоохранная зона (м) | Наличие зеленых насаждений (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Ахвах |  | 100 м |  |

Для рек, ручьёв, протяженностью менее 10 км от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны устанавливается в размере  50 м.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель.

### Прибрежные защитные полосы

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основным источником водоснабжения в районе является подземные воды. 17 населенных пунктов используют воду родников, 7 населенных пунктов получают воду из артезианских скважин. Для водоснабжения также используется поверхностный водозабор – речка (3 нас. пункта).

Состояние ЗСО (зона санитарной охраны) большинства источников водоснабжения неблагополучное. Зона санитарной охраны I пояса имеет ширину 30 м. ЗСО  II пояса имеются только у части  источников водоснабжения.

ЗСО III пояса практически нигде не рассчитывались и в большинстве случаев на территории района не соблюдаются.

###### Оценка состояния окружающей среды

Из анализа отдельных компонентов окружающей среды следует, что её состояние можно назвать относительно удовлетворительным.

Но имеются отдельные локальные загрязнения поверхностных и подземных вод, связанные с выбросами сточных хозяйственно-бытовых  вод и складированием ТБО в оврагах и балках.

В районе никак  не решена проблема обращения с отходами.

Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории Ахвахского района подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные воды, почвы, растительный и животный мир.

Мероприятия по охране геологической среды

Инженерная защита от землетрясений. Всё строительство в Ахвахском районе должно осуществляться с учётом высокой сейсмичности, а также выполняться все требования, предъявляемые к сейсмостойкому строительству.

Инженерная защита от оползней

Возможное развитие оползней в Ахвахском районе определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов в пределах населённых пунктов и других объектов.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа оползней, класса сооружения): регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из известного набора противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи) необходимо выбирать комплекс мероприятий, обеспечивающих достаточную устойчивость оползневого склона и сооружений на нём.

Капитальность противооползневых сооружений должна определяться также и классом сооружений, быть экономически оправданной.

Инженерную защиту от оползней следует направить и на нейтрализацию техногенных факторов оползнеобразования. Эти мероприятия должны выполняться перед или параллельно с освоением и строительством на оползнеопасных склонах и препятствовать их образованию оползней, их активизации и росту.

К подобным мероприятиям может быть отнесено устранение источников искусственного обводнения, дефектов вертикальной планировки склонов, устранение эрозионных подсечек, виброизоляция сооружений и механизмов, ограничение и запрещение взрывов.

Состав и стоимость инженерной защиты должны соответствовать характеру проектируемой или имеющейся застройки и предусматриваемому характеру хозяйственного использования защищаемой территории.

Инженерная защита от эрозии

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение берегоукрепительных работ.

Для правильного выбора мер борьбы с овражной эрозией следует рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Наиболее часто применяемые для борьбы с овражной эрозией гидротехнические сооружения включают в себя строительство

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть применимы на всех стадиях развития эрозии.

Инженерная защита при проявлении карста

Развитие карстовых процессов проявляется в формировании в растворимых  (известняки, доломиты, мел и др.) и в перекрывающих их породах расширенных трещин, разнообразных полостей, ослабленных и разуплотнённых зон. Всё это является причиной возникновения внезапных провалов и оседаний в толще грунтов и на земной поверхности.

При проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов, предприятий, зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо учитывать следующие особые условия:

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий, обусловленные крайне неоднородной и нередко весьма высокой водопроницаемостью закарстованных пород;

- пониженную несущую способность закарстованных пород, перекрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребённые карстовые формы;

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций (провалов и оседаний) в толще грунтов и на земной поверхности;

- опасность активизации развития карста и связанных с ним суффозионных и провальных процессов и явлений в результате хозяйственной деятельности человека.

Ввиду сложности карстовых процессов изыскания на закарстованных территориях связаны с большими трудностями. Исследования должны быть комплексными, с применением специальных методик и прибор

Инженерная защита от селей и лавин

Сели и лавины препятствуют нормальной эксплуатации дорог, гидротехнических сооружений, промышленных объектов, жилых домов, угрожают жизни людей.

Лавиноопасные и селеопасные зоны должны быть чётко оконтурены.

В зонах лавинообразования, особенно вблизи населённых пунктов и  дорог, необходимо проведение специальных лавинозащитных мероприятий:

- облесение, постройка защитных террас, плетней, щитов, подпорных стенок;

- отвод лавин от сооружений, которым угрожает опасность (направляющие дамбы, лавинорезы);

- пропуск лавин защитными объектами (навесы, галереи, туннели).

Для предотвращения возможного ущерба от селей необходима

- реконструкция существующих средств защиты;

- строительство новых специальных гидротехнических сооружений (плотин, служащих для задержания наносов и регулирования стока воды, котлованов и искусственных русел для отвода селевого потока в заранее намеченный водоприёмник и т. д.).

Инженерная защита от паводков

Для защиты от паводков необходимо проведение специальных противопаводковых мероприятий, мероприятий по защите населённых пунктов от затопления, водохозяйственных мероприятий.

К этим мероприятиям может быть отнесена очистка русел рек, берегоукрепление и т.д.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется также ряд специальных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

- создавать малоотходные производства;

- внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

- при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Мероприятия по охране поверхностных вод

Основными задачами охраны водных ресурсов являются:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территории зон санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах республики необходимо в первую очередь и на расчетный срок осуществить:

- организацию систем сбора ливневых стоков;

- соблюдение нормативов санитарно-защитных зон объектов, расположенных вблизи водоемов.

Важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек.  На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель. По рекам района необходимо провести проектирование водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом РФ.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Количество необустроенных мест размещения отходов и занимаемые ими площади ежегодно увеличиваются.

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего  необходимо:

- внедрить технологии и создать предприятия по временному хранению и переработки твердо-бытовых отходов и т.д.;

- ликвидировать стихийные свалки.

10. ТЕРРИТОРИИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

(Отражены на карте-схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

В Ахвахском районе имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами:

Землятресение, а также эрозионные, обвально-осыпные, оползневые процессы, сели, каменные и грязе-каменные глетчеры.

Землетрясения

Ахвахский район относится к 8-ти бальной зоне сейсмичности, землятресению подвержена вся территория района.

По данным Управления сейсмической безопасности  8- ми бальное землетрясение на территории Ахвахского района возможно 1 раз в 100 лет, землетрясения в 4 и выше баллов - 1 раз 5 лет. В зону чрезвычайных ситуаций при землетрясении в 8 баллов возможно попадание 20 населенных пунктов.

Оползни

Оползневые процессы существенно активизируются после продолжительных дождей, сейсмических толчков. Оползневые участки  имеются в следующих населенных пунктах:

- с. Карата – его западные окраины, а также участок автодороги Карача-Рачалбуда и ЛЭП.

Обвалы

Обвалы в основном происходят после сильных ливневых дождей, после даже незначительных землетрясений.

Обвальным процессом подвержена незначительная часть территорий района и эти участки находятся в следующих населенных пунктах:

- с. Анчик – северная часть села. В результате обвала участка возможно перекрытие автодороги до с. Ботлих.

- с. Карата –северная часть села.

- с. Рачалбуда – южная часть поселения.

Селевые потоки

Такие участки, где проходят селевые потоки после прохождения сильных ливневых дождей или сильного града, имеются во всех населенных пунктах района. Но особенно сильно подвержены этому явлению населенные пункты (Тлиси, Тлибишо, Местерух, Тад-Магитль, Лологонитль, Кудиябросо, Изано) которые расположены вблизи рек: Ахвах, Местерух.

В границах селеопасных участков находятся ряд автодорог Местерух-Карата, Местерух-Тукита, Карата – Цвалкилколо и тд.

Чрезвычайные ситуации, обусловленные метеорологическими факторами

Лавины

В лавиноопасный участок входит населенны пункты: с. Карата, с. Местерух, с Тад-Магитль, с. Лологонитль.

Ливни

Периодичность прохождения сильных ливневых дождей в районе составляет раз в 2-3 года. Ливни наносят ощутимый ущерб народному хозяйству, способствуя возникновению таких явлений как селевые потоки, оползни и обвалы.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации следующие:

Землетрясения

- высокая сейсмичность региона;

- современные горообразовательные процессы.

Оползни

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- утяжеление склона при  самовольной застройке;

- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

- повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), распашка земель, в том числе лесных площадей;

- техногенные толчки при проведении буро-взрывных работ;

- сейсмические толчки.

# Сели

- сильная рассечённость рельефа; аномальное количество атмосферных осадков;

- накопление в руслах водотоков легко размываемых и неводостойких пород;

- сейсмические толчки;

- техногенные толчки при проведении буро-взрывных работ.

Лавины

- определённые метеорологические условия

Сильные ливни

- определённые метеорологические условия

Техногенные чрезвычайные ситуации

На территории Ахвахского района чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом и пожаровзрывоопасными объектами.

Транспорт

Чрезвычайные ситуации на транспорте могут быть связанны с ДТП  с участием нескольких автомашин, а также с возможными проявлениями метеорологических и геологических природных явлений на данной территории (оползни, обвалы, сели, ливни и т.д.). Чрезвычайные ситуации возможны при перевозке взрывоопасных грузов.

Пожаро-взрывоопасные объекты

К возможным ЧС техногенного характера в районе относятся пожары на АЗС, аварии на газопроводе, на объектах энергоснабжения.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- сильная изношенность объектов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Транспорт

- износ легкового транспорта, автобусов, грузового транспорта;

- отказ технических агрегатов на транспорте;

- так называемый «человеческий фактор»;

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.

Территории Ахвахского района, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций, их границы (в соответствии с требованиями ГК РФ).

К территориям района, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными факторами, относятся:

- территории с высокой сейсмичностью;

- территории, подверженные наводнениям и подтоплению;

- территории с проявлением карстовых процессов;

- территории, подверженные оползневым процессам;

- территории, подверженные селевыми и лавинными явлениями.

К территориям района, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными факторами, относятся:

- территории размещения транспортных коммуникаций;

- территории размещения пожаро-, взрывоопасных объектов.

Границы этих территорий отражены на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

Приложения к разделу «Рекреация и туризм»

СПИСОК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АХВАХСКОГО РАЙОНА

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

1	Сигнально-сторожевые башни	№ 117	региональный	архитектуры	местность Сияхъ	в1.5-2 км к северо-востоку от с.Цолода

X-XVIвв.	24-Июл-1996

2	Архитектурный комплекс	№ 117	региональный	архитектуры	с.Анчих

II пол.XVIIIв.	24-Июл-1996

3	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Анчих	2.5-3 км к западу от села

2 половина XIXв.	29-Мар-2000

4	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Анчих	1.5 км к юго-западу от села

средние века	24-Июл-1996

5	Жилое здание Галбацевых	№ 117	региональный	архитектуры	с.Анчих	северо-восточная часть селения

2 половина XIXв.	24-Июл-1996

6	Жилое здание М.Гасанова	№ 45	региональный	архитектуры	с.Анчих	северо-западная часть села

начало XXв.	29-Мар-2000

7	Жилое здание Магомедсадовых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Анчих	северо-западная часть села

конец XIXв.- начало 	29-Мар-2000

8	Мечеть	№ 117	региональный	архитектуры	с.Анчих

конец .XVI -начало 	24-Июл-1996

9	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Анчих	0.5 км к юго-западу от села

средние века	24-Июл-1996

10	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Анчих	0.5-1 км к северу от села

средние века	29-Мар-2000

11	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Анчих	0.5-1 км к северу от села

XIVв XVIIв	29-Мар-2000

12	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Анчих	0.5 км к юго-западу от села

X - XIIIв	24-Июл-1996

13	Сеновал Магомедсаидовых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Анчих	северо-западная часть села

начало XXв.	29-Мар-2000

14	Стела надмогильная	№ 45	региональный	искусства	с.Анчих	западная часть села

1922г.	29-Мар-2000

15	Стелы надмогильные (2 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.Анчих	западная часть кладбища

1889 и 1892гг.	24-Июл-1996

16	Стелы надмогильные одиночные (2 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.Анчих	вблизи села

конец XIXв.	24-Июл-1996

17	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Анчих	восточная сторона центральной части села

начало XXв.	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

18	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Анчих	средняя часть села

конец XIXв.	29-Мар-2000

19	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Анчих	западная сторона центральной части села

конец XIXв.	29-Мар-2000

20	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Арчо	1-1.5 км к северо-западу от села

средние века	24-Июл-1996

21	Жилое здание	№ 117	региональный	архитектуры	с.Арчо	северо-западная часть селения

II пол. XIXв.	24-Июл-1996

22	Мавзолей	№ 117	региональный	архитектуры	с.Арчо	Мавзолей находится на кладбище у подножия селения с

региональный	южной стороны, возле дороги.

XIXв.	24-Июл-1996

23	Мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Арчо

1328/ 1910 г.	29-Мар-2000

24	Мечеть	№ 45	региональный	архитектуры	с.Арчо	Мечеть расположена в центральной части среди развалин,

региональный	рядом с единственным жилым домам селения, на склоне,

1909-10	29-Мар-2000	обращенном в южную сторону.

25	Мечеть сводчатая	№ 117	региональный	архитектуры	с.Арчо	Сводчатая полуподземная мечеть расположена на восточной

региональный	 окраине сел.Арчо вне застройки над крутым обрывом.

XVIIв.	24-Июл-1996

26	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Арчо	2-2.5 км к юго-востоку от села

средние века	24-Июл-1996

27	Молельный дом	№ 117	региональный	архитектуры	с.Арчо

XVIIв.-XVIIIв.	24-Июл-1996

28	Городище Инхело	№ 117	региональный	археологии	с.В.Инхело

V-XVвв.	24-Июл-1996

29	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.В.Инхело	0.5 км к юго-западу от села

средние века	24-Июл-1996

30	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.В.Инхело	1.5 км к югу от села

XII-XVIIIвв.	24-Июл-1996

31	Стелы надмогильные (3 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.В.Инхело	северо-восточная, центральная и юго-восточная части

региональный	кладбища

1885,1900 и 1914гг.	24-Июл-1996

32	Стелы надмогильные одиночные (3 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.В.Инхело	0.5,1 и 1.5 км.к юго-западу от села

2 половина XIXв.	24-Июл-1996

33	Жилое здание Гусейновых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Верхнее Инхело	юго-восточная оконечность села

конец XVIIIв. начало 	29-Мар-2000

34	Кор- печь для просушки и поджаривания зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Верхнее Инхело	северная часть села

20-30-е гг.ХХв	29-Мар-2000

35	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Верхнее Инхело	1 км к югу от села

средние века	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

36	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Верхнее Инхело	1 км к югу от села

XIIIв.XIX	29-Мар-2000

37	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Верхнее Инхело	1.5 км к югу от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

38	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Верхнее Инхело	юго-западная часть села

начало XXв.	29-Мар-2000

39	Жилое здание А.Гаджиева	№ 45	региональный	архитектуры	с.Гукита

конец XIX- начало 	29-Мар-2000

40	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Изано	2-2.5 км к югу от села

начало XXв.	29-Мар-2000

41	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Изано	1.5 км к юго-западу от села

средние века	24-Июл-1996

42	Жилое здание Гаджимурадова	№ 45	региональный	архитектуры	с.Изано	центральная часть села

конец XIXв-начало 	29-Мар-2000

43	Кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Изано	восточная часть села

XIIIв.-ХХв.	24-Июл-1996

44	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Изано	1.5 км.к юго-западу от села

средние века	29-Мар-2000

45	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Изано	центр села

XIIIв. ХХв.	29-Мар-2000

46	Кор-печь для просушки зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Изано	восточная часть села

20-е гг.ХХв.	29-Мар-2000

47	Мечеть	№ 117	региональный	архитектуры	с.Изано	центр села

начало XIXв.	24-Июл-1996

48	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Изано	0.5 км к западу от села

средние века	24-Июл-1996

49	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	4-4.5 км к юго-востоку от села

средние века	29-Мар-2000

50	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	1.5-2 км от села

средние века	29-Мар-2000

51	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	3.5-4 км к югу от села

средние века	29-Мар-2000

52	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	0.5 км к югу от села

средние века	29-Мар-2000

53	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	1 км к юго-западу от села

средние века	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

54	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	1.5 км к западу от села

средние века	29-Мар-2000

55	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	5-4 км к юго-западу от села

средние века	29-Мар-2000

56	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	0.5-1 км к югу от села

XIIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

57	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	1.5 км к западу от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

58	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	3.5-4 км к югу от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

59	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	3.5-4 км к юго-западу от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

60	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	4-4.5 км к юго-востоку от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

61	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Изано	0.5 км к западу от села

XIIIв.XVIIIв.	24-Июл-1996

62	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Изано	1.5 км к юго-западу от села

X - XIVв	24-Июл-1996

63	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	1.5-2 км к юго-востоку от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

64	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Изано	1 км к юго-западу от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

65	Стелы надмогильные (3 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.Изано	центральная, северо-западная и западная части кладбища

1893,1908 и 1917гг.	24-Июл-1996

66	Стелы надмогильные одиночные (4 стел)	№ 117	региональный	искусства	с.Изано	1.5 км.к востоку и западу, 0.5 км.к востоку и 1 км.к западу от

региональный	села

XIXв.-XXв.	24-Июл-1996

67	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Изано	северная сторона центральной части села

конец XIXв.	29-Мар-2000

68	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Изано	северо-восточная сторона центральной части села

2 половина XIXв.	29-Мар-2000

69	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Изано	северо-западная сторона центральной части села

конец XIXв.	29-Мар-2000

70	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Ингердах	1.5-2 км к юго-западу от села

30-е гг.ХХв.	29-Мар-2000

71	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Ингердах	0.5 км к юго-востоку от села

средние века	24-Июл-1996

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

72	Жилое здание	№ 117	региональный	архитектуры	с.Ингердах	юго-восточная оконечность села

конец XIXв-начало 	24-Июл-1996

73	Ингердахское поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Ингердах	6 км к востоку от села

эпоха бронзы	24-Июл-1996

74	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Ингердах	1.5 км к юго-западу от села

средние века	24-Июл-1996

75	Печь для просушки зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Ингердах	северо-западная часть села

30-е гг.ХХв.	29-Мар-2000

76	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Инхело	1 км к югу от села

средние века	24-Июл-1996

77	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	1-1.5 км к северо-западу от села

начало XXв.	29-Мар-2000

78	Водяная мельница Хlамаголоб хабу	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	2.5 км.к востоку от села

конец XIXв.	29-Мар-2000

79	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Карата	3 км к югу от села

средние века	24-Июл-1996

80	Жилое здание Камиловых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	северная окраина села

начало XXв.	29-Мар-2000

81	Жилое здание Мирзоевых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	северо-восточная оконечность средней части села

начало XXв.	29-Мар-2000

82	Жилое здание Якуба	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	юго-восточная часть села

начало -середина 	29-Мар-2000

83	Источник	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	Источник расположен в северо-восточной части селения, он

региональный	примыкает южной стеной к помещений для омовений Мечети

XIXв.	29-Мар-2000	 XIX в.

84	Каратанский могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Карата

VI-IXвв.	24-Июл-1996

85	Кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Карата	3-3.5 км к северо-западу от села

XVIIв.-XVIIIв.	24-Июл-1996

86	Кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Карата	центральная часть села

XVIв.-XVIIв.	24-Июл-1996

87	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Карата	центр села

XVIIв.-ХХв.	29-Мар-2000

88	Кор- печь для просушки зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	юго-западный участок

начало XXв.	29-Мар-2000

89	Кор-печь для просушки и поджаривания зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	3 км.к востоку от села

конец XIXв.	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

90	Мавзолей Джамалутдина	№ 117	региональный	архитектуры	с.Карата	Мавзолей находятся на северо-восточной окраине

региональный	сел.Карата, расположенный в центральной- части кладбища,

XIXв.	24-Июл-1996	 рядом с мавзолеем Омара Черного - казначея Шамиля.

91	Мавзолей Омара Черного	№ 117	региональный	архитектуры	с.Карата	Мавзолей находится в центре кладбища, расположенного на

региональный	северо-восточной окраине селения, справа от могилы

XIXв.	24-Июл-1996	Джамалутдина

92	Мечеть	№ 117	региональный	архитектуры	с.Карата	Мечеть расположена в северо-восточной части селения

региональный	среди застройки и с северо-восточного угла стоит на

XIXв.	24-Июл-1996	земляной террасе.

93	Мечеть	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	Мечеть находится на южной окраине селения Карата

XVIIв.	29-Мар-2000

94	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Карата	0.5 км к западу от села

средние века	24-Июл-1996

95	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Карата	3 км к юго-западу от села

средние века	29-Мар-2000

96	Памятник В.И.Ленину	№ 289	региональный	истории	с.Карата

1947 г.	15-Авг-1975

97	Памятник Герою СССР Абдулманапову Магомед-	№ 289	региональный	истории	с.Карата

Загиду	региональный

1967 г.	15-Авг-1975

98	Стела надмогильная (3 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.Карата	центральная, юго-западная и западная части кладбища

1871,1890,1899гг.	24-Июл-1996

99	Стелы надмогильные одиночные (5 стел)	№ 117	региональный	искусства	с.Карата	вблизи села

конец XIXв.- начало 	24-Июл-1996

100	Сторожевая башня	№ 117	региональный	архитектуры	с.Карата

начало XXв	24-Июл-1996

101	Сторожевая башня	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата

начало XXв	29-Мар-2000

102	Сторожевая башня	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата

конец XVIII-начало 	29-Мар-2000

103	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	северо-западная часть села

начало XXв.	29-Мар-2000

104	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	северо-западная часть села

конец XIXв.	29-Мар-2000

105	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Карата	западная сторона центральной части села

начало XXв.	29-Мар-2000

106	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кванкеро	1-1.5 км к юго-востоку от села

начало XXв.	29-Мар-2000

107	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Кванкеро	2 км к юго-западу от села

средние века	24-Июл-1996

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

108	Жилая башня	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кванкеро	Жилая башня расположена в центральной части селения

региональный	среди застройки на рельефе, имеющем падение в

XIXв.	24-Июл-1996	восточную сторону.

109	Жилое здание	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кванкеро	западная часть села

2 половина XIXв.	29-Мар-2000

110	Жилое здание Имамовых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кванкеро	восточная окраина села

конец XIXв.-начало 	29-Мар-2000

111	Жилое здание М, Гаджисаидова	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кванкеро

начало XIXв.	24-Июл-1996

112	Кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Кванкеро	0.5 км к югу от села

XVIIв.-XVIIIв.	24-Июл-1996

113	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Кванкеро	1 км к северо-востоку от села

средние века	24-Июл-1996

114	Бюст Шамхала Салихова - Ахвахского	№ 289	региональный	истории	с.Кудияб-Росо

1967 г.	15-Авг-1975

115	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	3-3.5 км к западу от села

начало XXв.	29-Мар-2000

116	Дом	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	северо-западная часть квартал“Дорухъ”

2 половина XIXв.	24-Июл-1996

117	Дом-крепость	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	старая юго-западная часть селения

конец XVIII начало 	24-Июл-1996

118	Дом-крепость	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	северо-западная часть села квартал “Дорухъ”

конец XIXв.	29-Мар-2000

119	Дом-крепость	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	северо-западная часть села квартал “Дорухъ”

конец XIXв.	29-Мар-2000

120	Дом-крепость	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	северо-западная часть селения местность “Дорухъ”

XVIIIв.	24-Июл-1996

121	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Кудияб-Росо	2.5 км к северо-западу от села

средние века	24-Июл-1996

122	Жилое здание	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо

начало XXв	29-Мар-2000

123	Жилое здание Абдурахмановых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	северо-западная часть села

начало XХв.	29-Мар-2000

124	Жилое здание Дибирмагомедовых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	северо-западная часть середины села

начало XXв.	29-Мар-2000

125	Жилое здание Магомедалиевых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	северо-западная часть села

начало XXв.	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

126	Жилое здание Мусагаджи	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	западная окраина села

конец XVIIIв.начало 	24-Июл-1996

127	Жилое здание Шамилова Али	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	центральная часть села

2 половина XIXв.	24-Июл-1996

128	Жилой дом	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	восточная сторона старой части села

конец XIXв.	29-Мар-2000

129	Источник	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	западная окраина старой части села

начало XIXв.	29-Мар-2000

130	Источник	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	центральная часть села, рядом с действующей мечетью

XVIIIв.	29-Мар-2000

131	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Кудияб-Росо	центральная часть села квартал “Бецiалъ”

раннее 	29-Мар-2000

132	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Кудияб-Росо	центральная часть села

раннее 	29-Мар-2000

133	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Кудияб-Росо	северная часть села

XIIIв.ХХв.	29-Мар-2000

134	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Кудияб-Росо	2-2.5 км к юго-востоку от села

XVIIв.-XVIIIв.	29-Мар-2000

135	Кор-печь для просушки и поджариванию зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	северо-восточная часть села

30-40-е гг. ХХв.	29-Мар-2000

136	Кудиябросинский могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо

24-Июл-1996

137	Мавзолей	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	верхняя часть кладбища

конец XIXв.	24-Июл-1996

138	Мавзолей	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	северо-восточная часть кладбища

конец XIХв.-начало 	29-Мар-2000

139	Мечеть	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	верхняя часть села

XVIIIв.	29-Мар-2000

140	Мечеть N1	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	центр села

XVIIIв.	24-Июл-1996

141	Мечеть N2	№ 117	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	восточная часть села

первая половина 	24-Июл-1996

142	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	3 км к югу от села

средние века	29-Мар-2000

143	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	2 км к юго-востоку от села

средние века	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

144	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	3 км к юго-востоку от села

средние века	29-Мар-2000

145	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	0.5-1 км к югу от села

средние века	29-Мар-2000

146	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	0.5 км к юго-западу от села

средние века	29-Мар-2000

147	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	0.3-0.5 км к югу от села

средние века	24-Июл-1996

148	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	0.5-0.7 км к югу от села

средние века	29-Мар-2000

149	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	1.5-2 км к северо-западу от села

средние века	29-Мар-2000

150	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	1.5 км к юго-востоку от села

средние века	29-Мар-2000

151	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	3 км к юго-западная от села

средние века	29-Мар-2000

152	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	1-1.5 км к северу от села

средние века	29-Мар-2000

153	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	1.5-2 км к северо-востоку от села

средние века	29-Мар-2000

154	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	3 км к юго-востоку от села

XIIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

155	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	0.5 км к юго-западу от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

156	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	0.5-1 км к югу от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

157	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	0.5-0.7 км к югу от села

XIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

158	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	0.5 км к югу от села

XIIв.XVIIIв.	24-Июл-1996

159	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	1-1.5 км к северу от села

XIIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

160	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	3 км к югу от села

XIIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

161	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	3 км к юго-западная от села

XIIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

162	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	1.5-2 км к северо-востоку от села

XIIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

163	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	1.5 км к юго-востоку от села

средние века	29-Мар-2000

164	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	1.5 км к северо-западу от села

XIIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

165	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	2 км к юго-востоку от села

XIIIв.XVIIIв.	29-Мар-2000

166	Поселение “Щула Гьанн”	№ 117	региональный	археологии	с.Кудияб-Росо	1.5-2 км к западу от села

XVв.-Xвв.	24-Июл-1996

167	Стелы надмогильные (3 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.Кудияб-Росо	центральная, северо-западная и восточная части кладбища

1868,1875 и 1881гг.	24-Июл-1996

168	Стелы надмогильные одиночные (3 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.Кудияб-Росо	0,5 км.к востоку, 0,5 и 1 км.к западу от села

XIXв.XXв.	24-Июл-1996

169	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	средняя часть старого квартала

середина XIXв.	29-Мар-2000

170	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	восточная сторона старой части села

начало XIXв.	29-Мар-2000

171	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Кукита	2-2.5 км к юго-востоку от села

XVIII-XIXвв.	29-Мар-2000

172	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Лологанитль	2.5-3 км к юго-востоку от села

средние века	24-Июл-1996

173	Хоз.-жилой комплекс	№ 117	региональный	архитектуры	с.Лологанитль	центральная часть селения

первая половина 	24-Июл-1996

174	Башня сторожевая	№ 117	региональный	архитектуры	с.Лологонитль	3 км к югу от села местность “ЧIванди”

XVIв.-XVIIв.	24-Июл-1996

175	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Лологонитль	2.5-3 км к юго-востоку от села

30-е гг.ХХв.	29-Мар-2000

176	Жилое здание Ахмедхановых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Лологонитль	восточная оконечность села

конец XIXв.	29-Мар-2000

177	Жилое здание Гамзатбекова	№ 45	региональный	архитектуры	с.Лологонитль	центральная часть села

конец XIXв.	29-Мар-2000

178	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Лологонитль	1.5-2 км к северо-востоку от села

XVIIв.-XVIIIв.	29-Мар-2000

179	Кор-печь для просушки и поджаривания зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Лологонитль	северная часть села

30-40-е гг.ХХв.	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

180	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Лологонитль	3.5-4 км к северо-западу от села

средние века	29-Мар-2000

181	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Лологонитль	4-4.5 км к северу от села

средние века	29-Мар-2000

182	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Лологонитль	1.5 км к северу от села в долине

раннее 	24-Июл-1996

183	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Лологонитль	4 км к северо-востоку от села

средние века	29-Мар-2000

184	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Лологонитль	3 км к югу от села местн.”ГьоцIи туртини”

X-XVIвв.	24-Июл-1996

185	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Лологонитль	4 км к северо-востоку от села

XIIв.XVIIIв	29-Мар-2000

186	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Лологонитль	4-4.5 км к северу от села

XIIв.XVIIIв	24-Июл-1996

187	Стела надмогильная	№ 45	региональный	искусства	с.Лологонитль	северо-восточная часть кладбища

1933г.	29-Мар-2000

188	Стела надмогильная	№ 45	региональный	искусства	с.Лологонитль	северная часть кладбища

1920	29-Мар-2000

189	Стела надмогильная	№ 45	региональный	искусства	с.Лологонитль	центральная часть кладбища

1926	29-Мар-2000

190	Стелы надмогильные одиночные (2 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.Лологонитль	3 и 4 км к северо-востоку от села

конец XIXв.	24-Июл-1996

191	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Лологонитль	центральная часть села

конец XIXв.	29-Мар-2000

192	Верхняя водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Маштада	3-3.5 км к юго-западу от села

начало XXв.	29-Мар-2000

193	Городище Мух (поселение)	№ 45	региональный	археологии	с.Маштада

V-XVIвв.	29-Мар-2000

194	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Маштада	2.5 км к западу от села

средние века	24-Июл-1996

195	Жилое здание	№ 117	региональный	архитектуры	с.Маштада	северо-западная часть селения

конец XIXв.	24-Июл-1996

196	Кор печь для просушки и поджаривания зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Маштада	восточная часть села

20-е ХХв.	29-Мар-2000

197	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Маштада	0.5 км к северо-западу от села у спуска к реке

раннее 	24-Июл-1996

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

198	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Местерух	2-2.5 км к зап. от села

20-е гг.ХХв.	29-Мар-2000

199	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Местерух	2-2.5 км к северо-западу от села

средние века	24-Июл-1996

200	Жилое здание Магомедалиевых	№ 117	региональный	архитектуры	с.Местерух	юго-восточная часть селения

конец XIXв.	24-Июл-1996

201	Кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Местерух	1-1.5 км к северу от села

XVIIв.-XVIIIв.	24-Июл-1996

202	Кор-печь для просушки и поджаривания зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Местерух	западная часть села

40-е гг.ХХв.	29-Мар-2000

203	Местерухское поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Местерух	в 2 км к востоку от села в местности Гарча

эпоха бронзы	24-Июл-1996

204	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Местерух	1 км к западу от села

средние века	24-Июл-1996

205	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Местерух	1 км к северо-востоку от села

средние века	24-Июл-1996

206	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Местерух	2 км к северо-востоку от села

средние века	24-Июл-1996

207	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Местерух	1 км к северо-востоку от села

раннее 	24-Июл-1996

208	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Местерух	1 км к западу от села

средние века	29-Мар-2000

209	Верхняя водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Рацитль	2.5-3 км к северо-западу от села

конец XIXв.- начало 	29-Мар-2000

210	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Рацитль	0.5 км к югу от села

средние века	24-Июл-1996

211	Кор- печь для просушки и поджаривания зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Рацитль	южная часть села

начало XXв.	29-Мар-2000

212	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Рацитль	1.5-2 км на юго-восток от села местн.”Бантль”

средние века	24-Июл-1996

213	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Рачабулда	0.5-1 км к северо-западу от села

конец XIXв.- начало 	29-Мар-2000

214	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Рачабулда	1 км к востоку от села

средние века	24-Июл-1996

215	Жилой дом Гамзатовых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Рачабулда	юго-восточная окраина села

конец XIXв.- начало 	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

216	Кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Рачабулда	2.5-3 км к юго-западу от села

XVIIв.-XVIIIв.	24-Июл-1996

217	Кор- печь для просушки и поджаривания зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Рачабулда	юго-восточная часть села

40-е гг.ХХв.	29-Мар-2000

218	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Рачабулда	2 км к северо-западу от села

средние века	29-Мар-2000

219	Бывшая мечеть	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тад-Магитль

середина XVIIIв.	29-Мар-2000

220	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тад-Магитль	1.5-2 км к западу от села

30-40-е годы ХХв.	29-Мар-2000

221	Домусульманское кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Тад-Магитль	2 км к югу от села

средние века	29-Мар-2000

222	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Тад-Магитль	1.5 км к югу от села

средние века	24-Июл-1996

223	Жилое здание Абакаровых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тад-Магитль	западная оконечность

конец XIXв.- начало 	29-Мар-2000

224	Жилое здание Гаджиевых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тад-Магитль	южная оконечность верхней части села

конец XIXв. начало 	29-Мар-2000

225	Жилое здание Казимагомедова	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тад-Магитль	западная оконечность селения

конец XIXв. начало 	24-Июл-1996

226	Жилое здание Рамазанова	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тад-Магитль	западная оконечность

конец XIXв. начало 	24-Июл-1996

227	Кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Тад-Магитль	0.5-1 км к западу от села

XVIIв.-XVIIIв.	24-Июл-1996

228	Кор-печь для просушки и поджаривания зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тад-Магитль	южная часть села

конец XIXв.- начало 	29-Мар-2000

229	Мечеть	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тад-Магитль

начало XXв	29-Мар-2000

230	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	1.5 км к западу от села

средние века	29-Мар-2000

231	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	2.5 км к юго-западная от села

средние века	29-Мар-2000

232	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Тад-магитль	0.5 км к западу от села

средние века	24-Июл-1996

233	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	1 км к юго-востоку от села

средние века	29-Мар-2000

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

234	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	1 км к юго-западная от села

средние века	29-Мар-2000

235	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Тад-магитль	1.5 км к югу от села

средние века	24-Июл-1996

236	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	3-3.5 км к юго-востоку от села

средние века	29-Мар-2000

237	Остатки оборонительной башни (фундамент)	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тад-Магитль	0.5 км к юго-востоку от села

XVIIв.	24-Июл-1996

238	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	0.5 км к западу от села

XIIв XVIIIв	24-Июл-1996

239	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	2.5 км к юго-западная от села

XIIв XVIIIв	29-Мар-2000

240	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	1.5 км к югу от села

XIIIв XVIIIв	29-Мар-2000

241	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	1 км к юго-западная от села

XIIв XVIIIв	29-Мар-2000

242	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	1 км к юго-востоку от села

XIIв XVIIIв	29-Мар-2000

243	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	3-3.5 км к юго-востоку от села

XIIв XVIIIв	29-Мар-2000

244	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	1.5 км к западу от села

XIIв XVIIIв	29-Мар-2000

245	Тадмагитлинский могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Тад-Магитль	у старого клад­бища

средние века	29-Мар-2000

246	Мечеть	№ 1327 пр.2	региональный	архитектуры	с.Тибижи

XIXв.	30-Авг-1960

247	Башня сторожевая	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	500-600м к востоку от села местность ”Хъашахъ гьандолъи”

XVIв.-XVIIв.	24-Июл-1996

248	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	0.5-1 км к юго-западу от села

начало XXв.	29-Мар-2000

249	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Тлибишо	2 км к востоку от села

средние века	24-Июл-1996

250	Жилая башня	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	Жилая башня расположена в центральной части селения

региональный	напротив заповедного фасада мечети и со всех сторон,

XIXв	29-Мар-2000	кроме восточного фасада, тесно обстроена более поздней

251	Жилое здание Абдулкерима	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тлибишо

середина XIXв.	24-Июл-1996

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

252	Жилое здание Джамалутдина	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тлибишо

конец XIXв.	24-Июл-1996

253	Жилое здание Мусаевых	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	юго-восточная часть селения

конец XIXв.- начало 	24-Июл-1996

254	Жилой дом	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	восточная часть центра села

начало XXв.	29-Мар-2000

255	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Тлибишо	3-3.5 км к северо-западу от села

XIXв - XVIIIв	29-Мар-2000

256	Кор-печь для просушки и обжаривания зерна	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	восточная часть села

30-е гг.ХХв.	29-Мар-2000

257	Мечеть	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	центр села

первая половина 	24-Июл-1996

258	Мечеть	№ 289	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	Мечеть расположена на противоположном от старого

региональный	селения южном склоне на окраине кладбища возле дороги,

XXв.	15-Авг-1975	проходящей вдоль речки Тлибишинка.

259	Могила шейха XIажиали	№ 45	региональный	истории	с.Тлибишо	юго-восточная часть кладбища

XVIIIв.	29-Мар-2000

260	Могила шейха ХIажиали	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	кладбище

XVIIIв.	29-Мар-2000

261	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Тлибишо	2.5-3 км к западу от села местн.”Шенцотли”

средние века	24-Июл-1996

262	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Тлибишо	2.5-3 км к северо-востоку от села местн.”ГIанда кьурох”

домусульманский 	24-Июл-1996

263	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Тлибишо	2-3 км к юго-западу от села местн. “Шванда

домусульманский 	24-Июл-1996

264	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Тлибишо	3-4 км на северо-восток от села местн.”Гьенкьи”

домусульманский 	24-Июл-1996

265	Резной камень с зооморфными изображениями и 	№ 117	региональный	искусства	с.Тлибишо	в стене дома Тенглав Лабазана

солярными знаками	региональный

средние века	24-Июл-1996

266	Стела надмогильная	№ 45	региональный	искусства	с.Тлибишо	северо-западная часть кладбища

1894	29-Мар-2000

267	Стела надмогильная	№ 45	региональный	искусства	с.Тлибишо	центральная часть кладбища

1911	29-Мар-2000

268	Стела надмогильная	№ 45	региональный	искусства	с.Тлибишо	центральная часть кладбища

1930	29-Мар-2000

269	Стелы надмогильные одиночные (2 стелы)	№ 117	региональный	искусства	с.Тлибишо	1.5 км.к югу и северу от села

начало XXв.	24-Июл-1996

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

270	Тлибишинский могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Тлибишо	3 км от села возле дороги ведущей в с.Кванада в местности

региональный	Чиряки-бела

VI-IXвв.	24-Июл-1996

271	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	центральная часть

2 половина XIXв.	29-Мар-2000

272	Хоз.-жилой комплекс	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тлибишо	северная часть центра

конец XIXв.	29-Мар-2000

273	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Тлисси	1.5-2 км к юго-западу от села

конец XIXв.- начало 	29-Мар-2000

274	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Тлисси	0.5-1 км к югу от села

средние века	24-Июл-1996

275	Жилое здание Магомедгаджиева М.Г.	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тлисси	северная оконечность

первая половина 	24-Июл-1996

276	Кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Тлисси	2.5-3 км к юго-западу от села

XVIIIв. XIXв.	24-Июл-1996

277	Мечеть	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тлисси

конец XVIII-начало 	24-Июл-1996

278	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Тлисси	0.5-1 км к югу от села

средние века	24-Июл-1996

279	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Тукита	2 км к северо-востоку от села

средние века	24-Июл-1996

280	Жилое здание Расуловых	№ 117	региональный	архитектуры	с.Тукита	южная окраина селения

конец XIXв.- начало 	24-Июл-1996

281	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Тукита	0.5-0.7 км к северу от села

средние века	24-Июл-1996

282	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Цвакилколо	1 км к северу от села

средние века	24-Июл-1996

283	Жилое здание Курбановых	№ 117	региональный	архитектуры	с.Цвакилколо	центральная часть селения

конец XIXв.- начало 	24-Июл-1996

284	Кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Цвакилколо	0.5 км к востоку от села

XVIIв.-XVIIIв.	24-Июл-1996

285	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Цвакилколо	0.5 км к северо-западу от села

раннее 	29-Мар-2000

286	Годекан	№ 45	региональный	архитектуры	с.Цолода	южная часть села

XVIв.	29-Мар-2000

287	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Цолода	3 км к югу селения

средние века	24-Июл-1996

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

288	Жилое здание Гусейновых	№ 45	региональный	архитектуры	с.Цолода	северо-западная часть села

конец XIXв.- начало 	29-Мар-2000

289	Кладбище	№ 45	региональный	истории	с.Цолода	1.5-2 км к северо-востоку от села

XVIIIв XIXв	29-Мар-2000

290	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Цолода	1 км к югу от села

средние века	24-Июл-1996

291	Могильник	№ 117	региональный	археологии	с.Цолода	1-1.5 км к северо-востоку от села

средние века	24-Июл-1996

292	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Цолода	2 км к северо-западу от села

средние века	29-Мар-2000

293	Поселение	№ 45	региональный	археологии	с.Цолода	2 км к северо-западу от села

XIV-XVIIвв.	29-Мар-2000

294	Поселение	№ 117	региональный	археологии	с.Цолода	1-1.5 км к северо-востоку от села

XIIIв.XVIIв.	24-Июл-1996

295	Система боевых башен	№ 117	региональный	архитектуры	с.Цолода	северо-восток от села, 1.5-2 км., местность Сияхъ

Xв - XVIв	24-Июл-1996

296	Укрепленное городище	№ 117	региональный	археологии	с.Цолода	200-300м к северо-востоку от села местн.”ГьоцIи туртини”

Xв- ХIVв	24-Июл-1996

297	Водяная мельница	№ 45	региональный	архитектуры	с.Цумали	3-3.5 км. к северу от села, на берегу правого притока

региональный	р.Андийское койсу

первая половина 	29-Мар-2000

298	Годекан	№ 45	региональный	архитектуры	с.Цумали	западная часть села

XVIв-XVIIв. (время 	29-Мар-2000

299	Домусульманское кладбище	№ 117	региональный	истории	с.Цумали	2 км.к востоку от села

средние века	24-Июл-1996

300	Могильник	№ 45	региональный	археологии	с.Цумали	1.5-2 км к западу от села местн.”ГIама”

раннее 	29-Мар-2000

301	Бухарабросинское поселение	№ 117	региональный	археологии	хут..Бухараб-Росо	на юго-западной окраине хутора

24-Июл-1996

ИТОГО	301

СПИСОК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АХВАХСКОГО РАЙОНА

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

1	Поселение	археологии	3.4-4 км.к северо-западу от села

вновь выявленный

XIIв.XVIIIв

2	кор-печь для просушки и поджаривания зерна	вновь выявленный	архитектуры	с.Анчих	северная часть села

начало XXв.

3	сеновал Галбацевых	вновь выявленный	архитектуры	с.Анчих	северо-западная часть села

начало XXв.

4	Жилое здание Д.Магомедова	вновь выявленный	архитектуры	с.Арчо	северо-западная часть села

конец XIXв.- начало

5	Жилое здание Джамаловых	вновь выявленный	архитектуры	с.Арчо	северо-западная часть села

2 половина XIXв.

6	Жилое здание Исмаиловых	вновь выявленный	архитектуры	с.Арчо	северо-западная, сгоревшая часть села

конец XIXв.- начало

7	Жилое здание Османовых	вновь выявленный	архитектуры	с.Арчо	северо-западная, сгоревшая часть села

конец XIXв.- начало

8	Кор-печь для просушивания и поджаривания зерна	вновь выявленный	архитектуры	с.Арчо	северо-западная часть села

первое десятилетие

9	Могильник	вновь выявленный	археологии	с.В.Инхело	0.5км.к югу от села

средние века

10	Жилой дом	вновь выявленный	архитектуры	с.Верхнее Инхело	юго-западная часть села

первая половина

11	Жилой дом	вновь выявленный	архитектуры	с.Верхнее Инхело	юго-западная часть села

начало XIXв.

12	Могильник	вновь выявленный	археологии	с.Верхнее Инхело	1.5 км.к северу от села

средние века

13	Кладбище	вновь выявленный	искусства	с.Изано	западная часть села

30-40-е гг.ХХв.

14	Одиночное захоронение	вновь выявленный	искусства	с.Изано	0.5-0.7км.к западу от села

1900

15	Водяная мельница	вновь выявленный	архитектуры	с.Карата	в 200-300м.к югу от села

2 половина XIXв.

16	Водяная мельница Маршала Хабу	вновь выявленный	архитектуры	с.Карата	3 км.к востоку от села

70-е гг.XIХвв.

17	Кладбище	вновь выявленный	искусства	с.Карата	северная окраина села

XVIв.-XIХв.

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

18	Кладбище	вновь выявленный	искусства	с.Карата	центр села

XVIIв.-XХв.

19	Жилое здание Гаджимурадовых	вновь выявленный	архитектуры	с.Кванкеро	северо-восток окраины села

конец XIXв.- начало

20	Хлев-зимник для молодняка крупного рогатого скота	вновь выявленный	архитектуры	с.Кванкеро	0.5 км.к востоку от села

начало XXв.

21	Годекан	вновь выявленный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	центральная часть села

XVв.-XVIв.

22	Годекан	вновь выявленный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	ограниченная с запада мечетью и жилыми строениями, с

вновь выявленный	севера группой строений, с востока - административными

XVIIв.-XVIIIв.	зданиями сельсовета и почтой, с юга-дорогой на с.Изано

23	Дом крепость	вновь выявленный	истории	с.Кудияб-росо	северо-западная часть села, квартал Дорухъ

XIXв.

24	Дом крепость	вновь выявленный	истории	с.Кудияб-росо	северо-западная старая часть аула, местность "Дорухъ"

XVIв.-XVIIв.

25	Жилая башня	вновь выявленный	архитектуры	с.Кудияб-Росо	Жилая башня расположена на юго-западной окраине

вновь выявленный	селения возле дороги, проходящей по берегу реки Тархо.

XIXв.

26	Каменный каток	вновь выявленный	истории	с.Кудияб-Росо	на годекане села

XVIII-XIXв

27	Могила Имаху Алиева	вновь выявленный	истории	с.Кудияб-Росо	кладбище

1979

28	Могила Сулеймана Мутаилумова	вновь выявленный	истории	с.Кудияб-Росо	кладбище

1950

29	Могила Шамхала Салихова	вновь выявленный	истории	с.Кудияб-Росо	кладбище

1958

30	Надмогильная плита	вновь выявленный	истории	с.Кудияб-росо	восточная сторона кладбища, в 15м.от главной

вновь выявленный	оградительной стены

начало XVIIIв.

31	Отдельное захоронение	вновь выявленный	искусства	с.Кудияб-росо	1км.к западу от села

конец XVIIIв.

32	Жилой дом	вновь выявленный	архитектуры	с.Лологонитль	центральная часть села

начало XХв.

33	Поселение	вновь выявленный	архитектуры	с.Лологонитль	в 3 км.к югу от села, местность ЧIванди

X- XVIв

34	Урочище "Къапаачl"	вновь выявленный	истории	с.Местерух	в 3-4 км.к западу от села

XVIII-XIXв

35	Годекан	вновь выявленный	архитектуры	с.Рацитль	северная часть села

XVIв. (прибл.время

№№	Наименование памятника	№ и дата постановления	Категория охраны	Типология	Местонахождение

36	Ахвах-штаб	вновь выявленный	истории	с.Тад-Магитль	северо-западная окраина села, местность Гадири

1918-20гг.

37	местность "Зоно"	вновь выявленный	истории	с.Тад-Магитль	3.5-4 км.от с.Карата и в 1км.на северо-запад от с.Тад-Магитль

первое десятилетие

38	местность Гадири	вновь выявленный	истории	с.Тад-Магитль	у подножия небольшой возвышенности, на которой

вновь выявленный	располагается Тад-Магитль

1918-1920гг.

39	площадь у мечети	вновь выявленный	архитектуры	с.Тад-Магитль	местность Гадири

XVIв.-XVIIв.

40	Башня сторожевая	вновь выявленный	истории	с.Тлибишо	0.5 км.к юго-западу от села, местность ЦIанахъ

XVI -XVIIв.

41	Башня сторожевая	вновь выявленный	истории	с.Тлибишо	500-600 м.к востоку от села, в местности Хъашахъ

вновь выявленный	гьандольи

XVI -XVIIв.

42	Жилой дом	вновь выявленный	архитектуры	с.Тлибишо	Дом расположен в центральной части селения среди

вновь выявленный	застройки, на склоне, имеющем падение к северу

XIXв.

43	место сбора окрестных поселений	вновь выявленный	архитектуры	с.Тлибишо	южная окраина села

XVIв.-XVIIв.

44	Мечеть	вновь выявленный	истории	с.Тлибишо	в 12 км юго-восточнее райцентра Карата, в центральной

вновь выявленный	части селения среди застройки на крутом рельефе,

1833-34гг.	имеющем падение в северную сторону к речке Тлибишинке.

45	Минарет	вновь выявленный	истории	с.Тлибишо	Минарет расположен в центральной в центральной части

вновь выявленный	селения в 50 м западнее мечети.

46	Кладбище	вновь выявленный	истории	с.Тукита	2-2.5 км.к юго-востоку от села

XIXв - XVIIIв

47	Могильник	вновь выявленный	археологии	с.Цолода	0.5 км.к юго-западу от села

средние века

48	Кор- печь для просушки и поджаривания зерна	вновь выявленный	архитектуры	с.Цумали	западная часть села

первое десятилетие

ИТОГО	48

# Footnotes

По данным официального сайта Республики Дагестан.

По данным муниципальной статистики, а также статистического сборника «Демографический ежегодник» ТОФС ГС по РД, г. Махачкала, 2005 г.

По данным муниципальных органов статистики

Раздел выполнен в условиях крайне ограниченной и противоречивой информации

По данным официального сайта Республики Дагестан.

* По данным анкет составленными органами местного самоуправления Ахвахского района.

* По данным анкет составленными органами местного самоуправления Ахвахского района.

* По данным анкет составленными органами местного самоуправления Ахвахского района.